## Slide 1
UNIDAD 7
Transformada de Laplace
7.1 Definición · 7.2 Inversa y derivadas
Aplicación práctica con MATLAB
De la EDO al modelo computacional
MATLAB
SIMULINK
Unidad 7 · Transformada de Laplace · MATLAB / Simulink
01

## Slide 2
MAPA DE APRENDIZAJE
Objetivos de la unidad
02
01
Definir
la transformada de Laplace y su interpretación.
02
Transformar
funciones elementales del dominio t al dominio s.
03
Invertir
expresiones F(s) mediante reconocimiento y fracciones parciales.
04
Resolver
EDO lineales incorporando condiciones iniciales.
05
Implementar
el modelo en MATLAB y Simulink.
Unidad 7 · Transformada de Laplace · MATLAB / Simulink
02

## Slide 3
7.1
Definición de la transformada de Laplace
03
DEFINICIÓN
L{f(t)} = F(s) =
¿Qué transforma?
Una función del tiempo f(t).
Se obtiene una función F(s).
s = σ + jω, en general compleja.
¿Por qué es útil?
Convierte derivadas en expresiones algebraicas.
Facilita el tratamiento de condiciones iniciales.
Es especialmente útil en EDO lineales.
Unidad 7 · Transformada de Laplace · MATLAB / Simulink
03

## Slide 4
IDEA CENTRAL
Del dominio temporal al dominio s
04
DOMINIO t
f(t)
Señal · desplazamiento · corriente · respuesta
DOMINIO s
F(s)
Expresión algebraica para analizar la EDO
L{·}
transformar
Unidad 7 · Transformada de Laplace · MATLAB / Simulink
04

## Slide 5
7.1
Condiciones de existencia · idea práctica
05
En el curso se trabaja con
Funciones continuas por tramos.
Funciones de orden exponencial.
Valores de s para los que la integral converge.
Objetivo práctico
Reconocer que la transformada debe existir antes de aplicar las reglas de cálculo.
No hace falta memorizar toda la teoría para comenzar a resolver EDO.
Unidad 7 · Transformada de Laplace · MATLAB / Simulink
05

## Slide 6
7.1
Propiedad de linealidad
06
REGLA
L{a f(t) + b g(t)} = aF(s) + bG(s)
Escalar
Las constantes salen de la transformada.
Suma
Se transforma término a término.
Aplicación
Permite transformar expresiones largas por partes.
Unidad 7 · Transformada de Laplace · MATLAB / Simulink
06

## Slide 7
7.1
Transformadas elementales que conviene reconocer
07
1
→
1/s
t
→
1/s²
tⁿ
→
n!/sⁿ⁺¹
eᵃᵗ
→
1/(s−a)
sin(at)
→
a/(s²+a²)
cos(at)
→
s/(s²+a²)
Unidad 7 · Transformada de Laplace · MATLAB / Simulink
07

## Slide 8
EJEMPLO
Transformada directa
08
FUNCIÓN
f(t) = 3e²ᵗ − 4 sin(5t)
01
Reconocer
L{e²ᵗ} = 1/(s−2)
02
Reconocer
L{sin(5t)} = 5/(s²+25)
03
Combinar
F(s) = 3/(s−2) − 20/(s²+25)
Unidad 7 · Transformada de Laplace · MATLAB / Simulink
08

## Slide 9
MATLAB
Transformada directa con Symbolic Math Toolbox
09
syms t s f = 3*exp(2*t) - 4*sin(5*t); F = laplace(f,t,s)
F(s) = 3/(s − 2) − 20/(s² + 25)
Flujo
Definir variables simbólicas.
Construir f(t).
Aplicar laplace(f,t,s).
Inspeccionar y simplificar F(s).
Unidad 7 · Transformada de Laplace · MATLAB / Simulink
09

## Slide 10
7.2
Transformadas inversas
10
Ahora hacemos el camino inverso:
OPERACIÓN INVERSA
F(s) ──L⁻¹{·}──> f(t)
Clave
Reconocer formas conocidas.
Descomponer cuando sea necesario.
Herramienta
MATLAB: ilaplace(F,s,t).
Unidad 7 · Transformada de Laplace · MATLAB / Simulink
10

## Slide 11
7.2.1
Reconocimiento de formas
11
1/(s−a) ↔ eᵃᵗ
a/(s²+a²) ↔ sin(at)
s/(s²+a²) ↔ cos(at)
Estrategia
1. Comparar F(s) con la tabla. 2. Ajustar constantes. 3. Aplicar linealidad.
Si no aparece una forma inmediata → usar fracciones parciales.
Unidad 7 · Transformada de Laplace · MATLAB / Simulink
11

## Slide 12
7.2.1
Fracciones parciales
12
EJEMPLO
F(s) = (2s+5)/[(s+1)(s+3)]
Descomponer
F(s) = 3/2 · 1/(s+1) + 1/2 · 1/(s+3)
Inversión término a término
RESULTADO
f(t) = 3/2 e⁻ᵗ + 1/2 e⁻³ᵗ
Unidad 7 · Transformada de Laplace · MATLAB / Simulink
12

## Slide 13
MATLAB
Transformada inversa con ilaplace
13
syms s t F = (2*s + 5)/((s+1)*(s+3)); f = ilaplace(F,s,t)
f(t) = 3/2·e^(−t) + 1/2·e^(−3t)
Recomendación
Usar simplify() si la salida es poco legible.
Comparar el resultado con la forma esperada.
Graficar f(t) para verificar.
Unidad 7 · Transformada de Laplace · MATLAB / Simulink
13

## Slide 14
7.2.2
Transformada de la primera derivada
15
REGLA FUNDAMENTAL
L{f′(t)} = sF(s) − f(0)
La condición inicial aparece explícitamente en el dominio s.
DERIVADA
sF(s)
COND. INICIAL
− f(0)
RESULTADO
algebraico
Unidad 7 · Transformada de Laplace · MATLAB / Simulink
15

## Slide 15
7.2.2
Transformada de la segunda derivada
16
REGLA
L{y″(t)} = s²Y(s) − sy(0) − y′(0)
Aparecen dos condiciones iniciales: y(0) e y′(0).
1
s²Y(s)
2
−sy(0)
3
−y′(0)
Unidad 7 · Transformada de Laplace · MATLAB / Simulink
16

## Slide 16
7.2.2
Fórmula general para derivadas
17
PARA N ≥ 1
L{y⁽ⁿ⁾(t)} = sⁿY(s) − sⁿ⁻¹y(0) − sⁿ⁻²y′(0) − … − y⁽ⁿ⁻¹⁾(0)
Patrón
Potencias de s + condiciones iniciales de orden creciente.
y(0)
y′(0)
y″(0)
…
Unidad 7 · Transformada de Laplace · MATLAB / Simulink
17

## Slide 17
EJEMPLO
EDO lineal de segundo orden
18
MODELO
y″ + 3y′ + 2y = 0
CONDICIONES INICIALES
y(0)=1 · y′(0)=0
Aplicando Laplace
(s²+3s+2)Y(s) − s − 3 = 0
RESULTADO EN S
Y(s) = (s+3)/[(s+1)(s+2)]
Unidad 7 · Transformada de Laplace · MATLAB / Simulink
18

## Slide 18
MATLAB
Resolución simbólica con dsolve
19
syms y(t) Dy = diff(y,t); ode = diff(y,t,2) + 3*Dy + 2*y == 0; cond = [y(0)==1, Dy(0)==0]; sol = dsolve(ode,cond)
y(t) = 2e^(−t) − e^(−2t)
Uso en clase
Contrastar el resultado analítico.
Explorar parámetros y condiciones iniciales.
Preparar una validación numérica.
Unidad 7 · Transformada de Laplace · MATLAB / Simulink
19

## Slide 19
MATLAB
Verificación numérica y gráfica
20
f = @(t,y) [y(2); -3*y(2)-2*y(1)]; [t,y] = ode45(f,[0 10],[1 0]); plot(t,y(:,1),'LineWidth',1.6) grid on xlabel('t'), ylabel('y(t)')
Comparar solución analítica ↔ numérica
Unidad 7 · Transformada de Laplace · MATLAB / Simulink
20

## Slide 20
SIMULINK
Implementación de una EDO de segundo orden
21
Para y″ + a₁y′ + a₀y = b·u(t)
u(t)
b
∫
∫
y(t)
Realimentar −a₁y′ −a₀y
Idea: convertir la EDO en una cadena de integradores + realimentación.
Unidad 7 · Transformada de Laplace · MATLAB / Simulink
21

## Slide 21
SIMULINK
Alternativa: bloque Transfer Fcn
22
FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA
G(s) = b / (s² + a₁s + a₀)
Entrada u(t)
Transfer Fcn
y(t)
¿Cuándo conviene?
Cuando la función de transferencia ya está obtenida.
Permite comparar directamente la respuesta del modelo.
Es una forma compacta de implementar sistemas lineales.
Unidad 7 · Transformada de Laplace · MATLAB / Simulink
22

## Slide 22
ACTIVIDAD
MATLAB · Transformar e invertir
23
DESAFÍO 01
CONSIGNA
f(t)=2e⁻ᵗ + 3cos(4t)
OBJETIVO
F(s) = ?
Pasos
1. Definir f(t) con syms.
2. Calcular F(s) con laplace().
3. Verificar con ilaplace().
Unidad 7 · Transformada de Laplace · MATLAB / Simulink
23

## Slide 23
ACTIVIDAD
MATLAB · Resolver una EDO con condiciones iniciales
24
MODELO
y″ + 4y′ + 5y = 10
CI
y(0)=0 · y′(0)=0
MODELO
Definir la EDO
CI
Agregar condiciones
SOLVER
dsolve / ode45
PLOT
Comparar
Extensión: modificar las condiciones iniciales y observar el efecto en y(t).
Unidad 7 · Transformada de Laplace · MATLAB / Simulink
24

## Slide 24
RESUMEN
Formulas esenciales
26
L{f(t)} = F(s)
L{f′} = sF − f(0)
L{y″} = s²Y − sy(0) − y′(0)
L⁻¹{F(s)} = f(t)
1/(s−a) ↔ eᵃᵗ
sin / cos ↔ s²+a²
Idea operativa
Transformar → resolver algebraicamente → invertir → validar en MATLAB/Simulink.
Unidad 7 · Transformada de Laplace · MATLAB / Simulink
26

## Slide 25
CIERRE
Flujo de trabajo recomendado
27
01
PLANTEAR
EDO + condiciones iniciales
02
TRANSFORMAR
Aplicar Laplace
03
RESOLVER
Despejar Y(s)
04
INVERTIR
Obtener y(t)
05
VALIDAR
MATLAB + Simulink
Objetivo final: pasar de la ecuación diferencial a una respuesta computacional verificable.
Unidad 7 · Transformada de Laplace · MATLAB / Simulink
27