## Slide 1: Metodo niosh
Aguilera Rotela,Elias Adolfo

## Slide 2: Que es el método niosh?

## Slide 3
La ecuación NIOSH es una metodología científica que sirve para cuantificar y ponderar riesgos en el levantamiento de cargas a través del análisis de fuerza y duración de la tarea.

## Slide 4
Reducir lesiones y enfermedades.
Disminuir costos por incapacidad e indemnizaciones.
Aumentar la productividad, calidad y seguridad.
Mejorar las condiciones y la calidad de vida en el trabajo.

## Slide 5
La ecuación NIOSH para el levantamiento de cargas determina el limite de peso recomendado (LPR) a partir del producto de siete factores.

## Slide 6: Determinar: Si la tarea es simple o múltiple. Es decir, si las variables de levantamiento cambian o no significativamente. Si se requiere control significativo en el destino del levantamiento. Es decir, cuando es necesaria una colocación precisa de la carga en el destino del levantamiento.
A LA HORA DE ANALIZAR TAREAS DE LEVANTAMIENTO

## Slide 7
En el caso de que haya control significativo en el destino, se calcularan dos valores del LPR:
LPR en el Origen.
LPR en el Destino.

## Slide 8
La constante de carga (LC)
es el peso máximo recomendado para un levantamiento desde la localización estándar y bajocondiciones óptimas; es decir, sin giros de torso ni posturas asimétricas,El valor de la constante quedó fijado en 23 kg

## Slide 9
Factor de distancia horizontal, HM
Se define como la distancia horizontal entre la proyección sobre el suelo del punto medio entre los agarres de la carga y la proyección del punto medio entre los tobillos.
El factor de distancia horizontal (HM):
HM= 25/H
Cuando H no pueda medirse, se puede obtener un valor aproximado mediante laecuación:
Si H ≤ 25cm; HM=1
Si H ˃ 63cm; HM=0

## Slide 10
Factor de altura, VM
Penaliza los levantamientos en los que las cargas deben cogerse desde una posición baja o demasiado elevado,Este factor valdrá 1 cuando la carga esté situada a 75 cm del suelo y disminuirá a medida que nos alejemos de dicho valor. Se determina:
VM = (1 - 0,003 IV - 75I)
Donde V es la distancia vertical del punto de agarre al suelo. Si V > 175 cm,
tomaremos VM = 0.

## Slide 11
Factor de desplazamiento vertical, DM
Se refiere a la diferencia entre la altura inicial y final de la carga. El comité definió un
15% de disminución en la carga cuando el desplazamiento se realice desde el suelo
hasta más allá de la altura de los hombros.
Se determina:
DM = (0,82 + 4,5/D)
D = V1-V2
Donde
V1: altura de la carga respecto al suelo en el origen del movimiento
V2:la altura al final de la misma.
Cuando D < 25 cm, tendremos DM = 1, valor que irá disminuyendo a medida que
aumente la distancia de desplazamiento, cuyo valor máximo aceptable se considera
175 cm.

## Slide 12: Factor de asimetría, AM Este movimiento deberá evitarse siempre que sea posible. El ángulo de giro (A) deberá medirse en origen del movimiento y si la tarea requiere un control significativo de la carga (es decir, si el trabajador debe colocar la carga de una forma determinada en su punto de destino), también deberá medirse el ángulo de giro final del movimiento. Se establece: AM = 1-(0,0032A) Angulo de Asimetría (A): Medida angular del desplazamiento del objeto en el plano medio sagital del trabajador, en grados. Si A ˃ 135°; ------------- AM = 0

## Slide 13: El factor (FM) esta definido por las siguientes Variables y se calcula utilizando la tabla: Nro. De levantamientos/minuto. Duración del levantamiento. Posición Vertical de la carga.
Factor de frecuencia, FM
Este factor queda definido por el número de levantamientos por minuto, por la duración de la tarea de levantamiento y por la altura de los mismos.
La tabla de frecuencia se elaboró basándose en dos grupos de datos.

## Slide 15
Factor de agarre, CM
Se obtiene según la facilidad del agarre y la altura vertical del manejo de la carga. Estudios psicofísicos demostraron que la capacidad de levantamiento se veía disminuida por un mal agarre en la carga y esto implicaba la reducción del peso entre un 7% y un 11%.

## Slide 16
IDENTIFICACION DEL RIESGO A TRAVES DEL INDICE DE LEVANTAMIENTO
La ecuación NIOSH está basada en el concepto de que el riesgo de lumbalgias aumenta con la demanda de levantamientos en la tarea.

## Slide 17
Riesgo limitado ( IL ˂ 1 ). La mayoría de los trabajadores que realicen este tipo de tareas no deberían tener problemas.
Incremento moderado del riesgo ( 1˂ IL ˂ 3 ). Algunos trabajadores pueden sufrir dolencias o lesiones si realizan estas tareas. Deben rediseñarse las tareas o asignarse a trabajadores seleccionados que se someterán a un control.
Incremento acusado del Riesgo ( IL ˃ 3 ). Este tipo de tareas es inaceptable desde el punto de vista ergonómico y debe ser modificada.
Se pueden considerar 3 zonas de riesgo según los Valores de IL obtenidos:

## Slide 18
Método NAM
Esta basado en la frecuencia de esfuerzos manuales y el ciclo de obligaciones. Este valor limite umbral se centra en la mano, en la muñeca y en el antebrazo.

## Slide 19
Valor Limite Umbral : valor asignado a un factor de riesgo basado en estudios epidemiológicos, psicofísicos y biomecánicos, dirigido a las mono tareas, que se establece para las condiciones a las que «se cree que la mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos repetidamente, sin efectos adversos para la salud»

## Slide 20
Pasos a seguir:
Seleccionar tarea.
Registrar datos o muestra.
Determinar NAM (usando TABLA 1 y escala o Figura 2)
Determinar FPN (usando escala de Borg)
Acordar Resultados en Figura 1.

## Slide 21
Variables:
Nivel de Actividad Manual:
Frecuencia de Actividades dentro del ciclo.
Tiempo de Ocupación (dentro del ciclo y durante la jornada)
Fuerza Pico Normalizada:
Nivel de esfuerzo realizado con las manos y dedos (Escala de Borg)

## Slide 22
Calculo del nivel
de
actividad Manual
(NAM)

## Slide 25
EJEMPLO:
Si en 1 min 50 Esfuerzos.
En 60 seg 50 Esfuerzos
1 segundo X esfuerzos.
Entonces X=

## Slide 26
Determinación de la fuerza pico:
Observar y analizar el trabajo.
Identificar esfuerzos vigorosos y posturas.
Estimar la fuerza mediante escala de Borg.

## Slide 27
-Para calcular el Periodo:
60 seg / 50 esfuerzos= 1,2 s/esf. 1 s/esf.
TABLA 1:
2da columna,
1 s/esfuerzo.
Si el esfuerzo dura 5 segundos:
60 seg / 5 seg = 12.
TABLA 1: 3ra columna,
0 - 20
El nivel de actividad manual = 4
Nivel de Actividad Manual

## Slide 28
Planilla de Evaluación de trabajos y tareas.
Nivel de Actividad Manual

## Slide 29
Nivel de Actividad Manual

## Slide 30
Línea continua:
1er nivel de referencia.
Representa combinaciones de fuerza y nivel de actividad manual, asociados con una prevalencia significativamente elevada de trastornos musculo esqueléticos.
Línea de puntos:
2do nivel de referencia.
Resulta imposible especificar un limite para todos los trabajadores y situaciones, sin afectar profundamente las relaciones con el trabajo
Se deben implementar urgentemente medidas de control generales y especificas para mejorar el puesto.
Se recomienda implementar medidas de control generales y chequeos periódicos de salud, hasta que el puesto sea mejorado.
Cabe considerarse que el puesto se encuentra en buenas condiciones.
Nivel de Actividad Manual

## Slide 31
MUCHAS GRACIAS