## Slide 1: SECADO DE GRANOS EN LECHO FIJO A BAJAS TEMPERATURAS DE AIRE
Maíz

## Slide 2
SECADO DE GRANOS EN LECHO FIJO A BAJAS TEMPERATURAS DE AIRE

## Slide 3: SECADO DE GRANOS EN LECHO FIJO A BAJAS TEMPERATURAS DE AIRE

## Slide 4: SECADO DE GRANOS EN LECHO FIJO A BAJAS TEMPERATURAS DE AIRE
El maíz se utiliza en tres tipos diferentes de aplicaciones:
i. Como alimento balanceado para la alimentación de aves, de porcinos y de vacunos.
ii. Como materia prima de la molienda seca en la producción de alimentos para consumo humano y otras materias primas intermedias usadas por la industria alimentaria.
iii. Como materia prima de la molienda húmeda, destinada a obtener una variedad de productos alimenticios e insumos empleados por industrias diferentes a la alimentaria.
Además, en ambos tipos de molienda se separa el germen de maíz que es utilizado en la extracción del aceite.
Por otra parte, en los últimos años, la transformación del maíz en etanol, ya en el ámbito de los biocombustibles, demuestra la gran variedad de usos y aplicaciones de este cereal.
(Arcor) Esta planta de última generación está dedicada principalmente a la elaboración de jarabe de alta fructosa, un insumo orientado a la producción de bebidas gaseosas, aguas saborizadas y jugos, entre otros. Además, se producen subproductos de maíz (germen, fibra y proteínas) que se utilizan como materia prima de otras industrias y como base para la producción de alimento balanceado para mascotas, ganado vacuno, porcino y aves.

## Slide 5: SECADO DE GRANOS EN LECHO FIJO A BAJAS TEMPERATURAS DE AIRE
El secado de granos se define como la operación unitaria responsable de la reducción de su contenido de humedad, generalmente por evaporación en una corriente de aire, hasta un nivel considerado seguro para el almacenamiento. Se entiende que un nivel de humedad es seguro cuando reduce la actividad respiratoria de los granos y se dificulta el desarrollo de hongos e insectos. Ese nivel depende del tipo de grano, pero en general está en el rango 10 - 14% de humedad en base húmeda (b.h.) (Informe FAO, 2010).

## Slide 6: SECADO DE GRANOS EN LECHO FIJO A BAJAS TEMPERATURAS DE AIRE
El SBT, que recibe otras denominaciones equivalentes, además de secado a baja temperatura (“low temperature drying”), como secado natural (“natural air drying”), secado casi ambiente ó (“near ambient drying”) ó simplemente secado “con aire”, es un método de secado que se lleva a cabo en silos de almacenamiento ó celdas especialmente acondicionadas usando aire ambiente.

## Slide 7: SECADO DE GRANOS EN LECHO FIJO A BAJAS TEMPERATURAS DE AIRE

## Slide 8: SECADO DE GRANOS EN LECHO FIJO A BAJAS TEMPERATURAS DE AIRE
El equipamiento básico:
SBT consiste en un silo con fondo perforado o provisto de caños perforados de distribución de aire, un ventilador y un sistema de distribución de aire y venteo y, como equipos adicionales, agitadores de granos e intercambiadores para calentar el aire. El calentamiento del aire (recomendado en no más de 2-3ºC) puede ser necesario dependiendo de las condiciones climáticas,

## Slide 9: SECADO DE GRANOS EN LECHO FIJO A BAJAS TEMPERATURAS DE AIRE
El equipamiento básico:

## Slide 10: SECADO DE GRANOS EN LECHO FIJO A BAJAS TEMPERATURAS DE AIRE
El equipamiento básico: