## Slide 1
En la fundición gris el carbono se presenta en forma de grafito y su estructura puede ser: Laminar, o con nódulos o esferas.
Fundición Gris Laminar:
Si el enfriamiento es lento desde los 723°C se dice que es una fundición Gris con matriz es Ferritica.
y si el enfriamiento es rápido desde esta temperatura es una fundición gris con matriz Perlitica.
Estas 2 tipos de fundiciones tienen una resistencia máxima de 15 a 20Kg/mm2; no puede competir con el acero que tiene 50Kg/mm2, lo positivo es una buena colabilidad y Maquinabilidad.

## Slide 3
La fundición Gris Nodular, con Esferas o Dúctil:
El grafito se presenta en esferas las hay de matriz Ferritica y Perlitica.
Las de Matriz Ferritica pueden soportar hasta los 40Kg/mm2 a la tracción.
Las de matriz perliticas unos 50Kg/mm2 y una deformación del 18%, con esta resistencia pueden competir con los aceros.
Se las utiliza para la fabricación de piezas muy complejas que beben estar sometidas a grandes esfuerzos y desgastes.