### TPN°4:

Análisis de tensiones en placa unidireccional uniformemente cargada. Carga transversal.

Dadas las condiciones propias de una placa unidireccional uniformemente cargada en forma normal a su plano, y considerando un ancho unitario, se pide:

a) Calcular la flecha "w" en la sección de máximo momento para una fuerza horizontal         Sh= 0.15 kg.

b) Adoptando valores de Sh entre 0.10 kg y 2400 kg (Caso I) y 0.10 kg y 500 kg (Caso II), obtener el valor numérico para el cual el corrimiento del apoyo sea nulo (dh= 0).

c) Calcular el máximo Momento en el tramo y el correspondiente Momento de apoyos para el caso de corrimiento es nulo.

d) Calcular las tensiones para la sección/secciones de máximo momento para el caso de corrimiento nulo.

Datos:

- L = 500 cm (Luz libre entre apoyos).

- h = 15 cm (altura de placa - espesor).

- B = 800 cm (desarrollo longitudinal de la placa - se adopta un ancho unitario).

- E = 250000 kg/cm2 (Módulo de elasticidad longitudinal).

-  = 0.33 (Coeficiente de Poisson).

- dh: Corrimiento del apoyo móvil.

- Sh: Fuerza Horizontal en apoyo móvil (cambia según la consigna).

- Carga actuante: q: 1.50 kg/cm.

Caso I: Apoyada en ambos extremos

Apoyo izquierdo: articulado fijo.

Apoyo derecho: articulado móvil.

Caso II: Empotrada en ambos extremos

Apoyo izquierdo: empotramiento fijo.

Apoyo derecho: empotramiento móvil (situación teórica).

Analizar los resultados y establecer conclusiones conceptuales.

Fecha de Entrega Límite: Lunes 7 de Noviembre de 2022.