## Slide 1: Unidad III Ropa de trabajo
Introducción. Definición. Requisitos. Ventajas y beneficios. Recomendaciones de uso. Vestimenta. Usos para riesgos de naturaleza química, física y biológica. Tipos de protección y clases de performance.
Normativa Europea Aplicable a Indumentaria de Protección

## Slide 2: Que dice la ley 19587 y su decreto reglamentario 351/79?
Artículo 191.
Artículo 202.

## Slide 3: Clasificación general
Vestimenta o ropa de trabajo
Ropa de protección

## Slide 4: Vestimenta o ropa de trabajo
La ropa utilizada deberá ser la autorizada por la empresa, de acuerdo a la actividad a desarrollar en la misma por los trabajadores. Es posible que puedan existir diferentes ropas para diferentes sectores.

## Slide 5
Respecto a la indumentaria de trabajo:
Siempre ajustada al cuerpo,
No mangas sueltas,
No ropa deshilachada,
No cordones de ajuste,
No corbatas, cadenas, pulseras o relojes.
Deberán ser de algodón puro.
Los bolsillos sean del menor tamaño posible y se los ubique en la menor cantidad posible.
Siempre que la actividad lo permita se debe usar camisa de manga corta.

## Slide 6: Vestimentas para Mujeres
Características de la vestimenta igual a la usada en los hombres.
Las faldas y blusas sueltas pueden ser fácilmente atrapadas por las maquinas, en estos casos se exige el uso de pantalones y camisas de mangas cortas, así de esta manera se evita el peligro.
Cabellos largos por razones de higiene es recomendable el uso de cofias, gorros o pañuelos en la cabeza para evitar este riesgo y además de que forma parte de una norma sanitaria por ejemplo BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) en empresa de alimentos.
Los anillos, pulsera, y pendientes son causas frecuentes de accidentes, por lo cual en las empresas se prohíbe su uso.

## Slide 7
Constituyen de esta manera
Uniformidad
Imagen
Disciplina
Identificación
Nivelación

## Slide 8: ROPA DE PROTECCION DEFINICION
Se define como aquella ropa que sustituye o cubre la ropa personal, y que está diseñada para proporcionar protección contra uno o más peligros.

## Slide 9
La ropa debe seleccionarse basándose en la evaluación de riesgos, lo que implica la identificación de los peligros y la determinación del riesgo por exposición a esos peligros. En base a dicha evaluación se determinan las propiedades relevantes y niveles de prestación requeridos.

## Slide 10: Nivel de Prestación
Consisten en números que indican unas categorías o rangos de prestaciones, directamente relacionados con los resultados de los ensayos contenidos en las normas técnicas destinadas a la evaluación de la conformidad de la ropa de protección, y en consecuencia constituyen unos indicadores del grado de protección ofrecido por la prenda.

## Slide 11
Un nivel alto, generalmente, se corresponde con una mayor protección.
Los niveles de prestación están basados en resultados de laboratorio lo cual no refleja necesariamente las condiciones reales del puesto de trabajo.
El rango de los niveles de prestación va de 0 a 4, 5 o 6. El nivel 0 implica que el resultado está por debajo del valor mínimo establecido para el riesgo dado mientras que 4, 5 o 6 representa el mayor valor posible y por tanto el más efectivo. Una “X” representando el resultado de un ensayo implica que dicha ropa no ha sido sometida al ensayo o que el método no es adecuado para el diseño o material de la misma, por tanto no se debe usar como protección frente a dicho riesgo.

## Slide 12: ¿De qué me tiene que proteger?
En el lugar de trabajo, el cuerpo del trabajador puede hallarse expuesto a riesgos de naturaleza diversa, los cuales pueden clasificarse en dos grupos, según su forma de actuación:
Lesiones del cuerpo por agresiones externas
Riesgos para la salud o molestias vinculados al uso de prendas de protección

## Slide 14: Tipos de Ropa de Protección
Ropa de protección frente a riesgos de tipo mecánico
Ropa de protección frente al calor y el fuego
Ropa de protección frente a riesgo químico
Ropa de protección frente al frio
Ropa de protección frente a la lluvia
Ropa de protección frente a riesgos biológicos
Ropa de protección frente a radiaciones (ionizantes y no ionizantes)
Ropa de protección de alta visibilidad
Ropa de protección frente a riesgos eléctricos y antiestáticos.

## Slide 15: Ropa frente a riesgos mecánicos
Agresiones mecánicas contra las que está diseñada este tipo de ropa
Rozaduras
Pinchazos
Cortes
Impactos.
Ejemplos de operaciones en las que se presentan estos tipos de riesgos son:
trabajos forestales, deshuesado y troceado de carne, metalúrgica, manipulación de vidrio, etc.

## Slide 16
En la actualidad, los materiales constituyentes de este tipo de ropa son paramidas, como el Kevlar o el Twaron, y otras fibras sintéticas.
En cuanto a las características de protección, algunos tipos de ropa presentan diversas clases de protección y otros no. En el caso de existir estas clases de protección, los niveles de prestación se indicarán conjuntamente con el pictograma identificativo de la ropa de protección en cuestión

## Slide 17
En los procedimientos de certificación de la ropa de protección suele aplicarse la norma UNE-EN-340 (veremos más adelante). En Argentina a través de la norma IRAM 3870 Indumentaria de protección. Requisitos generales.

## Slide 18: Ropa de protección frente a sierras de cadena según EN 381
Clase de protección 1: 16 m/s
Clase de protección 2: 24 m/s
Clase de protección 3: 28 m/s
Clase de protección 4: 32 m/s
ENTRAMPAMIENTO

## Slide 19: Ropa de protección contra el calor y/o el fuego
Este tipo de prendas está diseñado para proteger frente a agresiones térmicas (calor y/o fuego) en sus diversas variantes, como pueden ser:
• Llamas
• Transmisión de calor (convectivo, radiante y por conducción)
• Proyecciones de materiales calientes y/o en fusión ·

## Slide 20
Conducción: transmisión de calor por contacto sin transferencia de materia.
Convección: transmisión de calor por la transferencia de la propia materia portadora del calor.
Radiación: transmisión de energía por medio de la emisión de ondas electromagnéticas o fotones.

## Slide 21
Pictograma y niveles de prestación según la normativa internacional EN ISO 11612:2015 para ropa de protección frente al calor y las llamas
EN 1486:2007. Esta Norma Europea especifica los métodos de ensayo y los requisitos mínimos de prestaciones para la ropa de protección reflectante usada en la lucha contra el fuego por especialistas.

## Slide 22: Características de protección de las prendas
A: Propagación limitada de la llama: un nivel de prestación, marcado como 1 o 2
B: Resistencia al calor convectivo: cinco niveles de prestación, marcados como 1, 2, 3,4 o 5
C: Resistencia al calor radiante: cuatro niveles de prestación, marcados como 1, 2, 3 o 4
D: Resistencia a salpicadura de aluminio fundido: tres niveles de prestación, marcados como 1, 2 o 3
E: Resistencia a la salpicadura de hierro fundido: tres niveles de prestación, marcados como 1, 2 o 3
F: Resistencia al calor por contacto: tres niveles de prestación, marcados como 1, 2 o 3

## Slide 23
“Cuanto mayor sea el nivel de prestación, mayor será la protección relativa al parámetro asociado a dicho nivel”
Ejemplo:
Para dos prendas marcadas con:
1 2 2 1 1 3
0 4 1 2 3 2
La primera tendrá mayores prestaciones en lo relativo a la propagación limitada de la llama , a la transmisión de calor radiante y de contacto, mientras que la segunda ofrecerá más protección en términos de aislamiento frente al calor convectivo y resistencia a las salpicaduras tanto de aluminio fundido como de hierro fundido.

## Slide 25
Ropas Aluminizadas:
Se trata de prendas exteriores, fabricadas a partir de materiales técnicos y flexibles con capas. Se usan para proteger al trabajador ante temperaturas extremadamente altas, como en el caso de reparaciones de hornos, crisoles, extracción de escorias metálicas, etc. También es usada para el combate de incendios junto con el uso de respiradores autónomos.

## Slide 26
Ropas ignifugada:
Es una forma que se tiene de tratar a las telas por medio de un tratamiento químico bastante sencillo que le permite repeler pequeñas cantidades de fuego en forma de chispa o ráfagas ligeras de fuego, evitando que se encienda y arda en su totalidad.
Ropas de cuero:
protección del cuerpo contra el calor y salpicaduras de metal caliente, fuerzas de impacto no muy fuertes y radiaciones infrarrojas, ultravioletas de baja densidad. Entre los más comunes están la polainas y los delantales que generalmente lo usan los fundidores, soldadores, al trabajar con altas temperaturas en metales.

## Slide 27: IRAM 3905
Trata sobre la indumentaria de protección contra el calor y el fuego donde el nivel de desempeño se expresa por un índice de propagación limitada de la llama:
Nivel de índice 1: materiales que no propagan llama, pero que pueden formar agujero con el contacto con una llama.
Nivel de índice 2: materiales y conjunto de materiales que no propagan la llama y no forman agujero al contacto con una llama.
Nivel de índice 3: materiales y conjunto de materiales que no propagan la llama y no forman agujero al contacto con una llama. Deben tener un tiempo limitado de persistencia de llama (postcombustión).

## Slide 28: Ropa de protección contra riesgos químicos
Los materiales constituyentes de las prendas son específicos para el compuesto químico frente al cual se busca protección.
Así, para cada pareja, constituida por material constituyente de la prenda/producto químico, es preciso fijar los niveles de protección. Dichos niveles se definen a través de una escala con seis índices de protección (el 1 indica la mayor protección y el 6 la mínima). Estos "índices de protección" se determinan en función de un parámetro de ensayo denominado "tiempo de paso" (BT. Breakthrough Time) el cual indica el tiempo que el producto químico tarda en atravesar el material.

## Slide 29
TIPO | PROTECCION
1 | Herméticos a productos químicos gaseosos o en forma de vapor. Cubren todo el cuerpo, incluyendo guantes, botas y equipo de protección respiratoria. Tipo 1 a: Llevan el equipo de protección respiratoria dentro del traje. Tipo 1 b: Llevan el equipo de protección respiratoria en el exterior del traje. Tipo 1 c: Van conectados a una línea de aire respirable.
2 | Son como los del tipo 1 c, pero sus costuras no son estancas. Todos ellos están constituidos por materiales no transpirables y con resistencia a la permeación.
3 | Tienen conexiones herméticas a productos químicos líquidos en forma de chorro a presión. Todos ellos están constituidos por materiales no transpirables y con resistencia a la permeación.

## Slide 30
4 | Tienen conexiones herméticas a productos químicos líquidos en forma de spray. Pueden estar constituidos por materiales transpirables o no, pero que tienen que ofrecer resistencia a la permeación.
5 | Tienen conexiones herméticas a productos químicos en forma de partículas sólidas. Están confeccionados por materiales transpirables y el nivel de prestación se mide por la resistencia a la penetración de partículas sólidas.
6 | Ofrecen protección limitada frente a pequeñas salpicaduras de productos químicos líquidos. Están confeccionados por materiales transpirables y el nivel de prestación se mide por la resistencia a la penetración de líquidos.

## Slide 31
Según la normativa EN 465 existen seis tipos de protección

## Slide 32
Así pues vemos como el tipo 1 es el más hermético y el tipo 6 el menos hermético.
No debe, en estas condiciones,
confundirse esta clasificación de los trajes con los índices de protección de los materiales (anteriormente presentados), en los que como vimos la gradación era justo la inversa: el 1 indicaba la menor protección y el 6 la máxima.

## Slide 38
Ejemplo: traje 3M desechable Tipo 4 Manipulación de asbestos, agricultura, mecánicos, limpieza, servicios médicos y de emergencia, forenses, industria farmacéutica. Seguridad y confort. Ofrece una excelente protección química tratándose de un vestuario tipo 4, 5 y 6.

## Slide 39
Traje tipo de protección Tipo 3-4-5-6, antiestático, protección contra partículas radiactivas y contra agentes biológicos. Fabricado en polipropileno no tejido laminado con un film micro poroso 80 g/m 2.

## Slide 40
Traje de protección EASYCHEM Tipo 1?. es un traje hermético de acuerdo a la norma EN 943-1A que puede llevar un equipo de respiración autónomo en su interior.

## Slide 41
MARCADO O ETIQUETADO

## Slide 42: COMPLEMENTOS
Delantal de protección
Mangas
Cubre zapatos

## Slide 43: Norma argentina IRAM 3886
Esta norma establece los requisitos mínimos de la indumentaria de protección contra pulverizaciones, provistas de uniones herméticas entre las diferentes partes de la indumentaria.
Materiales constituyentes de la indumentaria de protección:
No deben provocar irritación de la piel o efectos indeseables para la salud.
Costuras y ensambles: Las costuras deben hacerse y sellarse de forma que se impida la penetración de líquidos en orificios propios de la costura, o a través de otros elementos propios del tipo de costura.
Requisitos para el traje completo: El traje debe confeccionarse de forma que el usuario tenga total libertad de movimientos y se sienta tan cómodo como sea posible. Esta condición de confort debe ser totalmente compatible con la protección ofrecida por la indumentaria.

## Slide 44
Concepto importante
Resistencia a la penetración por pulverizaciones: No debe presentarse ninguna penetración en el traje a partir del siguiente criterio,
# Existe penetración en el traje cuando la superficie total de la mancha debajo de la indumentaria es mayor a tres veces la superficie total de la mancha patrón.

## Slide 45: Ropa de protección frente al frío
Aparte de los trabajos desarrollados en exteriores en condiciones invernales, los riesgos por bajas temperaturas pueden presentarse en industrias alimentarias, plantas frigoríficas, etc. Los materiales constituyentes de este tipo de ropa habitualmente consisten en textiles naturales o sintéticos recubiertos de una capa de material impermeable (poliéster, PVC o poliuretanos).

## Slide 46
Ejemplo: Chaqueta y Buzo para cámaras frigoríficas.
Está certificada según la EN342 y, consecuentemente, cuentan con el marcado CE. Las prendas garantizan cobertura desde frío (2ºC a -5ºC), pasando por almacén frigorífico (-25ºC), hasta congelación profunda (-40ºC).
Composición: Tejido Oxford transpirable, 100% Poliéster.

## Slide 47: Ropa de protección contra la lluvia
Conforme a la norma EN 343 pertenece a la Categoría I de los EPP. La norma se aplica a materiales y costuras de las ropas de protección contra la influencia de ambientes caracterizados por la posible combinación de la lluvia, niebla, humedad del suelo y viento a temperaturas de -5ºC y superiores. La Norma contempla dos niveles, ambos con valores de 1 a 3, la eficacia es mayor cuanto mayor son los dos valores
Impermeabilidad al agua y Transpirabilidad

## Slide 49: Ropa de protección frente a riesgos biológicos
Los campos de actividad donde se suelen presentar bacterias, virus, parásitos, partículas subvirales son en:
Medicina
Industria alimentaria
Tratamiento de residuos

## Slide 50
Este es un campo aún en fase de estudio, y en la confección de estas prendas se ha avanzado en dos direcciones.
Por un lado se han desarrollado productos que toman como base materiales no-tejidos, que actúan como barreras efectivas.
Por otro lado los tejidos antibacterianos, obtenidos por aplicación de un agente bactericida sobre la superficie de la tela.
Al ser un campo que todavía está en fase de estudio y desarrollo no existe normativa técnica de referencia en la materia (las normas se encuentran en fase de borrador en Argentina).

## Slide 51: Normativa europea EN 14126
Categoría III de los equipos de protección individual, debe cumplir los requisitos básicos de la norma EN 340
Numerados del 1 al 6, con la incorporación de la letra “B”
Tipo1Ab y Tipo 1bB | Hermético a gases | EN 943-1
Tipo 1cB y Tipo 2B | Hermético a gases, costuras no herméticas | EN 943-2
Tipo 3B | Impermeable a productos líquidos a presión | EN 466
Tipo 4B | Impermeable a las pulverizaciones | EN 465
Tipo 5B | Impermeable a partículas sólidas suspendidas en el aire | EN ISO 13982-1
Tipo 6B | Impermeable a salpicaduras y proyecciones de intensidad limitada. | EN 13034
Tipo 6B | Protección corporal parcial | EN 467

## Slide 54: Ropa de protección frente a radiaciones
Las soluciones adoptadas en el terreno de las radiaciones no ionizantes pasan por los blindajes electromagnéticos y los tejidos con elevada conductividad eléctrica y disipación estática, existiendo diversos productos comerciales que aportan estas características. Por su parte para las radiaciones ionizantes suelen emplearse prendas impermeables conjuntamente con materiales que actúan como blindaje (Pb plomo, B boro, etc.)
En la actualidad, las características de este tipo de ropa vienen reguladas por la norma IRAM.

## Slide 58: Ropa de protección de alta visibilidad
La protección se puede conseguir por el propio material constituyente de la prenda o por la adición a la prenda confeccionada de materiales fluorescentes o con características de retrorreflectividad adecuadas.
Existen tres clases para este tipo de ropa (1, 2 y 3), siendo la clase 3 la que ofrece mayores características de visibilidad y la 1, las menores.
En la actualidad las características de este tipo de ropa vienen reguladas por la norma IRAM 3859.

## Slide 60
La indumentaria de protección de alta visibilidad es aquella que debe ser percibida en todo momento.
En actividades diurnas los trabajadores podrán ser identificados con mayor facilidad respecto del entorno en que se encuentran, cuando la vestimenta contiene materiales fluorescentes.
Para condiciones de baja o nula iluminación, será indispensable incorporar materiales retrorreflectivo.
Material retrorreflectivo: “Material que es retrorreflector”
Material de fondo o fluorescente: “Material que emite radiación óptica de longitud de onda mayor que la absorbida”
Material combinado: “Material que presenta propiedades retrorreflectivas y fluorescentes”

## Slide 62: CLASE 1
Se recomienda emplear en actividades en las cuales: | Ejemplos
-Las velocidades de equipos y vehículos sean menores o iguales a 40 km/h -Se requiere una completa e inequívoca atención del tránsito que se aproxima -Se provee una amplia separación de los trabajadores a pie respecto al tránsito vehicular con el cual se exponen -Se asegure una óptima visibilidad en fondos de contraste que no sean complejos. | -Los que dirigen a conductores de vehículos hacia los lugares de estacionamiento o servicio -Los que recogen changuitos en las zonas de estacionamiento de supermercados -Los expuestos a los peligros del tránsito en los almacenes o depósitos -Los conductores de vehículos de reparto -Los que atienden puestos de peaje -Los que realizan el mantenimiento de banquinas o veredas o que están al costado del camino.

## Slide 64: CLASE 2
Se recomienda emplear en actividades en las cuales: | Ejemplos
-Las velocidades de equipos y vehículos sean mayores a 40 y menores a 80 km/h -Se necesita una mayor visibilidad durante las condiciones de tiempo inclementes -Existan fondos de contraste complejos -El personal que realiza tareas desviando el transito vehicular que se aproxima -Las actividades del personal que tienen lugar en la proximidad al tránsito vehicular. | -Los que realizan la construcción o el mantenimiento de rutas o caminos -Las cuadrillas de auxilio -Los que trabajan en las vías del ferrocarril o similar -Los de respuesta a emergencias (bomberos, médicos, policías, etc.) -Los que realizan servicios públicos -Los de estacionamiento de grandes volúmenes /o entre las barreras de peaje -Las guardias de cruce de calles de escolares en escuelas -Los que transportan equipajes en aeropuertos o rampas de aeropuertos

## Slide 66: CLASE 3
Se recomienda emplear en actividades en las cuales: | Ejemplos
-Personal expuesto a una velocidad de tránsito igual o mayor a 80 km/h -El personal a pie y operadores de vehículos que tienen grandes cargas de trabajo y deben ser identificados fácilmente cuando están expuestos a un peligro -El usuario debe ser visible en todo el rango completo de los movimientos del cuerpo a una distancia mínima de 390 metros y debe ser identificable como una persona. | -Los que realizan la construcción o el mantenimiento de caminos, rutas y autopistas -Las cuadrillas de auxilio -Los que realizan servicios públicos -Los de respuesta a emergencias (bomberos, médicos, policías, etc.) -Los que desarrollan tareas en minería, actividades portuarias, servicios forestales, servicios petroleros, etc.

## Slide 68: Ropa de protección frente a riesgos antiestáticos
Según la EN 1149-1 : 1995 este tipo de ropa pertenece a la Categoría II.
El cuerpo humano tiene una resistividad volumétrica baja para actuar como conductor y si está aislado de tierra, puede acumular cargas electrostáticas lo suficientemente elevadas como para provocar chispas peligrosas.
El control es especialmente importante en atmósferas explosivas, industrias químicas o con materiales inflamables. La ropa antiestática también se utiliza para proteger los materiales sensibles a las descargas eléctricas, como la fabricación de productos electrónicos y montaje de semiconductores, y en atmósferas controladas como los talleres de pintura de automóviles.

## Slide 69: Ropa de protección contra el arco eléctrico
Actualmente, la normativa vigente en nuestro país que define los requisitos y métodos de ensayo para materiales e indumentaria utilizados ante riesgo de exposición al arco eléctrico es la IRAM 3904/2004.
Fuente: revista Ahora, de la Cámara Argentina de Seguridad

## Slide 70
El resultado de la prueba se considera satisfactorio cuando se cumplen todos los requisitos siguientes:
Tiempo de persistencia de la llama (si hubiera) menor o igual a cinco segundos;
Inexistencia de fusión a través del material, excepto los agujeros que se indican en el punto siguiente;
ausencia de agujeros de más de cinco milímetros en el material.
Clase 1: cuatro kiloamperes (4 kA)
Clase 2: siete kiloamperes (7 kA)

## Slide 71
En baja tensión se utilizan fundamentalmente el algodón o mezclas algodón poliéster, mientras que en alta tensión se utiliza ropa conductora.

## Slide 73: Marcado de la ropa de trabajo
1. Nombre, marca registrada u otro medio de identificación del fabricante o representante autorizado.
2. Denominación del tipo de producto, nombre comercial o código.
3. Talla.
4. Número de la norma IRAM específica.
5. Pictogramas y, si es de aplicación, niveles de prestación.
6. Etiqueta de cuidado

## Slide 74
Muchas gracias
hasta el jueves