## Slide 1: Mantenimiento predictivo
1. Definición y principios básicos.
2. Establecimiento de un plan de Mantenimiento Predictivo.
3. Técnicas de Mantenimiento Predictivo

## Slide 2: Definición de Mantenimiento predictivo
1. Se llama Mantenimiento Predictivo, Mantenimiento Condicional o Mantenimiento Basado en la Condición, el mantenimiento preventivo subordinado a la superación de un umbral predeterminado y significativo del estado de deterioro de un bien.-Se trata de un conjunto de técnicas que, debidamente seleccionadas, permiten el seguimiento y examen de ciertos parámetros característicos del equipo en estudio, que manifiestan algún tipo de modificación al aparecer una anomalía en el mismo..
2. La mayoría de los fallos en máquinas aparecen de forma incipiente, en un grado en que es posible su detección antes que el mismo se convierta en un hecho consumado con repercusiones irreversibles tanto en la producción como en los costes de mantenimiento. Se precisa para ello establecer un seguimiento de aquellos parámetros que nos pueden avisar del comienzo de un deterioro y establecer para cada uno de ellos qué nivel vamos a admitir como normal y cuál inadmisible, de tal forma que su detección desencadene la actuación pertinente.

## Slide 3: Definición de Mantenimiento predictivo
La figura muestra éste proceso. Se le denomina curva P F porque muestra cómo un fallo comienza y prosigue el deterioro hasta un punto en el que puede ser detectado (el punto P de fallo potencial). A partir de alli, si no se detecta y no se toman las medidas oportunas, el deterioro continua hasta alcanzar el punto F de fallo funcional

## Slide 4: Importancia de la máquina en el proceso productivo Instrumentación necesaria para el control
Los equipos a los que actualmente se les puede aplicar distintas técnicas de control de estado con probada eficacia son básicamente los siguientes:
1.Máquinas rotativas
2. Motores eléctricos
3. Equipos estáticos
4. Máquinas eléctricas
5. Instrumentación

## Slide 5: VENTAJAS DEL MANTENIMIENTO PREDICTIVO
Las ventajas que aporta este tipo de mantenimiento son que, al conocerse en todo momento el estado de los equipos, permite detectar fallos en estado incipiente, lo que impide que éste alcance proporciones indeseables.
Por otra parte permite aumentar la vida útil de los componentes, evitando el reemplazo antes de que se encuentren dañados.
Por ultimo, al conocerse el estado de un defecto, pueden programarse las paradas y reparaciones previéndose los repuestos necesarios, lo que hace disminuir los tiempos de indisponibilidad

## Slide 6: Estrategias de mantenimiento preventivo (PREDICTIVO)
La base del mantenimiento predictivo radica en la monitorización de los equipos, ya que debemos evaluar los parámetros antes comentados con la instalación en funcionamiento normal.
No es por tanto necesario hacer una parada para poder evaluar la condición de los mismos, conocemos el estado de nuestras máquinas mientras están trabajando.
Con las diferentes técnicas disponibles podemos evaluar los fallos en los componentes y seguir su evolución durante largos periodos de tiempo (a veces meses) antes de decidir nuestra intervención, de esta manera podemos coordinar con producción el momento más adecuado para la intervención de mantenimiento.

## Slide 7: JUSTIFICACION TÉCNICA Y ECONÓMICA DEL MANTENIMIENTO PREDICTIVO
La justificación técnica del mantenimiento predictivo es evidente, basta para ello comparar las que realizamos cuando efectuamos un mantenimiento preventivo o correctivo en nuestras instalaciones con las que tendriamos que realizar cuando tuviésemos monitoreadas nuestras máquinas, realizando un seguimiento de los parámetros a medir.
El mantenimiento preventivo o programado se basa en la sustitución de componentes cuando suponemos que se ha agotado la vida de los mismos. El estudio teórico de sus vidas lo suele suministrar el fabricante del equipo, quien normalmente incluye una gama de mantenimiento preventivo, con indicación de sustitución de componentes y cambios en la lubricación.
Claramente de esta forma conseguimos evitar averias, pero debemos tener cuidado con su aplicación, por ejemplo, los fabricantes de rodamientos indican en sus catálogos que “la vida media de los rodamientos es aproximadamente cinco veces la vida nominal (Catálogo General SKF 4000/IISp, pág. 27)”. Quiere esto decir que si prolongásemos la vida de los rodamientos a su duración real conseguiriamos quintuplicar la duración de los mismos, este argumento por si solo es valido para querer monitoreo en muchas ocasiones. .