## Slide 1: GESTIÓN DE REPUESTOS
CLASIFICACIÓN DE REPUESTOS

## Slide 2: ¿Por qué clasificar los repuestos?
Optimiza inventarios y costos.
Mejora la disponibilidad y reduce tiempos de inactividad.
Facilita la planificación y gestión del mantenimiento.

## Slide 3: Clasificación por Criticidad (MÉTODO VED) – VITAL – ESENCIAL – DESEABLE Se utiliza para clasificar los repuestos en función de su criticidad para la operación o mantenimiento de los equipos.
🟥 Crítico: Detiene el proceso (Ej: Motor principal)
🟨 Importante: Afecta eficiencia, pero no detiene (Ej: Filtro secundario)
🟩 No crítico: No genera impacto inmediato (Ej: Tapa de inspección)

## Slide 4: Clasificación ABC
Clase A: Bajo volumen, alto valor (Ej: Inversor, PLC)
Clase B: Valor y volumen intermedios (Ej: Sensores, válvulas)
Clase C: Alto volumen, bajo valor (Ej: Tornillos, fusibles)

## Slide 5: Clasificación por Función Técnica
🔩 Mecánicos: rodamientos, engranajes
⚡ Eléctricos: motores, contactores
💻 Electrónicos: PLC, tarjetas
🔧 Neumáticos: válvulas, cilindros
💧 Hidráulicos: bombas, filtros
🧱 Estructurales: soportes, chapas

## Slide 6: Clasificación por Modo de Reposición
Stockeables: De consumo frecuente o crítico
No stockeables: Se compran bajo demanda
Únicos (OEM): Específicos de un equipo

## Slide 7: ¿Qué son los repuestos únicos (OEM)?
OEM significa Original Equipment Manufacturer, es decir, Fabricante de Equipamiento Original. En el contexto de mantenimiento y repuestos, un repuesto OEM es una pieza fabricada por el mismo proveedor que produce las piezas originales del equipo o máquina, y que cumple exactamente con las especificaciones del fabricante.
Cuando hablamos de repuestos únicos OEM, nos referimos a piezas que:
Solo se pueden conseguir a través del fabricante original o sus distribuidores autorizados.
No existen versiones alternativas (genéricas o de terceros) compatibles o seguras.
Suelen ser críticos para el funcionamiento correcto del equipo.
Pueden tener plazos de entrega largos y costos elevados.
A veces están protegidos por patentes, o son de diseño exclusivo.

## Slide 8: Ejemplos de repuestos únicos (OEM)
Ejemplos de repuestos únicos OEM
Una tarjeta electrónica de control para una máquina CNC específica, fabricada por Siemens.
Un módulo hidráulico específico de una grúa Liebherr.
Aspecto | Detalle
Costo | Generalmente más alto que los repuestos genéricos.
Tiempo de entrega | Puede ser largo (especialmente si se importa).
Inventario | Se recomienda tener stock de seguridad si el repuesto es crítico.
Criticidad | Suelen clasificarse como Vitales (V) en sistemas como VED.
Riesgo de obsolescencia | Si el fabricante deja de producirlo, puede haber serios problemas de mantenimiento.
Consideraciones en la gestión de repuestos OEM

## Slide 9: Alternativas (si las hay) – para repuestos oem
A veces es posible reemplazar un OEM por:
Un repuesto compatible de calidad equivalente (Aftermarket).
Un repuesto reconstruido o reacondicionado.
En casos avanzados, mediante ingeniería inversa (copiar el diseño para fabricarlo localmente).

## Slide 10: Otros Criterios Complementarios
🏷️ Por proveedor: original, genérico, alternativo
🏪 Por ubicación: almacén, campo, consignación
⏳ Por entrega: inmediata, corto, largo plazo
🕰️ Por obsolescencia: activo, limitado, obsoleto

## Slide 11: Actividad práctica
¿Cómo clasificarían estos repuestos?
1. Bomba hidráulica
2. Rodamiento
3. Cable de sensor
Clasificarlos según al menos dos criterios vistos.