## Slide 1: Rodamientos
Tipos y Clasificación

## Slide 2: ¿Qué es un rodamiento?
Dispositivo mecánico que permite el movimiento con baja fricción
Soporta cargas radiales y/o axiales
Evita desgaste y mejora la eficiencia

## Slide 3: Clasificación por carga
⚙️ Radial: carga perpendicular al eje
↕ Axial: carga en la dirección del eje
🔄 Combinado: soporta ambas cargas

## Slide 4: Tipos principales de rodamientos
🔵 De bolas: versátil, alta velocidad, carga media
🟠 De rodillos: alta capacidad, más robustos
⬆️ De agujas: compactos, gran carga radial
🌀 Cónicos: combinan cargas, comunes en ruedas
🔁 Axiales: solo cargas axiales
⚫ Autoalineables: toleran desalineación

## Slide 5: Criterios de selección
Tipo y magnitud de carga
Velocidad de rotación
Precisión requerida
Ambiente (temperatura, contaminación)
Costos y disponibilidad
Tipo de lubricación

## Slide 6: Fallas comunes
Lubricación deficiente
Contaminación
Sobrecarga
Montaje incorrecto
Fatiga del material
Síntomas de falla: ruido, vibración, temperatura elevada

## Slide 7: nomenclatura de rodamientos
Sistema estandarizado que permite identificar las características principales de un rodamiento (tipo, tamaño, diseño, tolerancia, sellos, etc.). Aunque existen diferentes sistemas (como SKF, FAG, NTN, NSK), muchos fabricantes siguen una convención internacional basada en la norma ISO 15 y otras normas asociadas.

## Slide 8: 📌 Ejemplo de nomenclatura: 6204 2RS C3
Parte | Significado
62 | Tipo de rodamiento (en este caso, rodamiento rígido de bolas de una hilera)
04 | Diámetro interno: 04 × 5 mm = 20 mm
2RS | Sellos: doble sello de goma (ambos lados)
C3 | Juego interno aumentado (mayor holgura radial)

## Slide 9: 🧩 Desglose general de la nomenclatura
1. Serie básica
  Primer dígito: tipo de rodamiento
  Segundo dígito: serie de sección (robustez) Ej: 0 (ligero), 2 (medio), 3 (pesado), etc.
Código | Tipo
1 | Rodamiento de bolas de contacto angular
2 | Rodamiento de bolas de doble hilera
3 | Rodamiento de rodillos cilíndricos
4 | Rodamiento de bolas de contacto angular de doble hilera
6 | Rodamiento rígido de bolas
7 | Rodamiento de bolas de contacto angular

## Slide 10: 🧩 Desglose general de la nomenclatura (sigue)
2. Número de diámetro interno
    00 = 10 mm
    01 = 12 mm
    02 = 15 mm
    03 = 17 mm
    04 = 20 mm - A partir de 04: número × 5 = diámetro en mm
    05 = 25 mm, y así sucesivamente

## Slide 11: 🧩 Desglose general de la nomenclatura (sigue)
3. Sufijos comunes
  RS / 2RS: Sello de goma (uno o dos lados)
  Z / 2Z: Protector metálico (uno o dos lados)
  C3, C4: Juego interno mayor al normal
  P5, P6: Precisión (P5 más preciso que P6)
  K: Agujero cónico
  NR: Con anillo de retención
  TN9 / TVP: Jaula de polímero reforzado
  M: Jaula de latón macizo

## Slide 12: 🧩 Desglose general de la nomenclatura (sigue)
📘 Ejemplos comunes
Código | Descripción
6000 ZZ | Rodamiento rígido de bolas, 10 mm interior, con tapas metálicas ambos lados
6205 2RS C3 | Rodamiento rígido de bolas, 25 mm interior, con doble sello de goma, juego C3
32010 X | Rodamiento de rodillos cónicos, 50 mm interior
NJ205 ECP | Rodillo cilíndrico, jaula de poliamida, tipo NJ (con collarines)