## Slide 1: UNIDAD Nº2: INDICADORES DE GESTIÓN EN EL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Propósitos de la clase
Comprender qué son los indicadores de gestión?.
Identificar los principales indicadores usados en mantenimiento.
Aplicar fórmulas básicas para calcularlos.
Relacionar indicadores con la mejora continua.

## Slide 2: UNIDAD Nº2: INDICADORES DE GESTIÓN EN EL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
¿Qué son los Indicadores de Gestión?
Herramientas de medición y control.
Permiten evaluar el desempeño del área de mantenimiento.
Facilitan la toma de decisiones basadas en datos.
Responden: ¿Qué tan bien estamos trabajando?

## Slide 3: UNIDAD Nº2: INDICADORES DE GESTIÓN EN EL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Clasificación de Indicadores
Confiabilidad y Disponibilidad
Eficiencia y Productividad
Económicos
Gestión de Repuestos

## Slide 4: UNIDAD Nº2: INDICADORES DE GESTIÓN EN EL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Indicadores Técnicos
Disponibilidad (%) = (Tiempo Operativo / Tiempo Total) × 100
MTBF (Tiempo Medio Entre Fallas)
MTTR (Tiempo Medio de Reparación)

## Slide 5: UNIDAD Nº2: INDICADORES DE GESTIÓN EN EL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Indicadores de Productividad
Cumplimiento del plan de mantenimiento = (OT ejecutadas / OT planificadas) × 100
Tiempo efectivo de uso de mano de obra (%)
Eficiencia de ejecución

## Slide 6: UNIDAD Nº2: INDICADORES DE GESTIÓN EN EL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Indicadores Económicos
Costo de mantenimiento / costo de producción
% de mantenimiento preventivo vs. correctivo
Costo de repuestos por equipo crítico

## Slide 7: UNIDAD Nº2: INDICADORES DE GESTIÓN EN EL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Gestión de Repuestos
Rotación de inventario
Nivel de servicio del almacén
% de repuestos críticos disponibles

## Slide 8: UNIDAD Nº2: INDICADORES DE GESTIÓN EN EL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Ejemplo 1 (MTTR)
Planta de compresores: 20 fallas en un mes.
Tiempo total de reparación: 40 horas.
MTTR = 40 / 20 = 2 horas.

## Slide 9: UNIDAD Nº2: INDICADORES DE GESTIÓN EN EL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Ejemplo 2 (Cumplimiento del plan)
OT planificadas: 100
OT ejecutadas: 80
Cumplimiento = 80 %
¿Qué significa en la práctica?

## Slide 10: UNIDAD Nº2: INDICADORES DE GESTIÓN EN EL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Ejemplo 3 (Disponibilidad)
Tiempo total mensual: 720 horas.
Paradas por fallas: 50 horas.
Disponibilidad = (670 / 720) × 100 = 93 %

## Slide 11: UNIDAD Nº2: INDICADORES DE GESTIÓN EN EL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Interpretación
¿Es suficiente 93 % de disponibilidad?
¿Qué pasa si el MTTR es muy alto?
Relación entre indicadores → decisiones de mejora

## Slide 12: UNIDAD Nº2: INDICADORES DE GESTIÓN EN EL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Relación con la Mejora Continua
Identificación de fallas frecuentes
Priorización de equipos críticos
Control de costos y reducción de paradas
Mayor seguridad y confiabilidad en la producción

## Slide 13: UNIDAD Nº2: INDICADORES DE GESTIÓN EN EL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Resumen Final
Los indicadores son herramientas clave de gestión.
Permiten medir, controlar y mejorar.
Indicadores principales: Disponibilidad, MTTR, MTBF, cumplimiento del plan, costos, % correctivo/preventivo.

## Slide 14: UNIDAD Nº2: INDICADORES DE GESTIÓN EN EL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
TRABAJO PRÁCTICO 3
Dar ejemplos de alguna industria de la zona sobre:
1. Un indicador técnico.
2. Un indicador económico.
3. Un ejemplo de aplicación en una planta industrial de nuestra región.