## Slide 1: UNIDAD Nº2: CONTROL DE STOCK
Definiciones de stock en mantenimiento
Conjunto de repuestos, materiales y consumibles necesarios para asegurar la continuidad de las operaciones.
REPUESTOS: Son piezas que reemplazan componentes dañados o desgastados de equipos y maquinaria.
Ejemplos: Motores eléctricos, rodamientos, engranajes. Bombas, compresores, ventiladores. Filtros de aire, aceite o combustible. Sensores, relés, contactores. Correas, cadenas, poleas. Placas electrónicas, tarjetas de control. Etc.

## Slide 2: UNIDAD Nº2: CONTROL DE STOCK
2. MATERIALES: Son elementos utilizados para realizar reparaciones, instalaciones o mejoras. No se consumen rápidamente, pero son esenciales para el trabajo.
Ejemplos: Acero inoxidable, aluminio, cobre. Cables eléctricos, mangueras hidráulicas. Tuberías, válvulas, juntas. Pinturas industriales, recubrimientos anticorrosivos. Aislantes térmicos y acústicos. Cemento, mortero, resinas epóxicas. Etc.

## Slide 3: UNIDAD Nº2: CONTROL DE STOCK
3. CONSUMIBLES: Son elementos que se usan continuamente y deben reponerse con frecuencia.
Ejemplos: Aceites, grasas, lubricantes. Tornillos, tuercas, arandelas. Cintas aislantes, abrasivos, papel de lija. Electrodos, gases industriales. Discos de corte y amolar. Guantes, mascarillas, gafas de seguridad. Paños, trapos, detergentes industriales. Etc.

## Slide 4: UNIDAD Nº2: IMPORTANCIA DEL CONTROL DE STOCK
CONSECUENCIAS QUE PUEDEN GENERAR LOS PROBLEMAS DE STOCK DE MANTENIMIENTO EN UNA PLANTA INDUSTRIAL
1. Consecuencias Operativas:
Paradas no planificadas: La falta de repuestos o consumibles puede detener equipos críticos, afectando la producción.
Retrasos en tareas programadas: El mantenimiento preventivo se pospone, lo que aumenta el riesgo de fallas.
. Desviación de recursos: Técnicos pierden tiempo buscando alternativas o improvisando soluciones.

## Slide 5: UNIDAD Nº2: IMPORTANCIA DEL CONTROL DE STOCK
2. Consecuencias Económicas:
Aumento de costos de emergencia: Comprar repuestos de urgencia suele ser más caro y menos eficiente.
Pérdida de productividad: Las paradas prolongadas reducen la capacidad operativa y afectan los ingresos.
Multas o penalizaciones: En industrias reguladas, no cumplir con mantenimientos puede generar sanciones.

## Slide 6: UNIDAD Nº2: IMPORTANCIA DEL CONTROL DE STOCK
3. Impacto en la Gestión:
Desorganización del inventario: La falta de control genera exceso de algunos ítems y escasez de otros.
Dificultad para planificar: Sin stock confiable, se complica la programación de mantenimientos preventivos.
Dependencia de proveedores externos: Se pierde autonomía y se incrementa el riesgo logístico.

## Slide 7: UNIDAD Nº2: IMPORTANCIA DEL CONTROL DE STOCK
4. Riesgos para la Seguridad:
Condiciones inseguras de operación: Equipos sin mantenimiento adecuado pueden representar peligros para el personal.
Uso de piezas no certificadas: En ausencia de stock, se recurre a repuestos improvisados que comprometen la seguridad.

## Slide 8: UNIDAD Nº2: tipos de STOCK EN MANTENIMIENTO
1. Repuestos críticos: son aquellos cuya falta puede provocar la detención total de un proceso productivo, afectar la seguridad o generar altos costos por paradas no planificadas. Aquí tienes ejemplos organizados por tipo de sistema:
Ejemplos:
Mecánicos: Motores eléctricos principales. Rodamientos de alta carga o difícil acceso. Bombas hidráulicas o de refrigeración. Correas y cadenas de transmisión. Engranajes de reductores. Ejes y acoplamientos

## Slide 9: UNIDAD Nº2: tipos de STOCK EN MANTENIMIENTO siguen repuestos críticos
Eléctricos y electrónicos: Variadores de frecuencia (VFD). PLCs (controladores lógicos programables). Sensores de posición, temperatura o presión. Relés, contactores y fusibles especiales. Tarjetas electrónicas de control. Transformadores de potencia o control
Neumáticos e Hidráulicos: Válvulas solenoides. Cilindros hidráulicos o neumáticos. Mangueras de alta presión. Unidades de potencia hidráulica (HPU). Filtros de línea
Instrumentación y control: Transmisores de presión, nivel o caudal. Indicadores digitales o analógicos. Controladores PID (Proporcional–Integral–Derivativo) son dispositivos esenciales en sistemas de automatización industrial. Se utilizan para regular variables como temperatura, presión, velocidad, flujo o nivel, manteniéndolas dentro de rangos deseados mediante ajustes precisos. Termopares y RTDs (Resistance Temperature Detectors) son sensores de temperatura ampliamente utilizados en mantenimiento industrial. Aunque cumplen funciones similares, tienen características distintas que los hacen adecuados para diferentes aplicaciones.

## Slide 10: UNIDAD Nº2: tipos de STOCK EN MANTENIMIENTO siguen repuestos críticos
Sistemas críticos de seguridad: Detectores de gas o humo. Sistemas de parada de emergencia (botones, relés). Alarmas sonoras o visuales. Equipos de respaldo energético (UPS, baterías)
Consideración para todos los repuestos críticos: Estos repuestos suelen estar identificados en un análisis de criticidad (por ejemplo, método ABC o FMECA) y deben mantenerse en stock o tener acuerdos de suministro rápido.

## Slide 11: UNIDAD Nº2: tipos de STOCK EN MANTENIMIENTO
2. Repuestos de uso frecuente: son componentes que suelen tener alta rotación por desgaste, inspección periódica o reemplazo preventivo:
Ejemplos:
Mecánicos: Rodamientos (de bolas, de rodillos). Correas trapezoidales y dentadas. Sellos mecánicos y retenes. Engranajes pequeños. Amortiguadores y resortes. Tornillos, tuercas, arandelas
Eléctricos: Fusibles y disyuntores. Contactores y relés. Sensores de proximidad o temperatura. Lámparas de señalización. Cables y conectores. Terminales eléctricos

## Slide 12: UNIDAD Nº2: tipos de STOCK EN MANTENIMIENTO siguen repuestos DE USO FRECUENTE
Neumáticos e Hidráulicos: Válvulas solenoides. Filtros de aire, aceite e hidráulicos. Mangueras flexibles. Juntas y empaques. Cilindros neumáticos pequeños
Instrumentación y control: Transmisores de presión o nivel. Indicadores digitales. Baterías para instrumentos portátiles
Otros repuestos comunes: Ruedas y roldanas. Acoplamientos flexibles. Placas electrónicas estándar. Ventiladores pequeños. Bombas de agua o refrigerante
Consideración para todos los repuestos de uso frecuente: Estos repuestos suelen estar en stock permanente por su alta demanda y facilidad de reemplazo.

## Slide 13: UNIDAD Nº2: tipos de STOCK EN MANTENIMIENTO
3. Repuestos estratégicos: son aquellos componentes que, por su criticidad operativa, tiempo de reposición o impacto económico, deben estar disponibles en stock o tener un plan de suministro garantizado. Su ausencia puede provocar paradas prolongadas, riesgos de seguridad o pérdidas significativas.
Características de los repuestos estratégicos:
Largo tiempo de entrega: No se consiguen fácilmente en el mercado local.
Alta criticidad operativa: Su falla detiene procesos clave o afecta la seguridad.
Alto costo de parada: La falta del repuesto genera pérdidas económicas importantes.
Baja frecuencia de uso, pero alto impacto: No se usan seguido, pero cuando se necesitan, son vitales.
Difícil de reemplazar o adaptar: No tienen sustitutos genéricos o compatibles.

## Slide 14: UNIDAD Nº2: tipos de STOCK EN MANTENIMIENTO siguen repuestos ESTRATÉGICOS
Ejemplos:
Motores principales de línea de producción
Variadores de frecuencia (VFD) específicos
PLCs o tarjetas electrónicas propietarias
Bombas de proceso críticas
Transformadores o tableros eléctricos únicos
Cilindros hidráulicos especiales
Componentes de seguridad industrial (detectores de gas, relés de parada de emergencia)

## Slide 15: UNIDAD Nº2: tipos de STOCK EN MANTENIMIENTO siguen repuestos ESTRATÉGICOS
Consideración para todos los repuestos estratégicos: Estos repuestos no se gestionan por frecuencia de uso, sino por impacto potencial.
Gestión recomendada para los repuestos estratégicos:
Mantener stock mínimo garantizado
Establecer acuerdos con proveedores para entrega rápida
Incluirlos en análisis de criticidad (FMECA)
Revisar periódicamente su disponibilidad y estado

## Slide 16: UNIDAD Nº2: OBJETIVOS DEL CONTROL de STOCK EN MANTENIMIENTO
1. Asegurar la disponibilidad.
2. Evitar exceso de inventario.
3. Reducir el costo de almacenamiento.

## Slide 17: UNIDAD Nº2: MÉTODOS DE CONTROL de STOCK EN MANTENIMIENTO
1. Punto de pedido: nivel mínimo que activa la reposición.
Ejemplo: Equipo: Compresor de aire - Repuesto: Filtro de aire
Consumo promedio mensual: 20 filtros
Tiempo de reposición (lead time): 15 días (0,5 meses)
Stock de seguridad: 10 filtros
Fórmula: PP = (Consumo Promedio × Tiempo de Reposición) + Stock de Seguridad
Interpretación: Cuando el stock de filtros de aire baje a 20 unidades, se debe emitir la orden de compra. Esto asegura que mientras llegan los nuevos filtros, el taller no se quede sin repuestos.

## Slide 18: UNIDAD Nº2: MÉTODOS DE CONTROL de STOCK sigue
2. Stock de seguridad: es la cantidad mínima que se mantiene en inventario para evitar quiebres de stock ante imprevistos como demoras en la entrega, aumento en el consumo o fallas inesperadas. Aquí te doy ejemplos concretos por tipo de repuesto y situación:
Ejemplos de stock de seguridad por tipo de repuestos:
Repuesto | Stock de Seguridad Sugerido | Justificación
Rodamientos estándar | 5 unidades | Alta rotación y desgaste frecuente
Correas trapezoidales | 3 unidades por modelo | Reemplazo preventivo y posibles roturas
Sensores de proximidad | 2 unidades | Fallas eléctricas inesperadas
Fusibles industriales | 10 unidades | Bajo costo, alta criticidad

## Slide 19: UNIDAD Nº2: MÉTODOS DE CONTROL de STOCK sigue stock de seguridad
Factores para definir el stock de seguridad :
Tiempo de reposición del proveedor
Frecuencia de uso o reemplazo
Impacto de la falta del repuesto
Costo de parada por falta de stock
Variabilidad en el consumo

## Slide 20: UNIDAD Nº2: MÉTODOS DE CONTROL de STOCK EN MANTENIMIENTO
3. Método ABC: Análisis de Inventario por Valor: Clasifica los repuestos según su impacto económico en el inventario.
Clase A: Pocos ítems (10–20%) que representan el mayor valor (70–80% del costo total). Ejemplo: Variadores de frecuencia, motores, PLCs.
Clase B: Ítems de valor medio (20–30% del inventario, 15–25% del costo). Ejemplo: Sensores, válvulas, rodamientos especiales.
Clase C: Muchos ítems de bajo valor (50–70% del inventario, 5–10% del costo). Ejemplo: Tornillos, tuercas, cintas, lubricantes.
Objetivo: Optimizar el control de stock, enfocando recursos en los ítems más costosos y críticos.

## Slide 21: UNIDAD Nº2: MÉTODOS DE CONTROL de STOCK sigue MÉTODO ABC
Ejemplo visual del método ABC de control de stock, representado en un gráfico de barras:
Los repuestos están ordenados por su valor anual de consumo (precio × cantidad).
Se clasifican en tres categorías:
  🔴 Clase A: Repuestos 1, 2 y 3 — representan el mayor impacto económico.
  🟠 Clase B: Repuestos 4, 5 y 6 — impacto medio.
  🟢 Clase C: Repuestos 7 al 10 — bajo impacto, pero alta cantidad.
Este gráfico te ayuda a visualizar dónde enfocar tus esfuerzos de control de inventario:
más atención y seguimiento para los ítems A, control moderado para los B, y gestión simplificada para los C.

## Slide 22: UNIDAD Nº2: MÉTODOS DE CONTROL de STOCK EN MANTENIMIENTO
4. Método PEPS (Primero en Entrar, Primero en Salir) o FIFO (First In, First Out) es una técnica de gestión de inventario que se aplica tanto en contabilidad como en logística y mantenimiento.
Ejemplos:
Almacén de Repuestos
Situación: Se reciben 100 filtros de aire en enero y otros 100 en marzo.
En abril se necesitan 50 filtros.
Aplicación PEPS: Se entregan primero los 50 filtros recibidos en enero.
Ventaja: Se evita que los filtros más antiguos caduquen o se deterioren.

## Slide 23: UNIDAD Nº2: MÉTODOS DE CONTROL de STOCK sigue MÉTODO PEPS O FIFO
Ejemplos:
Consumo de Lubricantes
Situación: Se almacenan bidones de aceite industrial con fecha de ingreso.
Se usan primero los bidones más antiguos.
Aplicación PEPS: Se garantiza que el aceite no pierda propiedades por almacenamiento prolongado.
Resultado: Menor riesgo de usar productos vencidos o degradados.

## Slide 24: UNIDAD Nº2: MÉTODOS DE CONTROL de STOCK sigue MÉTODO PEPS O FIFO
¿Por qué usar PEPS/FIFO en mantenimiento?
Evita obsolescencia de repuestos.
Mejora la trazabilidad de lotes.
Reduce pérdidas por vencimiento o deterioro.
Facilita auditorías y control de calidad.

## Slide 25: UNIDAD Nº2: MÉTODOS DE CONTROL de STOCK EN MANTENIMIENTO
5. Método Kanban y códigos de barras/RFID : combinación de herramientas para mejorar la gestión de repuestos y mantenimiento industrial.
MÉTODO KANBAN: es un sistema visual de gestión de inventario que permite controlar el flujo de materiales de manera eficiente y flexible.
¿Cómo funciona?
Se utilizan tarjetas físicas o digitales para indicar cuándo reponer un ítem.
Cada tarjeta representa una unidad o lote de repuesto.
Cuando se consume el último ítem de un lote, se activa la reposición.

## Slide 26: UNIDAD Nº2: MÉTODOS DE CONTROL de STOCK sigue MÉTODO KANBAN
Ventajas
Evita exceso de stock y faltantes.
Simplifica la gestión visual del inventario.
Se adapta bien a entornos de mantenimiento con alta rotación de repuestos.
Ejemplo práctico
Un estante con 10 filtros de aire tiene una tarjeta Kanban en el último filtro.
Al usar ese filtro, el técnico entrega la tarjeta al responsable de compras.
Se repone el lote antes de que se agote completamente.

## Slide 27: UNIDAD Nº2: MÉTODOS DE CONTROL de STOCK sigue MÉTODO CÓDIGO DE BARRAS Y RFID
CÓDIGOS DE BARRAS Y RFID: Son tecnologías para identificación automática de repuestos y materiales.
Códigos de barras
Se escanean con lectores manuales.
Requieren línea de visión directa.
Económicos y ampliamente usados.
RFID (Identificación por radiofrecuencia)
Utiliza etiquetas electrónicas que se leen sin contacto visual.
Permite escaneo masivo y rápido.
Ideal para entornos con muchos ítems o difícil acceso.

## Slide 28: UNIDAD Nº2: MÉTODOS DE CONTROL de STOCK sigue MÉTODO CÓDIGO DE BARRAS Y RFID
Ventajas
Agilizan el control de entradas y salidas.
Mejoran la trazabilidad de repuestos.
Reducen errores humanos en el registro de inventario.
Ejemplo práctico
Cada repuesto tiene una etiqueta RFID.
Al pasar por el área de mantenimiento, se registra automáticamente su uso.
El sistema actualiza el stock y puede activar una orden de reposición Kanban.

## Slide 29: UNIDAD Nº2: MÉTODOS DE CONTROL de STOCK EN MANTENIMIENTO
6. Método FMECA: FMECA es una extensión del FMEA (Análisis de Modos de Falla y Efectos) que incorpora un análisis de criticidad. Se utiliza para:
Identificar posibles fallas en un sistema o proceso.
Evaluar sus efectos sobre la operación.
Priorizar los riesgos según su gravedad, frecuencia y detectabilidad.

## Slide 30: UNIDAD Nº2: MÉTODOS DE CONTROL de STOCK sigue MÉTODO FMECA
Aplicación al control de stock: FMECA ayuda a detectar vulnerabilidades en el proceso de gestión de stock, como:
Errores en el registro de entradas/salidas: fallas en el sistema de codificación o escaneo.
Roturas de stock: por falta de previsión o errores en el pronóstico de demanda.
Exceso de inventario: que genera costos innecesarios.
Fallas en el almacenamiento: como deterioro por condiciones inadecuadas.

## Slide 31: UNIDAD Nº2: MÉTODOS DE CONTROL de STOCK sigue MÉTODO FMECA
Pasos para aplicar FMECA al stock:
Definir el proceso: por ejemplo, recepción, almacenamiento, picking, despacho.
Identificar modos de falla: ¿qué puede salir mal en cada etapa?
Analizar efectos: ¿cómo impacta cada falla en el negocio?
Evaluar criticidad: usando una matriz que combina severidad, ocurrencia y detectabilidad.
Priorizar acciones correctivas: enfocarse en los riesgos más críticos.

## Slide 32: UNIDAD Nº2: MÉTODOS DE CONTROL de STOCK sigue MÉTODO FMECA
Beneficios:
Mejora la confiabilidad del sistema logístico.
Reduce pérdidas por errores o deterioros.
Optimiza la planificación de inventarios.
Refuerza la toma de decisiones basada en riesgos.

## Slide 33: UNIDAD Nº2: HERRAMIENTAS Y SISTEMAS PARA CONTROL de STOCK EN MANTENIMIENTO
1. CMMS / ERP para gestión de inventarios
Tableros de control de stock: son herramientas clave para garantizar la eficiencia operativa, la seguridad eléctrica y la disponibilidad de repuestos y componentes críticos.
2. 1. ¿Qué son los tableros de control industriales?: Son dispositivos que agrupan interruptores, relés, disyuntores, medidores y otros elementos eléctricos que permiten:
Supervisar variables críticas como voltaje, corriente y temperatura.
Automatizar procesos industriales.
Proteger sistemas eléctricos ante fallas o sobrecargas.

## Slide 34: UNIDAD Nº2: HERRaMIENTAS Y SISTEMAS sigue TABLERO DE CONTROL
2. 2. Aplicación en el control de stock de mantenimiento: los tableros de control pueden integrarse con sistemas de gestión de inventario para:
Monitorear el uso de repuestos: sensores y software pueden registrar cuándo se utiliza un componente.
Activar alertas de reposición: cuando el stock de un ítem baja de cierto umbral.
Optimizar el mantenimiento preventivo: cruzando datos de uso con ciclos de mantenimiento.

## Slide 35: UNIDAD Nº2: HERRaMIENTAS Y SISTEMAS sigue TABLERO DE CONTROL
Ejemplos:
1. Tablero de control logístico con indicadores clave (KPI): Ideal para supervisar el rendimiento del almacén y la disponibilidad de repuestos.
Indicadores comunes:
Nivel de stock por categoría
Tiempo promedio de reposición
Tasa de rotación de inventario
Incidencias por falta de repuestos

## Slide 36: UNIDAD Nº2: HERRaMIENTAS Y SISTEMAS sigue TABLERO DE CONTROL
Ejemplos: modelos de tableros de control (https://www.slideteam.net/)

## Slide 37: UNIDAD Nº2: HERRaMIENTAS Y SISTEMAS sigue TABLERO DE CONTROL
Ejemplos:
2. Tablero de mantenimiento eléctrico preventivo y correctivo: Este tipo de tablero incluye:
Lista de componentes del tablero (interruptores, contactores, botoneras)
Estado de cada componente (activo, en revisión, fuera de servicio)
Historial de mantenimiento y fecha de próxima inspección
Control de inventario de repuestos eléctricos

## Slide 38: UNIDAD Nº2: HERRaMIENTAS Y SISTEMAS sigue TABLERO DE CONTROL
Ejemplos:
3. Tablero de control para almacén de empresa distribuidora
Diseñado para visualizar el desempeño logístico en tiempo real:
Indicadores de recepción, almacenamiento y despacho
Alertas de sobrestock o faltantes
Integración con sistemas ERP y sensores IoT

## Slide 39: UNIDAD Nº2: indicadores clave PARA el CONTROL de STOCK EN MANTENIMIENTO
1. Nivel de rotación: es un indicador clave que mide cuántas veces se renueva el inventario de repuestos y materiales durante un período determinado (generalmente un año). Este índice ayuda a evaluar la eficiencia de la gestión de inventarios en áreas como mantenimiento industrial, logística y almacenes.
1. 1. ¿Cómo se calcula?
La fórmula básica es: Rotación de Stock=Costo de los bienes utilizados / Promedio del inventario disponible
Costo de los bienes utilizados: valor total de los repuestos consumidos en mantenimiento.
Promedio del inventario: valor medio del stock disponible durante el período.

## Slide 40: UNIDAD Nº2: INDICADORES CLAVE sigue nivel de rotación
1.2. ¿Por qué es importante en mantenimiento?
Evita obsolescencia: repuestos que no se usan pueden quedar fuera de norma o caducar.
Reduce costos de almacenamiento: menos stock innecesario significa menos espacio y recursos.
Mejora la planificación: permite ajustar compras según la demanda real de mantenimiento.
Aumenta la liquidez: menos capital inmovilizado en inventario.

## Slide 41: UNIDAD Nº2: INDICADORES CLAVE sigue nivel de rotación
1. 3. Ejemplos de rotación por industria
En mantenimiento industrial, una rotación de 2 a 6 veces al año suele considerarse saludable, dependiendo del tipo de maquinaria y criticidad de los repuestos.
Industria | Rotación anual típica
Supermercados | 15–20 veces
Restaurantes | 10–15 veces
Mantenimiento industrial | 2–6 veces (variable)
Automotriz (repuestos) | 1–3 veces

## Slide 42: UNIDAD Nº2: indicadores clave PARA el CONTROL de STOCK EN MANTENIMIENTO
2. Tasa de quiebres de stock (stock out): indicador clave en la gestión de inventarios que mide la frecuencia con la que un producto no está disponible cuando se necesita. En mantenimiento industrial, esto puede significar que un repuesto crítico no está disponible justo cuando ocurre una falla, lo que puede generar paradas costosas.
2. 1. ¿Cómo se calcula?
La fórmula básica es:
Tasa de quiebre de stock = ( Número de veces que faltó el ıtem / Número total de veces que se solicito)ˊ×100
Por ejemplo, si un repuesto fue solicitado 50 veces en el mes y estuvo ausente en 5 ocasiones:
(5/50)×100=10% de quiebre de stock

## Slide 43: UNIDAD Nº2: INDICADORES CLAVE sigue quiebre de stock
2. 2. Impacto en mantenimiento industrial
Aumenta el tiempo de inactividad de máquinas y equipos.
Genera costos ocultos por urgencias, compras express o penalizaciones contractuales.
Reduce la confiabilidad operativa, afectando la planificación de mantenimiento preventivo.
Daña la reputación interna del área de mantenimiento frente a producción o gerencia.

## Slide 44: UNIDAD Nº2: INDICADORES CLAVE sigue quiebre de stock
2. 3. Valores de referencia
En mantenimiento industrial, se busca mantener la tasa por debajo del 3%, especialmente para repuestos críticos.
Tipo de industria | Tasa de quiebre aceptable
Manufactura crítica | < 2%
Mantenimiento general | 2–5%
Retail o consumo masivo | 5–10%

## Slide 45: UNIDAD Nº2: INDICADORES CLAVE sigue quiebre de stock
2. 4. ¿Cómo reducir la tasa de quiebre de stock ?
Implementar revisiones periódicas de stock.
Usar sensores IoT para monitoreo automático.
Integrar sistemas ERP con alertas de reposición.
Clasificar ítems por criticidad (ABC o VED (Vital, Esencial, Deseable)).
Establecer acuerdos con proveedores para entregas rápidas.

## Slide 46: UNIDAD Nº2: indicadores clave PARA el CONTROL de STOCK EN MANTENIMIENTO
3. Costo de almacenamiento: estrategia que busca optimizar la gestión de inventarios considerando los gastos asociados a mantener productos en depósito. En mantenimiento industrial, esto es clave para equilibrar disponibilidad de repuestos con eficiencia financiera.
3. 1. ¿Qué incluye el costo de almacenamiento?
El costo total de mantener stock se compone de:
Tipo de costo | Ejemplos comunes
Costo de espacio físico | Alquiler, mantenimiento del almacén, energía
Costo financiero | Capital inmovilizado, intereses, costo de oportunidad
Costo operativo | Mano de obra, sistemas de gestión, seguridad
Costo de deterioro | Obsolescencia, vencimiento, daño por mal manejo
Costo de seguro | Pólizas contra robo, incendio, siniestros

## Slide 47: UNIDAD Nº2: INDICADORES CLAVE sigue costo de almacenamiento
3. 2. Fórmulas clave
3. 2. 1. Costo total de almacenamiento anual: Costo total = Valor promedio del inventario \Tasa de almacenamiento
La tasa de almacenamiento suele oscilar entre 15% y 30% anual del valor del inventario, dependiendo del sector.
3. 2. 2. Costo unitario por ítem: Costo unitario = Costo total de almacenamiento \Cantidad de ítems almacenados

## Slide 48: UNIDAD Nº2: INDICADORES CLAVE sigue costo de almacenamiento
3. 3. Aplicación en mantenimiento industrial
Clasificación ABC + VED: prioriza ítems de alto valor y alta criticidad para minimizar costos sin comprometer la operación.
Revisión de stock mínimo: ajusta niveles de seguridad según el costo de mantener cada ítem.
Decisiones de compra: compara el costo de almacenar vs. el costo de comprar bajo demanda.

## Slide 49: UNIDAD Nº2: INDICADORES CLAVE sigue costo de almacenamiento
3. 4. Ejemplo práctico
Supongamos que tienes un inventario promedio de $500.000 y una tasa de almacenamiento del 20% anual:
COSTO TOTAL DE ALMACENAMIENTO ANUAL = $ 500.000 / 0.20 = $ 100.000 anuales
Si almacenas 2.000 ítems:
COSTO UNITARIO POR ITEM = $100.000 /2.000 = $ 50 por ítem al año
Este dato te permite decidir si conviene mantener ciertos repuestos o tercerizar su disponibilidad.

## Slide 50: UNIDAD Nº2: CONTROL DE STOCK CONCLUSIONES
No todo repuesto debe estar en stock
Equilibrar disponibilidad y costos
Métodos varían según criticidad y rotación