## Slide 1: GESTIÓN DE MANTENIMIENTO II
UNIDAD 2: COSTOS DE MATERIALES

## Slide 2: COSTOS DE MATERIALES
Objetivos de la clase
Comprender el concepto de costo en el contexto del mantenimiento.
Identificar los distintos tipos de costos de materiales.
Analizar cómo influyen los costos en la gestión del mantenimiento.
Aplicar métodos de cálculo y control de costos en casos prácticos.

## Slide 3: COSTOS DE MATERIALES
¿Por qué es importante conocer los costos de materiales?
Los materiales representan un % importante del costo de mantenimiento
Impactan en la disponibilidad y confiabilidad de los equipos
Una mala gestión genera exceso de stock u obsolescencia
Decisiones de compra y almacenamiento afectan el presupuesto

## Slide 4: COSTOS DE MATERIALES
1. Definiciones
Concepto: El costo en mantenimiento es el valor monetario de los recursos utilizados para conservar o restaurar los equipos.
Permite planificar presupuestos.
Evalúa la eficiencia del área de mantenimiento.
Facilita la toma de decisiones sobre reparar o reemplazar.
Tipos generales de costos:
Directos: mano de obra, materiales, repuestos, energía.
Indirectos: administración, logística, tiempos improductivos.

## Slide 5: COSTOS DE MATERIALES
2. Clasificación de materiales y su impacto en el costo
Tipo de material | Ejemplo | Característica | Impacto en el costo
Repuestos críticos | Rodamientos principales, sensores de caldera | Alto valor, baja disponibilidad | Elevado
Materiales de consumo | Aceites, grasas, tornillos | Uso frecuente, costo unitario bajo | Medio
Materiales específicos | Juntas, empaquetaduras, piezas OEM | Fabricación exclusiva | Alto
Materiales auxiliares | Limpieza, EPP, herramientas menores | No forman parte del equipo | Bajo

## Slide 6: COSTOS DE MATERIALES
3. Componentes del costo de materiales
Costos de adquisición → precio del material, transporte, impuestos
Costos de almacenamiento → espacio, seguros, personal
Costos de obsolescencia → materiales no utilizados o fuera de norma
Costos de oportunidad → falta de material genera paradas de planta

## Slide 7: COSTOS DE MATERIALES
Ejemplo de costo total anual x cada repuesto en el stock: Un rodamiento SKF 22210 cuesta $120 000.
Transporte: $5 000
Almacenamiento anual: 10 % del valor → $12 000
Gestión administrativa: $3 000
Costo total anual estimado: $140 000

## Slide 8: COSTOS DE MATERIALES
4. Impacto según estrategia de mantenimiento
Correctivo → materiales urgentes, costos más altos por compras de emergencia
Preventivo → se planifican compras, optimizando costos y stock
Predictivo → materiales críticos listos, pero sin exceso de inventario

## Slide 9: COSTOS DE MATERIALES
5. Métodos de valuación de materiales
PEPS (FIFO): primero en entrar, primero en salir. Ejemplos: lubricantes, filtros, EPP
UEPS (LIFO): último en entrar, primero en salir. Ejemplo: pinturas, lámparas, cables (según el lote del pedido y el stock cdte.)
Costo promedio ponderado: valor total de existencias dividido por la cantidad de piezas.