## Slide 1: GESTIÓN DE MANTENIMIENTO II
UNIDAD 2: MATERIALES E INSUMOS – GESTIÓN DE COMPRAS

## Slide 2: UNIDAD 2: MATERIALES E INSUMOS
DEFINICIÓN:
MATERIALES: Son elementos físicos que se utilizan para reparar, reemplazar o mejorar un equipo o instalación.
Suelen permanecer en el activo luego de la intervención.
Pueden ser piezas de recambio, partes estructurales o componentes que forman parte del equipo.
Ejemplos:
Rodamientos, correas, engranajes, válvulas, sensores
Tuberías, chapas, perfiles
Pinturas, adhesivos estructurales
Lubricantes de larga permanencia (que quedan en el sistema)

## Slide 3: UNIDAD 2: MATERIALES E INSUMOS
INSUMOS: Son recursos de consumo, necesarios para ejecutar la tarea, pero no permanecen en el activo o su función se agota durante la intervención.
Se consumen parcial o totalmente en el proceso.
Ejemplos:
Guantes, trapos, solventes
Soldadura, electrodos, gases de corte
Productos de limpieza, desengrasantes, solventes, trapos
Guantes y EPP
Lubricantes usados para la intervención puntual
Energía eléctrica, agua, aire comprimido

## Slide 4: UNIDAD 2: MATERIALES E INSUMOS
Diferencias clave :
Materiales → quedan formando parte del equipo o instalación.
Insumos → se consumen o desechan durante el trabajo de mantenimiento.

## Slide 5: UNIDAD 2: MATERIALES E INSUMOS Tabla comparativa:

## Slide 6: UNIDAD 2: CODIFICACIÓN DE MATERIALES E INSUMOS
La codificación de materiales en mantenimiento industrial es clave para organizar, identificar y gestionar eficientemente los recursos utilizados en tareas de mantenimiento.
¿Qué es la codificación de materiales?
Es el proceso de asignar un código único y estructurado a cada material, repuesto o insumo utilizado en mantenimiento. Este código facilita su identificación, trazabilidad y gestión dentro de sistemas como GMAO (Gestión de Mantenimiento Asistida por Ordenador).

## Slide 7: UNIDAD 2: CODIFICACIÓN DE MATERIALES E INSUMOS
Beneficios de una buena codificación
Estandarización: Evita duplicidades y errores en el inventario.
Trazabilidad: Permite seguir el historial de uso de cada material.
Agilidad: Mejora la velocidad de búsqueda y reposición.
Análisis técnico: Facilita la evaluación de costos y rendimiento

## Slide 8: UNIDAD 2: CODIFICACIÓN DE MATERIALES E INSUMOS
Tipos de codificación comunes
Alfanumérica jerárquica: Ej. REP-ELC-001 (Repuesto eléctrico número 001).
Basada en ubicación o función: Ej. BOM-VAL-003 (válvula en bomba).
Codificación por familia de materiales: Agrupa por tipo (lubricantes, rodamientos, sensores, etc.).

## Slide 9: UNIDAD 2: CODIFICACIÓN DE MATERIALES E INSUMOS
Métodos de Codificación
Numérica: 100245
• Alfanumérica: ROD-6205-ZZ
• Jerárquica: 01-02-003

## Slide 10: UNIDAD 2: CODIFICACIÓN Ejemplos de Codificación Numérica
Código | Descripción del repuesto | Tipo / Aplicación | Observaciones
0101-001 | Rodamiento rígido de bolas 6204 ZZ | Rotativo / Eje de motor eléctrico | Código interno para rodamientos estándar
0101-002 | Rodamiento cónico 30205 | Rotativo / Eje de bomba | Diferente familia, mismo grupo base 0101
0202-015 | Correa en V tipo B-64 | Transmisión / Motor a compresor | Identifica grupo “correas”
0303-008 | Junta de goma Ø50 mm | Estanqueidad / Válvulas | Sello o junta para mantenimiento preventivo
0401-003 | Filtro de aceite HYDAC 0330D005BN4HC | Filtración / Sistema hidráulico | Repuesto OEM (original)
0502-010 | Sensor de temperatura PT100 | Instrumentación / Calderas | Código agrupa sensores eléctricos
0601-004 | Buje de bronce Ø25 mm x 40 mm | Mecánico / Ejes o poleas | Fabricación local
0702-012 | Válvula de seguridad ½” 10 bar | Seguridad / Línea de vapor | Componente crítico
0801-001 | Tornillo hexagonal M10x30 DIN 933 | Elemento de fijación / General | Código base “08” = tornillería
0905-006 | Motor eléctrico trifásico 2 HP, 380 V | Accionamiento / Ventilador | Repuesto mayor (equipo completo)

## Slide 11: UNIDAD 2: CODIFICACIÓN Ejemplos de Codificación Alfanumérica
Código | Descripción del repuesto | Tipo / Aplicación | Observaciones
ROD-6204-ZZ-01 | Rodamiento rígido de bolas 6204 ZZ | Eje de motor eléctrico | “ROD” = familia rodamientos
COR-B64-02 | Correa en V tipo B-64 | Transmisión de fuerza | “COR” = correas
JUN-GR50-01 | Junta de goma Ø50 mm | Sellado de válvula | “JUN” = juntas
FIL-HYD-0330D-01 | Filtro hidráulico HYDAC 0330D005BN4HC | Sistema hidráulico | “FIL-HYD” = filtros hidráulicos
SEN-PT100-03 | Sensor de temperatura PT100 | Calderas / control de proceso | “SEN” = sensores
BUJ-BR25x40-01 | Buje de bronce Ø25 mm x 40 mm | Ejes / poleas | “BUJ” = bujes
VAL-SEG-10B-01 | Válvula de seguridad ½” 10 bar | Línea de vapor | “VAL-SEG” = válvula de seguridad
TOR-M10x30-01 | Tornillo hexagonal M10x30 DIN 933 | Elemento de fijación general | “TOR” = tornillos
MOT-2HP-380V-01 | Motor eléctrico trifásico 2 HP, 380 V | Accionamiento | “MOT” = motores
FUS-10A-01 | Fusible 10 A tipo cilíndrico | Protección eléctrica | “FUS” = fusibles

## Slide 12: UNIDAD 2: CODIFICACIÓN Ejemplos de Codificación Alfanumérica
Ejemplo de estructura alfanumérica
AAA-BBB-XXX-YY
AAA: Familia o grupo de repuesto (ROD, COR, JUN, FIL, etc.)
BBB: Modelo o tipo (6204, B64, PT100, etc.)
XXX: Subgrupo o característica (ZZ, HYD, SEG, etc.)
YY: Número correlativo interno o versión.
Ejemplo: ROD-6204-ZZ-01 → Rodamiento rígido de bolas, blindado, ítem n.º 1 del grupo de rodamientos.

## Slide 13: UNIDAD 2: CODIFICACIÓN Ejemplos de Codificación Alfanumérica
Ejemplo aplicado en una planta industrial
Código: FIL-HYD-0330D-01 Descripción: Filtro hidráulico HYDAC 0330D005BN4HC Equipo asociado: Prensa hidráulica W50 Stock mínimo: 2 unidades Ubicación en almacén: Estantería B3 – Nivel 2 Proveedor: Hidrosist SRL

## Slide 14: UNIDAD 2: CODIFICACIÓN Ejemplos de Codificación Jerárquica
Código | Descripción del repuesto | Familia / Subfamilia / Tipo | Aplicación
01.01.001 | Rodamiento rígido de bolas 6204 ZZ | 01 = Mecánicos / 01 = Rodamientos / 001 = Ítem específico | Eje de motor eléctrico
01.02.004 | Buje de bronce Ø25 mm x 40 mm | 01 = Mecánicos / 02 = Bujes / 004 = Ítem específico | Ejes o poleas
02.01.002 | Correa en V tipo B-64 | 02 = Transmisión / 01 = Correas / 002 = Ítem específico | Transmisión motor-compresor
02.02.001 | Piñón de acero Z=24 | 02 = Transmisión / 02 = Engranajes / 001 = Ítem específico | Caja reductora
03.01.005 | Junta de goma Ø50 mm | 03 = Estanqueidad / 01 = Juntas / 005 = Ítem específico | Válvula de agua
04.01.003 | Filtro de aceite HYDAC 0330D005BN4HC | 04 = Filtración / 01 = Aceite / 003 = Ítem específico | Sistema hidráulico
05.01.006 | Sensor de temperatura PT100 | 05 = Instrumentación / 01 = Sensores / 006 = Ítem específico | Calderas y hornos
06.01.001 | Tornillo hexagonal M10x30 DIN 933 | 06 = Fijaciones / 01 = Tornillos / 001 = Ítem específico | Ensambles mecánicos
07.01.002 | Válvula de seguridad ½” 10 bar | 07 = Válvulas / 01 = Seguridad / 002 = Ítem específico | Línea de vapor
08.02.001 | Motor eléctrico trifásico 2 HP, 380 V | 08 = Equipos eléctricos / 02 = Motores / 001 = Ítem específico | Ventiladores industriales

## Slide 15: UNIDAD 2: CODIFICACIÓN Ejemplos de Codificación Jerárquica
Estructura de codificación jerárquica
AA.BB.CCC
AA: Grupo principal (familia del repuesto)
BB: Subgrupo o tipo de componente
CCC: Correlativo del ítem dentro del subgrupo
Ejemplo: 02.01.002 → 02: Transmisión → 01: Correas → 002: Segunda correa registrada

## Slide 16: UNIDAD 2: CODIFICACIÓN Ejemplos de Codificación Jerárquica
Ventajas de la codificación jerárquica
Estandariza el inventario y evita duplicaciones.
Permite búsquedas rápidas en catálogos o sistemas CMMS.
Facilita el análisis de consumo por tipo de repuesto o equipo.
Mejora la trazabilidad y control de stock.

## Slide 17: UNIDAD 2: PROCESO DE COMPRAS Factores Claves
1. Objetivos de la clase
Comprender el proceso de compras aplicado al mantenimiento industrial.
Identificar roles y responsabilidades.
Diferenciar tipos de compras (programadas, emergencias, estratégicas).
Aplicar criterios técnicos para evaluar proveedores.
Entender la documentación asociada a la gestión de compras.

## Slide 18: UNIDAD 2: PROCESO DE COMPRAS Factores Claves
2. ¿Por qué es crítico el proceso de compras en mantenimiento?
Impacta directamente en la disponibilidad y confiabilidad de los equipos
Afecta costos (repuestos, materiales, contratos).
Reduce tiempos de parada si está bien gestionado.
Permite planificar correctamente el mantenimiento preventivo y predictivo

## Slide 19: UNIDAD 2: PROCESO DE COMPRAS Factores Claves
Relación mantenimiento – compras: Comentarios personales
Mantenimiento define: especificaciones técnicas, repuestos críticos, urgencias, histórico de consumo.
Compras ejecuta: solicitud de cotizaciones, negociación con proveedores, ordenes de compra, seguimiento de pedidos, recepción administrativa.
Ambos departamentos deben coordinar estrechamente todas las actividades en común.

## Slide 20: UNIDAD 2: PROCESO DE COMPRAS Tipos de compras
3. Tipos de compras en mantenimiento
1. Compras programadas - Relacionadas con: planes preventivos, paradas de planta, overhaul (revisión, reacondicionamiento o gran mantenimiento) de equipos mayores.
Características: Plazos amplios, búsqueda de mejores precios, mayor documentación técnica.

## Slide 21: UNIDAD 2: PROCESO DE COMPRAS Tipos de compras
2. Compras no programadas (urgencias)
Para fallas inesperadas:
Necesidad de repuestos críticos.
Compras en “modo emergencia”.
Costos más altos.
Riesgo de elegir proveedores poco confiables.

## Slide 22: UNIDAD 2: PROCESO DE COMPRAS Tipos de compras
3. Compras estratégicas
Para : Contratos de mantenimiento tercerizado, Compras de equipos completos, Repuestos OEM, críticos, de alto valor., Riesgo de elegir proveedores poco confiables.
Requieren: análisis técnico-económico, evaluación integral de proveedores, acuerdos de nivel de servicio (SLA).

## Slide 23: UNIDAD 2: PROCESO DE COMPRAS 4. Flujo del proceso de compras
1) Surge la necesidad: Orden de trabajo del sistema GMAO (SAP PM, Maximo, Fracttal, etc.), Definición del repuesto/material.
2) Definir especificación técnica, debe incluir: código interno del repuesto, fabricante / modelo, características técnicas, equivalentes permitidos, cantidades, criticidad.

## Slide 24: UNIDAD 2: PROCESO DE COMPRAS 4. Flujo del proceso de compras - Sigue
3) Solicitud de compra (SC): Emitida por el área de mantenimiento.
4) Solicitud de cotizaciones: Compras envía pedido a proveedores, con detalles: OEM, alternativos, distribuidores.

## Slide 25: UNIDAD 2: PROCESO DE COMPRAS 4. Flujo del proceso de compras - Sigue
5) Evaluación técnica y comercial:
Mantenimiento evalúa lo técnico.
Compras evalúa: precio, plazo de entrega, forma de pago, condiciones comerciales.
6) Orden de compra (OC): Documento contractual.
7) Seguimiento y recepción:
Compras sigue el envío.
Mantenimiento verifica calidad y compatibilidad.

## Slide 26: UNIDAD 2: PROCESO DE COMPRAS 4. Flujo del proceso de compras - Sigue
8) Pago y cierre
Administración procesa el pago.
Mantenimiento cierra la OT en el GMAO.

## Slide 27: UNIDAD 2: PROCESO DE COMPRAS 5. Evaluación de proveedores
1) Criterios Técnicos: Cumplimiento de especificaciones, Calidad certificada, Historial de fallas o devoluciones, Capacidad para entrega productos OEM.
2) Criterios Logísticos: Plazo de entrega, Stock permanente, Proximidad geográfica.
3) Criterios comerciales: Precios, Condiciones de garantía, Flexibilidad contractual, Servicio postventa.
4) Indicadores clave: OT paradas por falta de repuestos, Tasa de devoluciones, OT que usaron repuestos alternativos.

## Slide 28: UNIDAD 2: PROCESO DE COMPRAS 6. Documentación de compras
Documentos principales:
Solicitud de compra (SC)
Solicitud de cotización (RFQ)
Comparativa técnico-comercial
Orden de compra (OC)
Remito
Factura
Certificados de calidad
Registro de ingreso a almacén

## Slide 29: UNIDAD 2: PROCESO DE COMPRAS 7. Trazabilidad documental
Garantiza:
Cumplimiento de Auditoría
Cumplimiento ISO 9001 / ISO 55000,
Historial de repuestos críticos.