## Slide 1: Grados de Libertad en Cadenas Cinemáticas
Introducción a los conceptos fundamentales de robótica y mecánica

## Slide 2: Bibliografía
Modern robotics, Mechanics, planning and control Lynch and Park, Cambridge U
Apuntes de catedra de robotica universidad de ciencias aplicadas Karlsruhe
Shabana, A. A.: Computational Dynamics, 2.ª edición, John Wiley & Sons,Nueva York 2003.
Shabana, A. A.: Dynamics of Multibody Systems, 3.ª edición, John Wiley &Sons, Nueva York 2005.
Sciavicco, L. , Siciliano, B. : Modelling and Control of RobotManipulators, McGraw Hill, 1996

## Slide 3: ¿Qué es una cadena cinemática?
Un robot puede modelarse como una cadena cinemática.
Está formada por cuerpos rígidos conectados mediante articulaciones.

## Slide 4: Cadena cinemática
Los ejes de movimiento de un robot industrial consisten en
ejes de traslación
ejes de rotación
Esto da como resultado una cadena cinemática

## Slide 5: Grados de libertad (GDL)
Indican cuántos movimientos independientes son posibles.
Un cuerpo rígido en el espacio tiene 6 GDL (3 traslaciones y 3 rotaciones).
También representan cuantos actuadores son mínimamente necesarios

## Slide 6: Tipos de articulaciones
Las articulaciones determinan el movimiento relativo entre cuerpos.
Fuente: presentacónes y apuntes de la universidad de ciencias aplicadas Karlsruhe

## Slide 8: Cinemática serial
Las articulaciones se mueven de forma independiente.
Ejemplo: robot industrial de brazo articulado.
El número de GDL es igual al número de articulaciones.

## Slide 9: Cinemática paralela
Existen lazos cinemáticos (loops).
El movimiento de una articulación afecta a las demás.
El número de GDL se reduce.

## Slide 10: Fórmula de Grübler
Dof= degrees of freedom (grados de libertad)
Joint= articulación
Body=cuerpo
M= grados de libertad (6 en el espacio 3 en el plano)
Fi= grados de libertad de la articulación
i= numero de restricciones provistas por la articulación
N= cuerpos (contando al suelo como uno)
Esta fórmula solo es válida si todas las restricciones conjuntas son independientes. Si no lo son, la fórmula proporciona un límite inferior para el número de grados de libertad.

## Slide 11: Ejemplo
N = 4
J = 4
i = 1 (cada revoluta restringe solo un grado de libertad)
dof

## Slide 12: Ejemplo
N = 3
J = 4
i = 1 (cada revoluta y articulacion prismática restringe solo un grado de libertad)
dof

## Slide 13: Ejemplo
N = 5
J = 4
i = 1 (cada revoluta restringe solo un grado de libertad)
dof

## Slide 14: Ejemplo
N = 5
J = 5
i = 1 (cada revoluta restringe solo un grado de libertad)
dof

## Slide 15: Mecanismo de cadena abierta o cerrada
Cerrado
Abierto

## Slide 16: Ejercicios propuestos
2.9, 2.11 y 2.12 libro modern robotics, mechanics, planning and control