## Slide 1: Descripción de la posición de un cuerpo en el espacio

## Slide 2: Bibliografía
Modern robotics, Mechanics, planning and control Lynch and Park, Cambridge U
Apuntes de catedra de robotica universidad de ciencias aplicadas Karlsruhe
Shabana, A. A.: Computational Dynamics, 2.ª edición, John Wiley & Sons,Nueva York 2003.
Shabana, A. A.: Dynamics of Multibody Systems, 3.ª edición, John Wiley &Sons, Nueva York 2005.
Sciavicco, L. , Siciliano, B. : Modelling and Control of RobotManipulators, McGraw Hill, 1996

## Slide 3: Posición de un cuerpo en el espacio
Se conoce la descripción de la posición con coordenadas (x, y, z) o vectores
La descripción de la orientación/posición angular es un nuevo reto al iniciarse en larobótica

## Slide 4: Determinación de la orientación
Las operaciones con matrices no son conmutativas

## Slide 5: Multiplicación escalar
Si se trata de vectores unitarios (longitud uno), el producto escalar permite determinar
directamente el ángulo entre dos vectores

## Slide 6: Proyección de vectores unitarios sobre ejes de coordenadas
Un vector unitario de un sistema girado se compone de la suma
de sus componentes en las direcciones de las coordenadas del sistema original.
Estos se pueden calcular muy fácilmente con el producto escalar

## Slide 7: Matriz de transformación de coordenadas
En los sistemas ortogonales, la matriz coseno direccional y su inversa están
estrechamente relacionadas (transpuesta = inversa) porque se calculan los mismos ángulos y estos solo se utilizan para otras proyecciones.

## Slide 8: Transformación de vectores
Las matrices de transformación para bases vectoriales (Sistemas de coordenadas) también se pueden utilizar para vectores definidos en estas bases.
Motivo: los componentes del vector apuntan en las mismas direcciones que los vectores unitarios, solo que su longitud es diferente

## Slide 9: Ejemplo: Transformación en un sistema girado

## Slide 10: Ejemplo: Transformación en sistema girado
Para transformar un sistema girado, los vectores unitarios del sistema girado se
convierten en vectores de fila de la matriz coseno direccional

## Slide 11: Ejemplo
Para transformar un sistema girado a la base, los
vectores unitarios del sistema girado se convierten en vectores
columnas de la matriz coseno de dirección.

## Slide 12: Rotación de un vector
Si las coordenadas de un vector se giran en un ángulo α, se obtiene, desde el punto de vista del sistema original, un vector girado en α

## Slide 13: Rotación de un vector
Al transformarlo de nuevo al
sistema base, se obtienen las
coordenadas del vector girado en
el sistema base
• De este modo, la transformación:
también puede considerarse como la
rotación de un vector en el sistema
de coordenadas base.
• Para diferenciarlos, escribimos
escribimos: