## Slide 1: Matrices de transformación homogénea

## Slide 2: Bibliografía
Modern robotics, Mechanics, planning and control Lynch and Park, Cambridge U
Apuntes de catedra de robótica Universidad de Ciencias Aplicadas Karlsruhe
Shabana, A. A.: Computational Dynamics, 2.ª edición, John Wiley & Sons,Nueva York 2003.
Shabana, A. A.: Dynamics of Multibody Systems, 3.ª edición, John Wiley &Sons, Nueva York 2005.
Sciavicco, L. , Siciliano, B. : Modelling and Control of RobotManipulators, McGraw Hill, 1996

## Slide 3: Matrices de transformación homogéneas
Video recomendado

## Slide 4: Rotaciones en matrices 3x3
Una matriz de rotación R actúa así:
Eso siempre:
rota
escala
refleja
¿Por qué una matriz 3x3 no puede trasladar también? Porque una matriz es una transformación lineal y la traslación NO es lineal (no conserva el origen).

## Slide 5: Matrices de transformación homogéneas
Una matriz de transformación homogénea T combina una matriz de rotación R ∈ ℝ³ˣ³ y un vector de traslación p ∈ ℝ³ en una estructura 4×4
Las matrices de transformación homogéneas (4x4) en robótica sirven para representar la posición (traslación) y orientación (rotación) de los componentes de un robot en un sistema tridimensional unificado. Permiten calcular la cinemática directa/inversa, concatenar transformaciones entre eslabones y transformar coordenadas de puntos entre sistemas de referencia

## Slide 6: Matrices de rotación homogeneas
Además de la rotación, incluye también el desplazamiento del origen del sistema de coordenadas en la matriz de transformación de coordenadas.
Cada posición en el espacio se puede alcanzar mediante el desplazamiento del centro de gravedad y el cambio de orientación.
Aplicación: se añade una cuarta dimensión al vector de posición (1x4) y a la matriz de rotación (4x4)

## Slide 7: Matrices de transformación homogéneas
La multiplicación de matrices de transformación es asociativa, (T1T2)T3 = T1(T2T3), pero generalmente no es conmutativa: T1T2 6= T2T1.
El producto de una matriz de transformación es otra matriz de transformación.
El grupo euclidiano especial SE(3), también conocido como grupo de movimientos de cuerpos rígidos o matrices de transformación homogéneas en R3, es el conjunto de todas las 4x4 matrices reales T. Donde R ∈ SO(3) y p ∈ R3 es un vector columna
*SO(3)= Special Orthogonal Group en 3D

## Slide 8: Matrices de transformación homogéneas
Translación pura

## Slide 9: Matrices de transformación homogéneas
Resumen

## Slide 10: Matrices de transformación homogéneas
Aplicación a un punto

## Slide 11: Ejercicio de ejemplo
Calcule la posición del TCP (Tool Center Point) mediante matrices de Transformación homogéneas.
🧠 Qué tenés que aprender de este ejercicio
✔️ Nunca “sumar longitudes” directamente ✔️ Siempre expresar puntos en su marco local ✔️ Usar transformaciones homogéneas encadenadas ✔️ El orden importa
Resultado:

## Slide 12: Recordar
Las matrices son asociativas, se puede armar una sola matriz de transformación y luego multiplicarla por el punto. O multiplicar la matriz correspondiente e ir transformando el punto en cada paso.

## Slide 13: Ejercicios propuestos
1- Hallar el punto TCP en coordenadas mnp partiendo del resultado anterior para verificar el ejercicio.
2- Dado un marco de referencia fijo {0} y un marco móvil {1} inicialmente alineado con {0}, realice la siguiente secuencia de rotaciones sobre {1}:
  Rote {1} alrededor del eje x del marco {0} un ángulo α; llame a este nuevo marco {2}.
  Rote {2} alrededor del eje y​ del marco {0} un ángulo β; llame a este nuevo marco {3}.
  Rote {3} alrededor del eje z del marco {0} un ángulo γ; llame a este nuevo marco {4}.
¿Cuál es la orientación final R04?
3- Hallar Tca