## Slide 2: Bibliografía
Modern robotics, Mechanics, planning and control Lynch and Park, Cambridge U
Apuntes de catedra de robótica Universidad de Ciencias Aplicadas Karlsruhe
Sciliano, Sciavicco, Villani y Orioli: Robotics- Modelling Planning and Control, Springer
Shabana, A. A.: Computational Dynamics, 2.ª edición, John Wiley & Sons,Nueva York 2003.
Shabana, A. A.: Dynamics of Multibody Systems, 3.ª edición, John Wiley &Sons, Nueva York 2005.
Sciavicco, L. , Siciliano, B. : Modelling and Control of RobotManipulators, McGraw Hill, 1996

## Slide 3: Matrices Jacobianas
¿Qué es?
¿Para qué me sirve?
¿Cómo la uso?

## Slide 4: Matriz jacobiana ¿Que es?
Es la herramienta matemática que relaciona las velocidades de las articulaciones con la velocidad del efector final (TCP).
La Jacobiana convierte velocidades de motores en velocidad del efector final.
En español para mortales no ingenieros

## Slide 8: Aplicación 2: control y calculo de torque

## Slide 9: Aplicación 3: cinemática inversa
Con jacobiana directa:
Con jacobiana inversa
Para convertir en posición

## Slide 11: ¿Cuándo no se puede utilizar la jacobiana inversa?
Hay redundancia (ej: 7 GDL)
Hay menos GDL que variables
Cerca de singularidad (ver slides siguientes)

## Slide 13: ¿Cómo se usa?
Importante: en este curso veremos el jacobiano de espacio, que se representa en las coordenadas base del robot

## Slide 16: Método 2: Geométrico
La velocidad del efector final es la suma de las velocidades que produce cada articulación.
Velocidad lineal del efector final
Es el eje z del sistema DH del joint anterior.
Posición del efector final
Posición del origen del joint i
Vector desde el joint hasta el efector final
Velocidad angular de la articulación.
Radio de giro
Velocidad tangencial
Velocidad tangencial

## Slide 17: ¿Qué es la formula que vimos?
Cuando una articulación gira:
el efector final describe un movimiento circular alrededor del eje del joint.
La velocidad de un punto que gira alrededor de un eje es:
Esto es la velocidad que el joint i le produce al efector final.
Velocidad tangencial
Velocidad tangencial

## Slide 18: Velocidad angular
La velocidad angular se calcula como la suma de las velocidades angulares individuales alrededor de los respectivos ejes de articulación, que, según la convención de Denavit-Hartenberg son simplemente los ejes de los sistemas de coordenadas correspondientes multiplicados por la velocidad .

## Slide 19: Matriz Jacobiana
Ahora tenemos una matriz para cada pose que convierte la velocidad del eje en la velocidad del efector final
Podemos expresarla como:
Despejando:
Si conocemos la velocidad del efector final, podemos calcular las velocidades articulares necesarias. (Cinemática inversa)

## Slide 20: Matriz Jacobiana
Al integrar la expresión anterior conseguimos la posición de cada actuador (cinemática inversa)
Ahora veremos un ejemplo de un robot SCARA para que se comprenda mejor

## Slide 21: Ejemplo Matriz Jacobiana

## Slide 23: ¿Qué significa que haya filas de 0?
En esa matriz la Jacobiana completa (6×2) de un robot planar de 2 articulaciones. Las filas con 0 tienen un significado físico muy claro: hay movimientos que el robot no puede producir.

## Slide 24: Singularidades
Las singularidades en robótica aparecen cuando la matriz Jacobiana pierde rango, lo que provoca que el robot pierda alguna capacidad de movimiento o requiera velocidades articulares infinitas para producir un movimiento del efector final.
Hay direcciones en las que no puede moverse el efector final.
Para producir una velocidad cartesiana pequeña se necesitan velocidades articulares infinitas

## Slide 25: Ejemplo simple (robot planar 2R)
Esto ocurre cuando el robot está completamente estirado o completamente plegado.
En esa posición:
los dos links quedan alineados
el robot pierde capacidad de movimiento lateral
El efector final solo puede moverse en una dirección.

## Slide 26: Fin de la teoría de Robótica
Ahora les toca estudiar para el final y para el integrador