## Slide 1: GESTIÓN DE MANTENIMIENTO II
UNIDAD 3:
ADMINISTRACIÓN DEL PAÑOL

## Slide 2: ADMINISTRACIÓN DEL PAÑOL
Importancia de la Administración del Pañol de Mantenimiento
Parte esencial de la gestión industrial, ya que garantiza la disponibilidad de repuestos, herramientas y materiales necesarios para la operación continua de los equipos productivos.
Un pañol bien gestionado reduce tiempos muertos, evita pérdidas por materiales mal almacenados o vencidos, y permite planificar mantenimientos preventivos y correctivos con eficiencia.

## Slide 3: ADMINISTRACIÓN DEL PAÑOL
1. Definición:
El pañol de mantenimiento es el almacén o depósito técnico donde se guardan y gestionan todos los materiales relacionados con el mantenimiento de equipos: repuestos, herramientas, lubricantes, consumibles, etc.

## Slide 4: ADMINISTRACIÓN DEL PAÑOL
2. Objetivos principales:
Garantizar la disponibilidad oportuna de materiales críticos.
Mantener control de inventario preciso.
Minimizar costos de almacenamiento y compras urgentes.
Facilitar el mantenimiento preventivo y correctivo.
Prevenir la obsolescencia o deterioro de materiales.

## Slide 5: ADMINISTRACIÓN DEL PAÑOL
3. Funciones clave:
Función | Descripción
Recepción de materiales | Verificar que lo recibido cumple con la orden de compra.
Codificación | Asignar un código único y claro a cada ítem.
Almacenamiento | Ordenar los materiales según tipo, criticidad, rotación.
Registro y control | Usar sistemas (Excel, ERP, tarjetas Kardex) para registrar entradas y salidas.
Entrega de materiales | Registrar responsable, hora, destino, y tipo de uso (preventivo, correctivo, etc).
Reposición de stock | Revisión de stock mínimo-máximo y generación de solicitudes de compra.
Auditoría | Conteos cíclicos o generales para verificar existencia física.

## Slide 6: ADMINISTRACIÓN DEL PAÑOL
4. Ejemplos prácticos de administración de un pañol:
4.1: Codificación estructurada
Se utiliza un sistema de codificación para facilitar la búsqueda y control:
EJEMPLO: CAT-REP-MOT-003
- CAT: Categoría (Repuesto)
- REP: Subcategoría (Motor)
- MOT: Tipo de equipo
- 003: Número secuencial
Evitamos confusión entre materiales similares (por ejemplo, motores de diferentes potencias o marcas).

## Slide 7: ADMINISTRACIÓN DEL PAÑOL
4. Ejemplos prácticos de administración de un pañol:
4.2: Control de Stock - Mínimo y Máximo
Repuesto : Rodamiento SKF 6305
- Stock mínimo: 4 unidades
- Stock máximo: 10 unidades
- Cuando llega a 4, hacer un pedido de compra o el sistema genera automáticamente una solicitud de compra.

## Slide 8: ADMINISTRACIÓN DEL PAÑOL
4. Ejemplos prácticos de administración de un pañol:
4.3: Ficha Técnica y Trazabilidad
Cada ítem tiene una ficha con:
Código
Descripción técnica
Foto
Proveedor habitual
Vida útil estimada
Ubicación física en el pañol

## Slide 9: ADMINISTRACIÓN DEL PAÑOL
4. Ejemplos prácticos de administración de un pañol:
4.4: Registro de entrega y devolución de herramientas
Cuando un técnico retira una herramienta:
Se registra en una hoja o sistema con:
- Fecha y hora
- Nombre del técnico
- Herramienta entregada
- Condición (buena, observaciones)
- Firma
Esto asegura el retorno y la trazabilidad.

## Slide 10: ADMINISTRACIÓN DEL PAÑOL
4. Ejemplos prácticos de administración de un pañol:
4.5: Indicadores de gestión del pañol (KPI)
Algunos indicadores comunes:
- Índice de rotación de inventario (consumo promedio / inventario promedio)
- Nivel de disponibilidad de ítems críticos
- N° de paradas por falta de repuestos
- Diferencias encontradas en auditorías

## Slide 11: ADMINISTRACIÓN DEL PAÑOL
5. Herramientas y tecnologías recomendadas para la administración de un pañol:
- Excel avanzado o Google Sheets (para pañoles pequeños)
- Software ERP/MRP (SAP, Softland, Siesa, ManWinWin)
- Sistemas con código de barras o RFID
- Aplicaciones móviles para inventarios en terreno

## Slide 12: ADMINISTRACIÓN DEL PAÑOL
6. Buenas prácticas recomendadas recomendadas para la administración de un pañol:
- Capacitar inicial y periódicamente al personal del pañol.
- Mantener orden físico y limpieza del lugar.
- Realizar auditorías periódicas.
- Trabajar en conjunto con mantenimiento y compras.
- Determinar materiales obsoletos y dar de baja con procedimiento formal.