## Slide 1: SISTEMAS INTEGRADOS DE HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
UNIDAD 1: RIESGOS LABORALES E IMPACTOS AMBIENTALES EN LA FORESTO INDUSTRIA
1 Protecciones en máquinas e instalaciones.

## Slide 2: Protecciones en máquinas e instalaciones Introducción
En toda instalación industrial existen riesgos asociados al funcionamiento de máquinas, equipos y sistemas eléctricos.
Las protecciones tienen como finalidad:

## Slide 3: Protecciones en máquinas e instalaciones Finalidad de las protecciones
1. evitar accidentes
2. reducir daños al personal.
3. proteger equipos
4. asegurar continuidad operativa
Una máquina segura no elimina el riesgo, pero lo controla.

## Slide 4: Protecciones en máquinas e instalaciones ¿Qué son las protecciones industriales?
Son dispositivos, elementos o sistemas diseñados para impedir el contacto peligroso con partes energizadas, móviles o peligrosas.

## Slide 5: Protecciones en máquinas e instalaciones Tipos de riesgos que se buscan controlar
Riesgos mecánicos: atrapamiento, corte, aplastamiento, arrastre, impacto.
Riesgos eléctricos: contacto directo, contacto indirecto, cortocircuito, sobrecarga.
Otros riesgos: térmicos, presión, químicos.

## Slide 6: Protecciones en máquinas e instalaciones Protecciones mecánicas en máquinas
Resguardos fijos: Son cubiertas que no se retiran fácilmente. Ejemplos: tapas de poleas, cubiertas de engranajes, cerramientos de correas.
Ventaja: máxima seguridad.
Resguardos móviles: Permiten acceso controlado. Ejemplos: puertas de acceso con interruptor de seguridad, tapas articuladas.
Importante: la máquina debe detenerse al abrir.

## Slide 7: Protecciones en máquinas e instalaciones Protecciones mecánicas en máquinas
Enclavamientos: Sistema que impide funcionamiento si la protección está abierta. Ejemplo: Una prensa no arranca si la puerta está abierta.
Barreras fotoeléctricas: Detectan presencia humana y detienen el equipo. Muy usadas en: prensas, líneas automáticas, robots industriales.

## Slide 8: Protecciones en máquinas e instalaciones Protecciones eléctricas en instalaciones
Fusibles: Protegen contra sobrecorriente.
Interruptores termomagnéticos: Protegen por: sobrecarga, cortocircuito.
Disyuntor diferencial: Protege a las personas ante fugas de corriente.
Puesta a tierra: Deriva corrientes peligrosas.

## Slide 9: Protecciones en máquinas e instalaciones Protecciones complementarias
Botón de parada de emergencia: Debe ser: visible, accesible, rápido de accionar.
Señalización: Ejemplos: alto voltaje, partes móviles, uso obligatorio de EPP.

## Slide 10: Protecciones en máquinas e instalaciones Ejemplo aplicado a mantenimiento industrial
Caso: motor con transmisión por correa
Riesgos: atrapamiento, arrastre de ropa, contacto accidental.
Protecciones necesarias: cubierta metálica fija, bloqueo eléctrico, señalización de intervención.

## Slide 11: Protecciones en máquinas e instalaciones Protecciones en tableros eléctricos
Deben incluir:
puerta cerrada
interruptor general
identificación de circuitos
puesta a tierra
protección diferencial

## Slide 12: Protecciones en máquinas e instalaciones Errores frecuentes en planta
Retirar protecciones para trabajar más rápido.
No reinstalar resguardos.
Anular sensores.
Puentear dispositivos de seguridad.
Esto genera alto riesgo de accidente grave.

## Slide 13: Protecciones en máquinas e instalaciones Relación con mantenimiento
El personal de mantenimiento debe: verificar protecciones periódicamente
controlar desgaste
corregir fallas
registrar intervenciones

## Slide 14: Protecciones en máquinas e instalaciones Caso para analizar en clase
Situación: Un operario cambia una correa sin detener completamente el equipo.
Preguntas:
1. ¿Qué protección faltó aplicar?
2. ¿Qué procedimiento corresponde?
3. ¿Qué riesgo principal aparece?