## Slide 1: Parámetros de Denavid Hartenberg

## Slide 2: Bibliografía
Modern robotics, Mechanics, planning and control Lynch and Park, Cambridge U
Apuntes de catedra de robótica Universidad de Ciencias Aplicadas Karlsruhe
Sciliano, Sciavicco, Villani y Orioli: Robotics- Modelling Planning and Control, Springer
Shabana, A. A.: Computational Dynamics, 2.ª edición, John Wiley & Sons,Nueva York 2003.
Shabana, A. A.: Dynamics of Multibody Systems, 3.ª edición, John Wiley &Sons, Nueva York 2005.
Sciavicco, L. , Siciliano, B. : Modelling and Control of RobotManipulators, McGraw Hill, 1996

## Slide 3: Parámetros de Denavit-Hartenberg
Los parámetros de Denavit-Hartenberg (DH) son un método sistemático para representar las cadenas cinemáticas de los brazos robóticos. Simplifican el modelado matemático de robots al proporcionar una notación estándar para describir las posiciones y orientaciones relativas de los eslabones adyacentes. Los cuatro parámetros DH (longitud del eslabón, torsión del eslabón, desplazamiento del eslabón y ángulo de articulación) permiten la descripción precisa de cada articulación en términos de un sistema de coordenadas común, lo que facilita la derivación de las ecuaciones cinemáticas necesarias para controlar el movimiento del robot.
Los parámetros DH son un método sistemático para construir matrices de transformación homogénea en robots.

## Slide 4: Parámetros de Denavit-Hartenberg
Son una convención sobre cómo se utilizan las coordenadas homogéneas para describir la cinemática directa de los robots (¿dónde se encuentra el TCP cuando se conocen todas las coordenadas articulares q?).
Aquí se utiliza la versión de «Sciliano, Sciavicco, Villani y Orioli: Robotics- Modelling Planning and Control».
Están definidos para articulaciones giratorias y de empuje. Otras articulaciones deben representarse como una combinación de estos tipos básicos.
Los robots se describen especificando los siguientes datos para cada cuerpo:
– ai : Distancia entre los ejes articulares
– αi : ¿Cuál es el ángulo entre los dos ejes articulares del cuerpo?
– di : Desplazamiento a lo largo del eje articular
– ϴi : ¿Cómo están girados los ejes del cuerpo entre sí?

## Slide 5: Estructura de los sistemas de coordenadas
El eje zi se selecciona a lo largo del eje de la articulación i+1.
El origen del sistema Oi se sitúa en la intersección del eje z con la línea de conexión perpendicular entre el eje zi y el eje zi-1 (eje de articulación i).
El origen del sistema Oi ‘ se sitúa de forma correspondiente con el eje zi-1

## Slide 6: Estructura de los sistemas de coordenadas
El eje xi se coloca a lo largo de la línea de conexión perpendicular entre el eje zi-1 y el eje zi (eje de articulación i).
El eje yi se obtiene entonces a partir de la regla de la mano derecha

## Slide 7: Estructura de la Convención
ai : Distancia entre Oi ‘ y Oi (longitud del cuerpo entre sus dos articulaciones)
di : La posición de Oi ‘ a lo largo de zi-1 (La distancia entre los dos cuerpos a lo largo del eje de la articulación🡪 Variable de articulación en articulaciones de empuje)

## Slide 8: Estructura de la convención
αi : El ángulo entre los ejes zi y zi-1 a lo largo de xi (¿Cuál es el ángulo entre los dos ejes articulares del cuerpo?)
ϑi o ϴi : Ángulo entre los ejes xi y xi-1 a lo largo de zi-1 (¿Cómo son los ejes del cuerpo están girados entre sí) Variable de articulación en articulaciones giratorias

## Slide 9: Ambigüedades de la definición
Para el sistema de coordenadas O0 solo se define la dirección z. Las otras dos direcciones se pueden seleccionar
Para el sistema de coordenadas On no existe una articulación n+1 que lo defina de forma inequívoca
Si dos ejes consecutivos son paralelos, la distancia perpendicular más corta no está definida de forma unívoca.
Si dos ejes consecutivos se cruzan (por ejemplo, una articulación de Cardan), la dirección de xi no está definida

## Slide 10: Procedimiento estandarizado Denavit Hartenberg
1. Determina los ejes articulares de z0 a zn-1 (ejemplo: n=4)
2. Elige un sistema de coordenadas con el eje z0, que debería ser, a ser posible, el sistema base.

## Slide 11: Procedimiento estandarizado Denavit Hartenberg
3. Determina el Oi conectando los ejes z a través de los ejes x (normales a los dos ejes z). Si dos ejes z son paralelos y se trata de una articulación de revoluta di =0. Si se trata se trata de una articulación prismatica. Utiliza di para describir la variable de articulación.
4. Elige yi de tal manera que se obtenga un sistema ortogonal

## Slide 12: Procedimiento estandarizado Denavit Hartenberg
5. Elección del sistema de efectores finales n:
• Si n es una articulación giratoria: znapunta en dirección a zn-1
• Si n es una articulación de empuje, la dirección de zn se puede elegir libremente
6. Determine los parámetros de Denavit-Hartenberg.

## Slide 13: Procedimiento estandarizado Denavit Hartenberg

## Slide 14: Simuladores Online
https://demonstrations.wolfram.com/DenavitHartenbergParametersForAThreeLinkRobot/
https://robotics101-viscircuit.web.app/robotics/dh-model

## Slide 15: Ejemplo
Calcular los DHP (Denavit Hartenberg Parameters)
Nota: el punto de origen ya esta asignado.

## Slide 16: Ejemplo resuelto
Calcular los DHP (Denavit Hartenberg Parameters)
Nota: el punto de origen ya esta asignado.

## Slide 17: Ejemplo
Al ejercicio anterior cambie el origen a la base del robot y calcule los DHP de nuevo

## Slide 18: Ejemplo

## Slide 19: Ejemplo resuelto

## Slide 20: Estructura de las matrices de transformación de Denavit Hartenberg

## Slide 21: Estructura de las matrices de transformación de DenavitHartenberg

## Slide 22: Estructura de las matrices de transformación de DenavitHartenberg
En primer lugar, se construyen las matrices de transformación para cada articulación de acuerdo con los parámetros Denavit-Hartenberg determinados.
Al encadenar (multiplicar) las articulaciones (matrices) se obtiene la cinemática directa completa del robot

## Slide 23: Ejemplo: cálculo de un robot Scara

## Slide 25: Cálculo de un robot Scara
Fórmula genérica DH

## Slide 26: Cálculo de un robot Scara

## Slide 27: Verificación de la plausibilidad Resultado del robot Scara

## Slide 28: Ejercicio: Ejemplo 2: Robot