## Slide 1: Riesgo Eléctrico
Decreto 351/79

## Slide 2: Que es el Riesgo Eléctrico?
Se denomina riesgo eléctrico al riesgo originado por la energía eléctrica, existen 2 clases contacto eléctrico directo y contacto eléctrico indirecto

## Slide 3: Clases de contactos
contacto eléctrico directo
Se produce cuando una persona toca o se pone en contacto involuntario o accidentalmente con un conductor, instalación, elemento eléctrico, maquina, enchufe, etc. bajo tención directa.
contacto eléctrico indirecto
Contactos de personas con masas puestas accidentalmente bajo tensión.

## Slide 6: EFECTOS FÍSICOS DEL CHOQUE ELÉCTRICO
Efectos físicos inmediatos
Asfixia: Se produce cuando la corriente eléctrica atraviesa el tórax.
Quemaduras: Internas o externas por el paso de la intensidad de corriente a través del cuerpo por Efecto Joule o por la proximidad al arco eléctrico.
Tetanización: O contracción muscular. Consiste en la anulación de la capacidad de reacción muscular que impide la separación voluntaria del punto de contacto
Fibrilación ventricular: Se produce cuando la corriente pasa por el corazón y su efecto en el organismo se traduce en un paro circulatorio por rotura del ritmo cardíaco
Efectos físicos no inmediatos
Manifestaciones renales: Los riñones pueden quedar bloqueados como consecuencia de las quemaduras.
Trastornos cardiovasculares: taquicardias, sensaciones vertiginosas, cefaleas rebeldes, etc.
Trastornos nerviosos: pequeñas hemorragias fruto de la desintegración de la sustancia nerviosa ya sea central o medular.
Trastornos sensoriales, oculares y auditivos: Los trastornos oculares son debidos a los efectos luminosos y caloríficos del arco eléctrico producido. Los trastornos auditivos pueden llegar hasta la sordera total y se deben generalmente a un traumatismo craneal, a una quemadura grave de alguna parte del cráneo o a trastornos nerviosos

## Slide 7: Intensidad de la corriente (en miliamperios) y Posible efecto en el cuerpo humano
1 mA Nivel de percepción. Una leve sensación de hormigueo. Aun así, puede ser peligroso bajo ciertas condiciones.
5 mA Leve sensación de choque; no doloroso, aunque incómodo. La persona promedio puede soltar la fuente de la corriente eléctrica. Sin embargo, las reacciones involuntarias fuertes a los choques en esta escala pueden resultar en lesiones.
6-30 mA Choque doloroso donde se pierde el control muscular. Esto se conoce como "la corriente paralizante" o "la escala bajo la cual hay que soltar la fuente".
50-150 mA Dolor agudo, paro respiratorio, contracciones musculares severas. La persona no puede soltar la fuente de electricidad. La muerte es posible.
1000-4300 mA Fibrilación ventricular (el ritmo cardíaco cesa.) Ocurren contracciones musculares y daño a los nervios. La muerte es sumamente probable.
10,000 mA Paro cardíaco, quemaduras severas y con toda probabilidad puede causar la muerte. Las condiciones húmedas son comunes durante los sacudidos eléctricos a bajo voltaje. Bajo condiciones secas, la piel humana es muy resistente. Si la piel está húmeda, la resistencia del cuerpo baja drásticamente.

## Slide 8: ¡VOLTAJE BAJO NO SIGNIFICA POCO RIESGO!

## Slide 9: Protecciones para personas
Un disyuntor diferencial se basa en censar o detectar permanentemente que la corriente de consumo entrante sea igual que la saliente, esto que significa ? significa que si tenes conectada una heladera que consume 5 A, estos circulan a través del motor y vuelven a la red, en cambio si por mal funcionamiento la heladera tiene perdidas y una persona tocando parte de la heladera produce una ínfima desviación de estos 5 A a través de su cuerpo, esto sucede cuando tocamos la heladera descalzos y nos puede dar una patada o sacudón, automáticamente el disyuntor salta y se corta la corriente. Por eso en una instalación domiciliaria es necesario tener los dos elementos para seguridad, tanto sea la llave termo magnético y el disyuntor. Este tipo de llaves sustituyen el funcionamiento de la obsoleta caja de fusibles tradicional, siendo un sistema mucho más práctico y que evita que se dañen los artefactos.

## Slide 10: Interruptor Diferencial

## Slide 11: Protecciones para equipos
La llave Térmica o Termo magnética generalmente bipolar trabaja en función del consumo de corriente, el límite de la misma es el que figura en el rótulo o la especificación de la llave, o sea si llegara a circular mayor cantidad de corriente durante un tiempo prolongado que la especificada en la misma, automáticamente salta la llave y se interrumpe el suministro de electricidad al aparato que este conectada o la llave general, según sea el caso.

## Slide 12: Llave Térmica o Termo magnética

## Slide 13: Enchufes con puesta a tierra

## Slide 14: Equipos con doble aislación

## Slide 15: Como trabajar en forma segura
1. Previo al uso de un aparato o instalación eléctrica verifique que esté en buen estado.
2. No utilice ni manipule instalaciones o equipos eléctricos que se encuentren mojados o si usted tiene las manos o pies mojados.
3. Al operar un aparato eléctrico utilice los órganos de mando previstos por el constructor. No modifique la regulación de los dispositivos de seguridad que posee el equipo o la instalación eléctrica.
4. En caso de rotura, incidente u otra anomalía, corte el suministro de energía eléctrica y dé aviso al personal de mantenimiento. Impida que algún otro trabajador manipule el aparato defectuoso.
5. No intente reparar un equipo o instalación en caso de desperfecto. Solamente lo deben hacer los electricistas calificados.
6. Antes de usar equipos eléctricos lea los manuales de instrucciones, informándose sobre las precauciones a adoptar para un trabajo seguro.
7. Respete las señales y protecciones destinadas a impedir el contacto del cuerpo con algún componente peligroso de la máquina o de una instalación. Nunca abra dichas protecciones.

## Slide 16: Muchas gracias!!!!!