## Slide 1: UNIDAD 4
RIESGOS de TRABAJO
Riesgos Mecánicos

## Slide 2: Riesgos Mecánicos
Se estima que un 75% de los accidentes con máquinas se evitarían con resguardos de seguridad. Sin embargo, el accidente se suele seguir atribuyendo a la imprudencia o temeridad del accidentado. De nuevo, la víctima es la culpable.
A menudo los elementos de seguridad existen pero están mal diseñados, fabricados con materiales inadecuados o no se someten a las necesarias inspecciones y controles periódicos.

## Slide 3: Máquinas
¿Cuál es el riesgo?
Los accidentes en el trabajo con máquinas pueden ser por contacto o atrapamiento en partes móviles y por golpes con elementos de la máquina o con objetos despedidos durante el funcionamiento de la misma.
De aquí que las lesiones sean, principalmente, por alguno de estos motivos: aplastamiento, cizallamiento, corte o seccionamiento, arrastre, impacto, puncionamiento, fricción o abrasión y proyección de materiales.

## Slide 4
¿Dónde está el riesgo?
En las partes móviles de la máquina.
Al entrar en contacto con las partes móviles de la máquina, la persona puede ser golpeada o atrapada.

## Slide 7: Prevención del Riesgo
Se suele distinguir entre medidas integradas en la máquina y medidas no integradas en la máquina. La prevención integrada incluye todas las técnicas de seguridad aplicadas en el diseño y construcción de la máquina.
La prevención no integrada se refiere a la protección personal, la formación, los métodos de trabajo y las normas de la empresa y el mantenimiento de las máquinas. Entre las distintas posibilidades de actuación para reforzar la seguridad en máquinas tenemos:

## Slide 8
Prevención intrínseca: se refiere a la concepción de la máquina, disposición y montaje de sus elementos para que en sí mismos no constituyan un riesgo (dimensionamiento de las partes mecánicas, diseño de circuitos en los que el fallo no sea posible, eliminación de salientes y aristas cortantes, aislamiento de mecanismos de transmisión peligrosos, etc.).
Técnicas de protección: cuando después de lo anterior persisten riesgos, se pueden incorporar elementos de seguridad, como:
a) resguardos: sirven de barrera para evitar el contacto del cuerpo con la parte peligrosa de la máquina;
b) detectores de presencia: detienen la máquina antes de que se produzca el contacto de la persona con el punto de peligro;
c) dispositivos de protección: obligan a tener las partes del cuerpo con posible riesgo fuera de la zona de peligro.

## Slide 9
SI TRABAJAS CON MÁQUINAS
Asegúrate...
Que sabes parar la máquina antes de usarla.
Que los resguardos fijos están colocados correctamente y que funcionan.
Que los materiales a utilizar no entorpecen los movimientos de la máquina.
Que la zona de trabajo alrededor de la máquina está despejada, limpia y libre de obstáculos.
Que el encargado está enterado cuando una máquina no funciona correctamente.
Que dispones de los elementos de protección personal necesarios.

## Slide 10
SI TRABAJAS CON MÁQUINAS
Nunca...
Uses una máquina mientras no estés autorizado y entrenado para hacerlo.
Limpies una máquina en funcionamiento, párala y desconéctala.
Uses una máquina o herramienta que tiene colocada una señal o tarjeta de peligro. Este tipo de señales sólo debe quitarlas la persona autorizada.
Lleves cadenas colgantes, ropa desabrochada, guantes, anillos o pelo largo suelto que pueda enredarse en las partes móviles.
Distraigas a quien está operando en una máquina.

## Slide 11: Herramientas
Herramientas manuales
Son los instrumentos de trabajo más antiguos y nos resultan tan familiares que no pensamos que puedan ser peligrosos. Sin embargo, producen muchos accidentes.
Principales riesgos
Utilización en tareas para las que no están diseñadas, ej.: uso de un destornillador como palanca o cincel.
Uso de herramientas de características inadecuadas para la operación,ej.: cincel demasiado pequeño o llave demasiado grande.
Operaciones peligrosas dirigidas a una parte del cuerpo, ej.: mantener la pieza en la palma de la mano mientras se desatornilla o se corta.

## Slide 12
Mantenimiento inadecuado de la herramienta, ej.: zona de corte no afilada, lima embotada, cabeza de cincel deformada, etc.
Falta de formación y entrenamiento en su correcto uso.
Transporte inadecuado, ej.: llevar herramientas en el bolsillo.
Almacenamiento en cualquier sitio, en lugar de utilizar estuches, cajas o soportes específicos.
La herramienta debe estar hecha con el material y la calidad más adecuados para su uso, deben ser de formas suaves y sin aristas ni ángulos cortantes.
Utilizar la herramienta adecuada para cada tipo de trabajo.

## Slide 13
Evitar herramientas que puedan producir chispas en ambientes con materiales inflamables o explosivos.
Mantener las herramientas en buen estado, inspeccionarlas periódicamente y repararlas o sustituirlas cuando sea necesario.
Guardar y almacenar las herramientas de manera segura y ordenada (paneles, estantes, cabinas o cajas).
Utilizar los equipos de protección personal necesarios.

## Slide 14: Condiciones de seguridad
Martillos: — cabeza y mango bien sujetos
— buenas condiciones de uso
Llaves: — llaves fijas siempre que sea posible
— no poner un tubo para alargar el mango
— no golpear en el extremo del mango
— utilizar llaves de dimensiones adecuadas
— no rellenar el hueco entre la llave y el tornillo con otra pieza o material

## Slide 15
Cinceles: — no usar cinceles con la cabeza deformada
— cincelar en dirección opuesta al cuerpo
— mantener el corte en buenas condiciones
— utilizar protección ocular
Destornilladores: — no darles otro uso que no sea el propio
— pieza sujeta a un soporte firme, nunca en la otra mano
— tamaño adecuado para cada operación

## Slide 16
Limas: — nunca usar una lima sin mango y asegurarse de que esté bien sujeto
— no utilizarla para otros usos: palanca
— mantenerla limpia y en buenas condiciones
Cuchillos: — mango y hoja firmemente sujetos
— para trabajos con materiales grasientos, incorporar una defensa entre mango y hoja
— almacenarlos en soportes especiales o bien proteger el filo

## Slide 17: Herramientas mecánicas portátiles
Son herramientas que para operar necesitan un aporte de energía eléctrica, neumática o térmica. Realizan movimientos de rotación o traslación y de percusión. Su uso está cada vez más extendido, ya que aportan mayor eficacia y rapidez en la ejecución de la tarea y ahorran esfuerzo.
Los riesgos principales son:
Por contacto con la máquina.
Por la fuente de alimentación (electrocución, roturas o fugas de aire comprimido, etc.).
Por proyecciones de partículas (lesiones oculares).

## Slide 18
Sierras circulares:
Riesgos: — bloqueo de la hoja de la sierra y posible retroceso brusco de la máquina
— retirada de la máquina del punto de corte
— traslado de la herramienta
Prevención: — protección de la hoja de la sierra con una carcasa móvil
— cuchillo divisor para completar la seguridad

## Slide 19
Atornilladoras:
Riesgos: — lesiones del antebrazo y muñeca por bloqueo de la máquina y giro brusco en sentido inverso
Prevención: — sistema de parada automática cuando finalice la operación de atornillado
Taladradoras:
Riesgos: — oculares por proyección de materiales
— caídas en trabajos de altura y sin una base firme de sujeción
Prevención: — utilizar la broca adecuada en tamaño y corte
— presión sobre la máquina adecuada a la resistencia del material a taladrar
— utilizar gafas de seguridad

## Slide 20
Amoladoras o Pulidoras:
Riesgos: — rotura o estallido de la muela
Prevención: — almacenar, manipular, transportar y montar las muelas de forma que queden protegidas de golpes y tensiones excesivas
— elegir la muela adecuada (en ningún caso de diámetro superior a 254 mm) a la máquina y al trabajo a realizar
— revisarla, en busca de roturas, antes de comenzar el trabajo
— hacer girar la muela en vacío, durante un minuto y con el protector puesto, antes de aplicarla sobre el punto de trabajo
— la muela debe estar provista de un protector y la distancia entre éste y la muela ser inferior a 25 mm
— utilizar medios de protección personal: gafas de seguridad, guantes y mandil de protección

## Slide 21
Grapadoras y clavadoras:
Riesgos: — relativamente bajos si cuentan con los elementos de protección
— las pistolas clavadoras por impulsión entrañan graves riesgos
Prevención: — dispositivo de protección contra proyección de clavos o grapas
— inspección previa: presión y funcionamiento
— impedir la puesta en marcha durante su manipulación y transporte
— utilizar los clavos y grapas recomendados
— medios de protección personal: gafas, calzado de seguridad, etc.

## Slide 22
Martillos neumáticos:
Riesgos: — proyección de trozos del material sobre el que se trabaja o del propio martillo
Prevención: — dispositivo de retención para evitar retroceso
— inspeccionar su correcto funcionamiento
— pantallas protectoras que aíslen los puestos de trabajo vecinos
— medios de protección personal: casco, guantes y gafas de seguridad

## Slide 23: Herramientas: ¿Qué dice la ley?
Las máquinas y las herramientas manuales tradicionales son, en la actual terminología legal, «equipos de trabajo», definición que incluye «cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el trabajo».
En consecuencia, todas las obligaciones del empresario que se han señalado con relación a las máquinas existen también, con las adaptaciones pertinentes, respecto de las herramientas manuales que el empresario pone a disposición de sus trabajadores.