## Slide 1: GESTIÓN DE MANTENIMIENTO II
UNIDAD 3: ELABORACIÓN DE UN “MANUAL DE PROCEDIMIENTO OPERATIVO” PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL PAÑOL.
LISTA DE CHEQUEO PARA LA GESTIÓN DEL PAÑOL.

## Slide 2: MANUAL DE PROCEDIMIENTO OPERATIVO
Administración del Pañol de Mantenimiento
Versión: 1.0
Fecha: 20/03/2026
Responsable: Jefe de Mantenimiento / Encargado de Pañol

## Slide 3: MANUAL DE PROCEDIMIENTO OPERATIVO
1. OBJETIVO
Establecer los procedimientos y responsabilidades para el control, manejo, almacenamiento y suministro de materiales, repuestos, herramientas y consumibles en el pañol de mantenimiento, con el fin de garantizar disponibilidad, trazabilidad y eficiencia operativa.

## Slide 4: MANUAL DE PROCEDIMIENTO OPERATIVO
2. ALCANCE
Aplica a todos los materiales almacenados y gestionados en el pañol de mantenimiento, incluyendo herramientas, repuestos, lubricantes y materiales eléctricos, mecánicos y otros.

## Slide 5: MANUAL DE PROCEDIMIENTO OPERATIVO
3. RESPONSABILIDADES
Cargo | Función
Encargado de Pañol | Control de inventario, codificación, recepción, entrega y registro.
Jefe de Mantenimiento | Validación técnica de materiales y autorizaciones de compra.
Compras/Abastecimiento | Ejecución de pedidos, selección de proveedores.
Técnicos/Mecánicos | Solicitud y devolución de herramientas y materiales.

## Slide 6: MANUAL DE PROCEDIMIENTO OPERATIVO
4. PROCEDIMIENTOS
4.1 Recepción de Materiales
Objetivo: Verificar que los materiales recibidos coincidan con la orden de compra.
Pasos:
1.Revisar la guía de despacho y la orden de compra.
2.Verificar cantidad, código y estado físico del material.
3.Registrar en el sistema (ERP/Excel).
4.Etiquetar y ubicar en el lugar correspondiente.

## Slide 7: MANUAL DE PROCEDIMIENTO OPERATIVO
4.2 Codificación y Registro
Objetivo: Asignar un código único a cada ítem para facilitar su trazabilidad.
Ejemplo de código: REP-MOT-001
Pasos:
1.Verificar si el ítem ya existe.
2.Si no, crear un nuevo código según clasificación.
3.Registrar con descripción técnica, unidad, ubicación y proveedor.
4.Ingresar el costo unitario para efectos de valorización.

## Slide 8: MANUAL DE PROCEDIMIENTO OPERATIVO
4.3 Entrega de Materiales
Objetivo: Controlar la salida de ítems del pañol. Pasos:
1.Técnico solicita material con orden de trabajo (OT).
2.Encargado verifica stock y registra salida:
Código del ítem
Fecha y hora
Nombre del solicitante
Destino (equipo/área)
3.Si es herramienta, registrar devolución en formulario correspondiente.
4.4 Inventario y Auditoría
Objetivo: Asegurar la exactitud del inventario.
Frecuencia: Mensual (conteo cíclico) y anual (conteo general).
Pasos:
1.Comparar stock físico con el sistema.
2.Registrar diferencias y justificar.
3.Reportar ajustes al área de contabilidad/mantenimiento.

## Slide 9: MANUAL DE PROCEDIMIENTO OPERATIVO
4.4 Inventario y Auditoría
Objetivo: Asegurar la exactitud del inventario.
Frecuencia: Mensual (conteo cíclico) y anual (conteo general).
Pasos:
1.Comparar stock físico con el sistema.
2.Registrar diferencias y justificar.
3.Reportar ajustes al área de contabilidad/mantenimiento.

## Slide 10: MANUAL DE PROCEDIMIENTO OPERATIVO
4.5 Reposición y Pedido de Compras
Objetivo: Mantener stock según niveles definidos (mínimo/máximo).
Pasos:
1.Revisar ítems en punto de reposición.
2.Generar solicitud de compra firmada por jefe de mantenimiento.
3.Coordinar con compras para adquisición.
4.Verificar entrega e ingresar al sistema.

## Slide 11: MANUAL DE PROCEDIMIENTO OPERATIVO
4.6 Manejo de Herramientas
Objetivo: Controlar el uso y estado de las herramientas del pañol.
Pasos:
1.Registrar entrega con nombre, código, fecha y firma.
2.Revisar condición al devolver.
3.Registrar daños o pérdidas.

## Slide 12: MANUAL DE PROCEDIMIENTO OPERATIVO
5. INDICADORES DE GESTIÓN (KPI)
Indicador | Fórmula o referencia
Nivel de disponibilidad de ítems | (Ítems disponibles / Ítems críticos) × 100
Rotación de inventario | Costo de materiales usados / Stock promedio
Exactitud del inventario | (Ítems correctos / Ítems auditados) × 100
Tiempo medio de reposición | Días desde solicitud hasta recepción

## Slide 13: MANUAL DE PROCEDIMIENTO OPERATIVO
6. SEGURIDAD Y ORDEN
Usar EPP (guantes, lentes) en recepción de materiales pesados o aceitados.
No dejar herramientas fuera de lugar.
Almacenar materiales peligrosos según normativa local (lubricantes, químicos).
Mantener pasillos libres y áreas limpias.

## Slide 14: MANUAL DE PROCEDIMIENTO OPERATIVO
7. ANEXOS
Formato de solicitud de materiales
Formulario de control de herramientas
Plantilla de codificación
Hoja de auditoría de inventario
Plano del pañol con zonas y ubicaciones

## Slide 15: MANUAL DE PROCEDIMIENTO OPERATIVO
8. FIRMAS DE APROBACIÓN

Nombre | Cargo | Firma
Ing. José Ferreira | Jefe de Mantenimiento | ________
Ana López | Encargada de Pañol | ________
David Morán | Supervisor de Planta | ________

## Slide 16: LISTA DE CHEQUEO PARA LA GESTIÓN DEL PAÑOL
Versión: 2.1
Frecuencia sugerida: Mensual
Responsable: Encargado de Pañol / Supervisor de Mantenimiento
Ver modelo en Excel