## Slide 1: SISTEMAS INTEGRADOS DE HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
UNIDAD 2: INCENDIOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN
1. Concepto de incendio: ¿Que es el fuego?
Reacción química violenta con desprendimiento de luz y calor
Fenómeno químico: Transformación de la materia.

## Slide 2: INCENDIOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN
2 ¿Cómo se produce el fuego?
SUSTANCIA COMBUSTIBLE + OXIGENO (O2)+ CALOR
= FUEGO + Reacción en
cadena = INCENDIO

## Slide 3: INCENDIOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN
3. Principales causas de incendio
La electricidad
Colillas de Cigarrillos
Liquidos inflamables
Gases
Ignicion espontanea
Trabajos en caliente
Desorden y falta de aseo

## Slide 4: INCENDIOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN
4. Triángulo del Fuego:
COMBUSTIBLE
FUEGO
OXÍGENO
CALOR
En la vida cotidiana, estos tres elementos son fáciles de encontrar

## Slide 5: INCENDIOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN
5. Reacción en cadena
Una reacción en cadena es una secuencia de reacciones en las que un producto o subproducto reactivo produce reacciones adicionales.
Tetraedro del fuego

## Slide 6: INCENDIOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN
5. Clases de fuego
Las clases de fuego se definen según el tipo de combustible que arde.
Esto es clave para saber qué tipo de extintor utilizar

## Slide 7: INCENDIOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN
6. Clases de fuego
Clase A – Sólidos combustibles
Materiales: madera, papel, cartón, telas, plásticos comunes
Ejemplo: incendio en pallets o archivos
Cómo apagarlo:
Usando Agua (el más efectivo)
Uso de Espuma
Uso de Polvo químico

## Slide 8: INCENDIOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN
6. Clases de fuego
Clase B – Líquidos inflamables
Materiales: nafta, gasoil, aceites, pinturas, solventes
Ejemplo: derrame de combustible en un taller
Cómo apagarlo:
Uso de Espuma
Uso de Polvo químico seco
Uso de CO₂
ATENCIÓN: NO usar agua, porque dispersa el combustible

## Slide 9: INCENDIOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN
6. Clases de fuego
Clase C – Equipos eléctricos energizados
Materiales: tableros eléctricos, motores, instalaciones con tensión
Ejemplo: cortocircuito en un tablero
Cómo apagarlo:
Uso de CO₂
Uso de Polvo químico seco
ATENCIÓN: NO usar agua ni espuma (riesgo de electrocución)

## Slide 10: INCENDIOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN
6. Clases de fuego
Clase D – Metales combustibles
Materiales: magnesio, sodio, aluminio en polvo
Ejemplo: incendio en virutas metálicas
Cómo apagarlo:
Uso de Polvos especiales
ATENCIÓN: NO usar agua, puede provocar explosión

## Slide 11: INCENDIOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN
6. Clases de fuego
Clase K (o F) – Aceites y grasas de cocina
Materiales: aceites vegetales o animales a alta temperatura
Ejemplo: freidora industrial
Cómo apagarlo:
Uso de Agentes especiales (químicos húmedos)
ATENCIÓN: NO usar agua, produce efecto “bola de fuego”

## Slide 12: INCENDIOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN
7. Relación de la clase de fuego con los extintores
Extintor ABC: sirve para fuegos Clase A, B y C (uso general en industrias)
Extintor CO₂: ideal para eléctricos (Clase C)
Extintor Clase K: cocinas industriales
Extintor Clase D: metales

## Slide 13: INCENDIOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN
8. APLICACIÓN EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
En un taller o planta podés encontrar:
Clase A: embalajes, madera, plásticos.
Clase B: lubricantes, combustibles.
Clase C: tableros y motores eléctricos.
Por eso, el más común es el extintor ABC