## Slide 1: PROBLEMAS REALES EN LA GESTIÓN DEL INVENTARIO DEL PAÑOL
En un pañol de mantenimiento industrial, la gestión del inventario suele ser un punto crítico porque impacta directamente en la continuidad de las operaciones.

## Slide 2: PROBLEMAS REALES EN LA GESTIÓN DEL INVENTARIO DEL PAÑOL
Problemas frecuentes en la gestión del pañol:
1. Falta de repuestos críticos
Cuando no se lleva un control adecuado de los niveles mínimos, piezas esenciales (como rodamientos, correas o sensores) pueden no estar disponibles en el momento de una falla, generando paradas de máquina prolongadas.

## Slide 3: PROBLEMAS REALES EN LA GESTIÓN DEL INVENTARIO DEL PAÑOL
2. Exceso de stock inmovilizado
Se acumulan materiales que no se usan con frecuencia (por ejemplo, válvulas específicas de equipos ya obsoletos). Esto ocupa espacio y genera costos innecesarios.

## Slide 4: PROBLEMAS REALES EN LA GESTIÓN DEL INVENTARIO DEL PAÑOL
3. Errores en la identificación de materiales
Piezas similares mal rotuladas o sin código único provocan confusión y uso incorrecto de repuestos, lo que puede dañar equipos o retrasar reparaciones.

## Slide 5: PROBLEMAS REALES EN LA GESTIÓN DEL INVENTARIO DEL PAÑOL
4. Falta de trazabilidad en consumibles
Herramientas como discos de corte, guantes o lubricantes se entregan sin registro, dificultando saber el consumo real y planificar compras.

## Slide 6: PROBLEMAS REALES EN LA GESTIÓN DEL INVENTARIO DEL PAÑOL
5. Retrasos por procesos burocráticos
Si el pañol requiere autorizaciones lentas para entregar piezas, los técnicos pierden tiempo valioso esperando materiales.

## Slide 7: PROBLEMAS REALES EN LA GESTIÓN DEL INVENTARIO DEL PAÑOL
6. Pérdidas por robo, extravío o mal uso
La ausencia de controles de salida y entrada facilita que herramientas o insumos desaparezcan sin justificación.

## Slide 8: PROBLEMAS REALES EN LA GESTIÓN DEL INVENTARIO DEL PAÑOL
7. Desactualización del sistema de gestión
El inventario digital no coincide con el físico porque no se registran las entregas en tiempo real, generando diferencias que afectan la planificación.

## Slide 9: EJEMPLOS PRÁCTICOS CON COSTOS ASOCIADOS
CASO 1: Falla por falta de repuesto crítico
Situación:
Una planta papelera tiene una máquina clave que requiere un rodamiento especial. El pañol no tenía stock porque no se controlaron los niveles mínimos.
Consecuencia:
La máquina se detuvo y la producción quedó parada durante 36 horas hasta que el repuesto llegó desde el proveedor.

## Slide 10: CASO 1: Falla por falta de repuesto crítico
Datos económicos:
Producción diaria de la máquina: 120 toneladas de papel
Precio de venta promedio: USD 800 por tonelada
Producción perdida: (120 \ds perd. 1.5 = 180) toneladas
Valor de la pérdida: (180 \Px un 800 = USD 144,000)
Costo del rodamiento: USD 1,200
Costo adicional por flete urgente: USD 500
Resultado:
Por no tener un repuesto de USD 1,200 en stock, la empresa perdió USD 144,000 en ventas, más USD 500 de flete.