## Slide 1
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el trabajo
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Decreto 911/96
Reglamento para la industria de la Construcción

## Slide 2
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el trabajo

## Slide 3
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el trabajo

## Slide 4
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el trabajo

## Slide 5
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el trabajo
Excavaciones y Trabajos Subterráneos en General
(Arts. 142 a 146)
Inspección previa: Antes de iniciar las obras se debe hacer un reconocimiento del terreno y fijar las medidas de seguridad. Al comenzar cada jornada, un responsable habilitado debe verificar y registrar por escrito las condiciones de seguridad.
Entorno: Se deben tomar medidas preventivas frente a riesgos por caída de árboles, plantas, insectos o animales.
Señalización e iluminación: Todas las excavaciones y túneles deben estar señalizados de día y de noche. Si tienen iluminación artificial, es obligatorio contar con un sistema de iluminación de emergencia.

## Slide 6
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el trabajo
Medidas Específicas para Excavaciones (Arts. 147 a 150)
Protección de bordes: Se deben proteger las zonas con riesgo de caída. Además, el Responsable de Higiene y Seguridad debe controlar que los materiales, herramientas o máquinas en los bordes no provoquen derrumbes ni caigan al vacío.
Contención de paredes: Si hay riesgo de desprendimiento, se deben usar sistemas de protección (como tablestacas). Mientras haya operarios trabajando, la distancia entre el fondo de la excavación y el borde inferior del encofrado no puede superar los 1,20 metros.
Precauciones adicionales:
  No retirar las contenciones si el terreno está congelado.
  Colocar escaleras reglamentarias si la profundidad supera 1 metro.
  No apoyar plataformas directamente sobre los codales del blindaje.
  Prohibido que los trabajadores estén en el fondo de pozos o zanjas mientras operen excavadoras mecánicas, a menos que estén a una distancia mínima de dos veces el largo del brazo de la máquina.

## Slide 7
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el trabajo

## Slide 8
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el trabajo

## Slide 9
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el trabajo

## Slide 10
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el trabajo
Túneles y Galerías Subterráneas (Arts. 151 a 153)
Planificación: Todo trabajo debe estar planificado de antemano, incluyendo manuales de procedimiento y capacitación sobre riesgos para el personal.
Comunicación: Es obligatorio contar con al menos dos sistemas de comunicación independientes y permanentes entre el frente de trabajo y el exterior.
Post-voladura: Después de una explosión, el encargado y el responsable de Higiene y Seguridad deben verificar la contaminación ambiental y los riesgos del lugar antes de permitir que los operarios vuelvan a ingresar.

## Slide 11
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el trabajo
Submuración (Arts. 154 y 155)
Planificación por tramos: Los trabajos de submuración deben programarse y ejecutarse por etapas, evaluando previamente si se afecta a los edificios vecinos.
Apuntalamiento: Los muros deben ser apuntalados firmemente antes de realizar recalces. Los tramos que se ejecuten al mismo tiempo deben mantener una distancia mínima equivalente al espesor del muro que se está reforzando.

## Slide 12
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el trabajo
https://www.youtube.com/watch?v=frSQjzHYxwQ

## Slide 13
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el trabajo

## Slide 14
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el trabajo
Estructuras, Encofrados y Apuntalamientos (Arts. 167 a 171)
Calidad de materiales: Los materiales de los encofrados deben ser resistentes, sin defectos visibles y no se debe usar madera que no esté bien estacionada. Está prohibido combinar apuntalamientos de acero con apuntalamientos de madera ajustable.
Supervisión y cargas: El responsable de la tarea debe supervisar todo el proceso y el equipo. Una vez montada la estructura básica, se debe verificar que sea segura hasta su retiro. No se permite acumular cargas, materiales o equipos que pongan en riesgo la estabilidad de la estructura (esto aplica también para estructuras recién desencofradas).
Puntales empalmados: Si se usan puntales de madera empalmados, deben estar distribuidos, tener como máximo un empalme por puntal y estar reforzados para evitar deformaciones.
Prevención de incendios: Se deben tomar precauciones para evitar que los encofrados combustibles se incendien durante las tareas de soldadura de las armaduras.

## Slide 15
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el trabajo

## Slide 16
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el trabajo
REGLAMENTACIÓN PARA ESCALERAS (Arts. 210 a 220)
Normas Generales
Uso exclusivo: Las escaleras móviles solo sirven para subir y bajar; está prohibido usarlas como puntos de apoyo para trabajar. El operario debe sujetarse con ambas manos al subir o bajar.
Cargas: No se deben transportar materiales manualmente si comprometen la seguridad; se deben izar con herramientas eficaces.
Mantenimiento y materiales: Las escaleras de madera no se deben pintar con colores opacos (solo barniz o recubrimiento transparente) para no ocultar defectos. Las metálicas deben estar protegidas contra la corrosión.

## Slide 17
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el trabajo

## Slide 18
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el trabajo
Tipos de Escaleras Móviles
De mano: Los peldaños deben tener una separación máxima de 30 cm. Al usarse como medio de acceso, debe sobrepasar por 1 m el punto más alto a alcanzar y estar firmemente asegurada en sus apoyos.
De dos hojas: No deben superar los 6 m de longitud. Deben tener un sistema limitador de apertura que garantice que los peldaños queden perfectamente horizontales.
Extensibles: Deben contar con dispositivos de enclavamiento mecánicos. La superposición mínima entre tramos debe ser de 1 metro y los peldaños superpuestos deben coincidir (formando escalón doble).

## Slide 19
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el trabajo

## Slide 20
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el trabajo
Escaleras Fijas y Estructurales
Verticales fijas: Distancia mínima entre largueros de 45 cm; espacio libre detrás de los peldaños de 15 cm y delante de la escalera de 75 cm. Si tienen menos de 30° respecto a la vertical, los largueros deben prolongarse 1 m en la llegada como asidero.
Estructurales temporarias: Ancho libre mínimo de 60 cm. Alzada máxima de 20 cm y pedada mínima de 25 cm. Si superan 1 m de altura, requieren barandas; si el ancho excede los 1,20 m, deben llevar doble pasamanos.

## Slide 21
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el trabajo
REGLAMENTACIÓN PARA ANDAMIOS (Arts. 221 a 238)
Requisitos Generales de Estructura y Plataforma
Cálculo técnico: Todo andamio que supere los 6 metros de altura (excepto colgantes) debe diseñarse mediante cálculos de ingeniería. Su montaje debe realizarlo personal competente.
Protección perimetral: Las plataformas a más de 2 m de altura deben tener obligatoriamente: una baranda superior a 1 m, una intermedia a 50 cm y un zócalo.
Dimensiones: El ancho mínimo de la plataforma debe ser de 60 cm (libre de obstáculos mínimo 30 cm). El espacio máximo admisible entre el andamio y el muro es de 20 cm (si es mayor, se exige colocar una baranda interior a 70 cm de altura).
Tablones: Deben estar amarrados firmemente sin usar clavos. Los empalmes se hacen sobre los apoyos (a tope o superpuestos un mínimo de 50 cm). Ningún tablón puede sobresalir más de 20 cm de su soporte extremo.
Montantes (Postes): Deben ser verticales, apoyados sobre calces firmes y ubicarse a una distancia máxima de 3 m entre sí (salvo cálculo técnico que justifique más).

## Slide 22
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el trabajo
Tipos de Andamios Específicos
Colgantes: Deben poseer un sistema de enclavamiento para sus movimientos verticales. Es obligatorio el uso de cinturón de seguridad (arnés) con cabo de vida amarrado a un punto fijo independiente del andamio.
De madera: La madera debe ser resistente, no debe pintarse y los extremos de los tablones de la plataforma deben estar zunchados para evitar que se abran.
Metálicos tubulares: Fabricados con caño negro de acero normalizado o equivalente. Las uniones deben ser de acero estampado específicamente diseñadas. Deben llevar refuerzos diagonales (cruces de San Andrés) y estar firmemente anclados al edificio (uno de cada dos montantes de forma alternada, incluyendo siempre el primero y el último).

## Slide 23
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el trabajo

## Slide 24
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el trabajo
SILLETAS, CABALLETES, PASARELAS Y RAMPAS (Arts. 239 a 245)
Silletas: El asiento debe medir aproximadamente 60 cm de largo por 30 cm de ancho y contar con topes para evitar impactos contra el muro. La cuerda de sujeción debe ser de un solo tramo y pasar por al menos 4 agujeros del asiento. Obligatorio el uso de cinturón conectado a un punto fijo independiente.
Caballetes: Los rígidos tienen un largo mínimo de 70 cm, altura máxima de 2 m y la apertura de las patas en "V" debe ser la mitad de su altura. Los regulables de más de 2 m deben estar arriostrados (reforzados). Prohibido montar estructuras sobre caballetes de forma precaria.
Pasarelas y Rampas: Pendiente máxima de 1:4. Si alguna parte supera los 2 m de altura, el ancho mínimo será de 60 cm con barandas y zócalos. Si la inclinación lo requiere, se deben fijar listones transversales como peldaños cada 50 cm como máximo para evitar resbalones.

## Slide 25
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el trabajo

## Slide 26
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el trabajo
RESOLUCIÓN 231/1996
Condiciones básicas de Higiene y Seguridad que se deben cumplir en una obra en construcción

## Slide 27
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el trabajo
Las condiciones básicas de Higiene y Seguridad que se deben cumplir en una obra en construcción desde el comienzo de la misma, serán las siguientes: a) Instalación de baños y vestuarios adecuados. b) Provisión de agua potable. c) Construcción de la infraestructura de campamento (en caso de ser necesario). d) Disponer de vehículos apropiados para el transporte de personal (en caso de ser necesario). e) Entrega de todos los elementos de protección personal para el momento de la obra que se trate, de acuerdo a los riesgos existentes, con la excepción de la ropa de trabajo.

## Slide 28
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el trabajo
f) Implementación del Servicio de Higiene y Seguridad y la confección del legajo técnico. g) Elaboración de un programa de capacitación de Higiene y Seguridad y realización de la instrucción básica inicial para el personal en la materia. h) Ejecución de las medidas preventivas de protección de caída de personas o de derrumbes, tales como colocación de barandas, vallas, señalización, pantallas, subamurado o tablestacado, según corresponda. i) Disponer de disyuntores eléctricos o puestas a tierra, de acuerdo al riesgo a cubrir, en los tableros y la maquinaria instalada. Asimismo, los cableados se ejecutarán con cables de doble aislación. j) Instalación de un extinguidor de polvo químico tri-clase ABC, cuya capacidad sea DIEZ KILOGRAMOS (10 kg). k) Protección de los accionamientos y sistemas de transmisión de las máquinas instaladas.

## Slide 29
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el trabajo
A los siete (7) días: l) Entrega de la ropa de trabajo. A los quince (15) días: m) Completar la capacitación básica en Higiene y Seguridad al personal. n) Instalar carteles de seguridad en obra. o) Destinar un sitio adecuado para su utilización como comedor del personal. p) Completar la protección de incendio. q) Adecuar el orden y la limpieza de la obra, destinando sectores de acceso, circulación y ascenso en caso de corresponder, seguros y libres de obstáculos.

## Slide 30
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el trabajo
HORAS PROFESIONALES DE HIGIENE Y SEGURIDAD
Técnicos: A partir de 50 personas, el profesional a cargo del Servicio de Higiene y Seguridad establecerá la cantidad de técnicos necesarios y la asignación de horas profesionales, atendiendo a la complejidad de obra, frentes abiertos, cantidad de personal expuesto al riesgo, etc.

## Slide 31
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el trabajo
RESOLUCIÓN 552/2001
Programa "Trabajo Seguro para Todos" (T.S.T.). Construcción. Agro. Empresas Guía. Actividades de Riesgos Específicos. Disposiciones Generales.

## Slide 32
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el trabajo
Capítulo I
Construcción
Art. 12. — Los empleadores deberán entregar a su Aseguradora de Riesgos del Trabajo en un plazo de CINCO (5) días hábiles antes de la iniciación de la obra, el "Aviso de Obra" en los términos del formulario que como ANEXO I integra la presente Resolución.

## Slide 33
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el trabajo
Art. 13. — Recibido el "Aviso de Obra", las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo deberán comunicarlo a esta S.R.T. sobre todas las obras de construcción que reúnan alguno de los siguientes requisitos:
a) comprendan la realización de una excavación;
b) comprendan la realización de una demolición;
c) prevean el uso de medios de izaje, montacargas o montapersonas;
d) requieran el uso de silletas o andamios colgantes;
e) superen los UN MIL (1000) metros cuadrados de superficie cubierta;
f) superen los CUATRO (4) metros de altura a partir de la cota CERO (0);
g) realicen tareas sobre o en proximidades de líneas o equipos energizados con Media o Alta Tensión, definidas MT y AT según el reglamento del ENTE NACIONAL DE REGULACION DE LA ELECTRICIDAD (E.N.R.E.).

## Slide 34
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el trabajo
Art. 13. —
El plazo para la comunicación a la que se refiere el presente artículo será de CUARENTA Y OCHO (48) horas de haber tomado conocimiento, cuando se presenten los requisitos a) y/o b), mientras que para el resto de los requisitos el "Aviso de Obra" deberá ser comunicado por la Aseguradora a esta SUPERINTENDENCIA dentro de los DIEZ (10) días hábiles de haber tomado conocimiento.

## Slide 35
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el trabajo
Art. 14. — Las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo deberán elaborar y mantener un Registro de Visitas a Obras debiendo contener de cada visita:
C.U.I.T. del empleador;
Razón Social del empleador;
Domicilio de la obra;
Código Postal de la localización de la obra;
Fecha de la visita.
Si se detectaron o no incumplimientos en la obra.

## Slide 36
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el trabajo
Art. 15. — Cuando el empleador evalúe y concluya que la obra no va a finalizar en el plazo informado originalmente a la A.R.T., deberá comunicar con una antelación de CINCO (5) días hábiles al plazo de finalización inicialmente previsto, que la obra continuará por un período más extenso, indicando una nueva fecha de terminación. El empleador deberá informar a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo cuando, por cualquier circunstancia, se suspenda la obra por un plazo superior a TRES (3) días, como asimismo la fecha de reinicio de la actividad.
Art. 16. — Esta S.R.T. informará, periódicamente, de los inicios y finalización de obras de construcción, así como de los incumplimientos a la normativa de higiene y seguridad, a la autoridad administrativa laboral de la jurisdicción competente, a los efectos de que se proceda a la correspondiente fiscalización.

## Slide 37
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el trabajo
Art. 17. — La SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO realizará el control y seguimiento de las actividades y tareas desarrolladas por las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo mediante auditorías efectuadas en sede de las mismas.
Art. 18. — En el marco de las auditorías señaladas en el artículo precedente, la S.R.T. seleccionará obras en desarrollo en las cuales verificará el cumplimiento de las correspondientes obligaciones de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Los incumplimientos por parte de los empleadores a las normas de seguridad e higiene en el trabajo que sean detectados por la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO, serán informados a la autoridad administrativa laboral de la jurisdicción competente, a los efectos de que proceda a la correspondiente acción fiscalizadora y sancionatoria que corresponda.

## Slide 38
ANEXO I

## Slide 41
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el trabajo

## Slide 42
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el trabajo

## Slide 43
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el trabajo

## Slide 44
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el trabajo
LEGAJO TÉCNICO DE HIGIENE Y SEGURIDAD

## Slide 45
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el trabajo
Reglamento para la industria de la Construcción
Decreto 911/1996
CAPITULO 4
LEGAJO TÉCNICO DE HIGIENE Y SEGURIDAD
ARTÍCULO 20. — El Legajo Técnico estará constituido por la documentación generada por la Prestación de Higiene y Seguridad para el control efectivo de los riesgos emergentes en el desarrollo de la obra. Contendrá información suficiente, de acuerdo a las características, volumen y condiciones bajo las cuales se desarrollarán los trabajos, para determinar los riesgos más significativos en cada etapa de los mismos.
Además, deberá actualizarse incorporando las modificaciones que se introduzcan en la programación de las tareas que signifiquen alteraciones en el nivel o características de los riesgos para la seguridad del personal.
Deberá estar rubricado por el Responsable de Higiene y Seguridad y será exhibido a la autoridad competente, a su requerimiento.

## Slide 46
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el trabajo
CONTENIDO DEL LEGAJO TÉCNICO
RELEVAMENTO GENERAL DE RIESGOS (RGRL)
INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO
NOMINA DE TRABAJADORES CUBIERTOS
REGISTRO DE VISITAS DE LA ART
ACTAS DE INCUMPLIMIENTO
RELEVAMIENTO DE AGENTES DE RESGOS (RAR)
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES
AVISO DE OBRA
PROGRAMA DE SEGURIDAD
PERMISOS DE TRABAJO SEGURO
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
REGISTRO DE SIMULACROS
REGISTRO DE ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO Y EPP
CHECK-LIST DE EQUIPOS DE SEGURIDAD
REGISTRO DE ACCIDENTES

## Slide 47
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el trabajo
ARTICULO 3.- (REGLAMENTARIO DEL ARTICULO 20, CAPITULO 4, DECRETO REGLAMENTARIO N° 911/1996) Independientemente de los requisitos establecidos en el artículo 20 del Decreto N° 911/1996, el Legajo Técnico de obra deberá completarse con lo siguiente: a) Memoria descriptiva de la obra. b) Programa de prevención de accidentes y enfermedades profesionales de acuerdo a los riesgos previstos en cada etapa de obra (se lo completará con planos o esquemas si fuera necesario). c) Programa de capacitación al personal en materia de Higiene y Seguridad. d) Registro de evaluaciones efectuadas por el Servicio de Higiene y Seguridad, donde se asentarán las visitas y las mediciones de contaminantes. e) Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad. f) Plano o esquema del obrador y servicios auxiliares.
Resolución 231/96