## Slide 1: Introducción a robotica movil
Mgter Ing. Neumann Miqueas Manuel
Bibliografía: introducción a robots autónomos móviles de Siegwart y Nourbakhsh

## Slide 2: Ruedas
Ventajas
Eficiencia
Simplicidad mecánica
Simplicidad en control
Alta velocidad
Presición (posibilidad de odometría)
Desventajas
Restricciones no holonómicas
Mal desempeño off-road (arena, piedras, lodo)
Obstáculos verticales

## Slide 3: CONSIDERACIONES CINEMÁTICA DE ROBOTS MÓVILES CON RUEDAS
RODADURA PURA (no hay desplazamiento lateral ni deslizamiento)
CUERPOS RIGIDOS

## Slide 4: Tipos de ruedas

## Slide 6
Grados de movilidad
Cuántos movimientos instantáneos independientes puede hacer el robot.
Ejemplo= un robot diferencial puede avanzar y girar pero no desplazarse lateralmente
Cuántos grados de libertad tienen las ruedas para cambiar su orientación.
Grados de direccionalidad
Ejemplo= un robot diferencial no puede mover las ruedas en diferentes direcciones
Grados de maniobrabilidad
La capacidad total de maniobra del robot. Combina movilidad instantánea y capacidad de mover las ruedas.
Ejemplo= un robot diferencial no puede mover las ruedas en diferentes direcciones pero puede avanzar y girar.

## Slide 7: Ejemplo swerve 4 ruedas independientes

## Slide 8: Ejemplo Auto

## Slide 9: Otros ejemplos

## Slide 10: “¿Puede moverse instantáneamente en cualquier dirección?”
SI? HOLONÓMICO
NO? NO HOLONÓMICO

## Slide 11: Ruedas estándar fija
La velocidad lateral de la rueda debe ser cero
Esa ecuación proyecta la velocidad del robot sobre la dirección lateral de la rueda.
La velocidad lineal en la dirección de rodadura debe coincidir con la velocidad tangencial de la rueda.

## Slide 12
RUEDA
VELOCIDADES REFERIDAS A EJES GLOBALES
CONVERSION VELOCIDADES DE EJES GLOBALES A EJES DEL ROBOT
Ejemplo para:
Alpha=90 Beta=0
Tita=0

## Slide 13: Interpretación física
La velocidad en el sentido de rotación de la rueda no afecta a la restricción.
la velocidad lateral total EN LA RUEDA debe ser cero

## Slide 14
Ejemplo para:
Alpha=90 Beta=0
Tita=0
La velocidad de rodadura de la rueda depende de DOS cosas:
Traslación del robot
Rotación del robot

## Slide 15: ¿Como dobla el robot?
robot
robot

## Slide 16: Ya vimos como dobla el robot, entonces… ¿como generamos una trayectoria y como la seguimos?

## Slide 17: Ejemplo futbol robot

## Slide 19: Ecuación de spline de Hermite
Punto inicial P0
Punto final P1
Tangente inicial M0
Tangente final M1​
A diferencia de una recta, además de los puntos también se especifica la dirección de entrada y salida.

## Slide 20: Ejemplo Spline de Hermite
Explicar gain de pendiente

## Slide 21: ¿Y a que velocidad seguimos esa trayectoria?
Perfil trapezoidal
dv=dtotal-2da

## Slide 22: Control de trayectoria
Puede funcionar con un proporcional

## Slide 23: Es necesario llegar al punto sin pasarse de largo y ser preciso? O solo quiero llegar al punto lo antes posible con una determinada posición?

## Slide 24: Seguimiento de trayectoria Pure persuit
Si voy manejando un auto… miro debajo de la trompa o miro para el horizonte para ver las curvas?
Supongamos que el camino ya está generado: P0,P1,P2,P3,P4,P5,...
Paso 1
Encuentra dónde está el robot respecto al camino
Paso 2
Busca un punto a cierta distancia adelante.
R robot, T target (objetivo)
Paso 3
Calcula: ¿Qué tan cerrado debo girar para llegar a T?
Paso 4
Mueve el robot.
Paso 5
Vuelve a calcular todo.Muchas veces por segundo.

## Slide 25: Pure persuit
Simple y robusto. Aunque se desvié intenta volver a la posición
Trayectorias suaves
No garantiza posición final y puede recortar las curvas.
No controla velocidad (velocidad fija) ni sabe nada sobre tiempos.
Spline Hermite ↓ Lista de puntos ↓ Pure Pursuit ↓ ω (velocidad angular) ↓
Cinemática inversa
↓ Motores VL y VR
La velocidad del ROBOT queda fija, no se calcula