## Slide 1: SISTEMAS INTEGRADOS DE HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
UNIDAD 5: MEDIOAMBIENTE
5. 1 Normas ambientales.
5. 2 Gestión de residuos en el Mantenimiento.

## Slide 2: NORMAS AMBIENTALES DE APLICACIÓN EN LA FORESTO INDUSTRIA
Introducción : La actividad foresto-industrial incluye tareas como:
Plantación forestal
Extracción de madera
Aserraderos
Fabricación de tableros
Producción de pasta celulósica
Papel
Biomasa y energía

## Slide 3: NORMAS AMBIENTALES DE APLICACIÓN EN LA FORESTO INDUSTRIA
Estas actividades generan impactos ambientales sobre:
Suelo
Agua
Aire
Flora y fauna
Comunidades cercanas
Por este motivo, en Argentina existen normas ambientales nacionales y provinciales que regulan la actividad.
El objetivo es lograr un desarrollo industrial sustentable.

## Slide 4: NORMAS AMBIENTALES DE APLICACIÓN EN LA FORESTO INDUSTRIA
Marco legal ambiental argentino
Base constitucional: La protección ambiental en Argentina se basa en el Artículo 41 de la Constitución Nacional:
“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano.”
Además:
Obliga a recomponer daños ambientales.
Establece el principio de desarrollo sustentable.
Permite dictar leyes de presupuestos mínimos ambientales.

## Slide 5: NORMAS AMBIENTALES DE APLICACIÓN EN LA FORESTO INDUSTRIA
Ley General del Ambiente - Ley 25.675
Es la ley ambiental más importante del país. Establece:
Política ambiental nacional
Evaluación de impacto ambiental
Responsabilidad ambiental
Prevención de contaminación
Participación ciudadana

## Slide 6: Principios fundamentales de la Ley General del Ambiente
Prevención: Evitar el daño antes de que ocurra.
Precaución: Si existe riesgo ambiental grave, deben tomarse medidas aunque no haya certeza científica total.
Sustentabilidad: Producción industrial compatible con el ambiente.
Responsabilidad: Quien contamina debe reparar el daño.

## Slide 7: Ley de Bosques Nativos - Ley 26.331
Objetivo: Protección ambiental de bosques nativos.
La ley regula:
Conservación
Restauración
Aprovechamiento sustentable
Manejo forestal responsable

## Slide 8: Ley de Bosques Nativos - Ley 26.331
Clasificación de bosques:
Categoría Roja: Alto valor de conservación.
No se permite desmonte.
Categoría Amarilla: Uso sustentable limitado.
Categoría Verde: Permite transformación parcial.

## Slide 9: Ley de Bosques Nativos - Ley 26.331
Obligaciones para empresas:
Estudios de impacto ambiental.
Planes de manejo.
Restauración ambiental.
Monitoreo ambiental.
Protección de biodiversidad.

## Slide 10: Ley de Bosques Nativos - Ley 26.331
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA): Es un estudio técnico obligatorio antes de iniciar actividades industriales.
Analiza:
Impactos sobre agua.
Suelo.
Aire.
Flora y fauna.
Comunidades.

## Slide 11: Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)
Es un estudio técnico obligatorio antes de iniciar actividades industriales.
Analiza:
Impactos sobre agua.
Suelo.
Aire.
Flora y fauna.
Comunidades.

## Slide 12: Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)
En la actividad foresto-industrial, debe realizarse para:
Nuevos aserraderos.
Plantas de biomasa.
Plantas de celulosa.
Grandes forestaciones.
Instalaciones industriales.

## Slide 13: Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)
Contenido básico de una EIA:
Descripción del proyecto.
Riesgos ambientales.
Medidas preventivas.
Planes de contingencia.
Gestión de residuos.

## Slide 14: Gestión de residuos industriales
Ley 25.612 de Residuos Industriales
Regula:
Generación.
Transporte.
Tratamiento.
Disposición final.

## Slide 15: Gestión de residuos industriales
Residuos típicos foresto-industriales:
Residuos sólidos: Aserrín - Corteza - Viruta - Restos de madera.
Residuos peligrosos: Aceites usados - Pinturas - Solventes - Combustibles - Envases contaminados.

## Slide 16: Gestión de residuos industriales
Obligaciones empresariales:
Separación de residuos.
Almacenamiento seguro.
Registro de residuos.
Contratación de transportistas habilitados.
Tratamiento autorizado.

## Slide 17: Control de emisiones atmosféricas
Ley 20.284: Regula la contaminación del aire.
Las empresas deben controlar:
Partículas.
Humos.
Gases.
Olores.
Material particulado.

## Slide 18: Control de emisiones atmosféricas
Ley 20.284: Regula la contaminación del aire.
Fuentes típicas de contaminación:
Calderas.
Hornos.
Secaderos.
Quema de biomasa.
Equipos térmicos.

## Slide 19: Control de emisiones atmosféricas
Medidas de control:
Filtros.
Ciclones.
Lavadores de gases.
Mantenimiento preventivo.
Monitoreo de emisiones.

## Slide 20: Gestión de efluentes líquidos
Problemas frecuentes: Las industrias forestales generan:
Aguas con productos químicos.
Barros industriales.
Efluentes con materia orgánica.

## Slide 21: Gestión de efluentes líquidos
Obligaciones de las industrias:
Tratamiento previo de los efluentes.
Monitoreo de calidad.
Límites de descarga.
Permisos provinciales

## Slide 22: Gestión de efluentes líquidos
Sistemas utilizados:
Decantadores.
Lagunas de tratamiento.
Filtros biológicos.
Plantas de tratamiento químico

## Slide 23: 5. 2 Gestión de residuos en el Mantenimiento.
Aplicado a Empresas Foresto-Industriales:
1. Introducción:
Las actividades de mantenimiento industrial generan diversos residuos que pueden producir contaminación ambiental si no se gestionan correctamente.

## Slide 24: 5. 2 Gestión de residuos en el Mantenimiento.
En las empresas foresto-industriales, los residuos provienen de:
Talleres de mantenimiento
Lubricación de máquinas
Reparaciones mecánicas
Sistemas hidráulicos
Calderas
Equipos eléctricos
Procesos de limpieza industrial

## Slide 25: 5. 2 Gestión de residuos en el Mantenimiento.
La correcta gestión de residuos permite:
Reducir impactos ambientales
Cumplir la legislación
Mejorar la seguridad
Disminuir costos
Evitar sanciones

## Slide 26: 5. 2 Gestión de residuos en el Mantenimiento.
2. Concepto de Residuo Industrial
Se considera residuo industrial a todo material generado en procesos productivos o de mantenimiento que pierde utilidad y requiere tratamiento o disposición final.

## Slide 27: 5. 2 Gestión de residuos en el Mantenimiento.
Tipos de residuos:
Residuos comunes: No presentan peligrosidad significativa.
Ejemplos: Papel - Cartón - Plásticos limpios - Restos de embalajes

## Slide 28: 5. 2 Gestión de residuos en el Mantenimiento.
Residuos industriales no peligrosos:
Provienen de procesos industriales pero no poseen alta toxicidad.
Ejemplos: Virutas metálicas - Aserrín - 
Chatarra - Restos de madera

## Slide 29: 5. 2 Gestión de residuos en el Mantenimiento.
Residuos peligrosos: Pueden afectar la salud o el ambiente.
Ejemplos: Aceites usados - Solventes -
Pinturas - Combustibles - Baterías -
Trapos contaminados - Filtros usados

## Slide 30: Residuos típicos del mantenimiento industrial
Residuo | Origen
Aceite lubricante usado | Motores y reductores
Grasas | Rodamientos
Filtros contaminados | Sistemas hidráulicos
Baterías | Autoelevadores y UPS
Solventes | Limpieza industrial
Envases contaminados | Lubricantes y pinturas
Chatarra metálica | Reparaciones
Trapos contaminados | Limpieza de equipos
Lámparas | Iluminación industrial

## Slide 31: Clasificación y segregación de residuos
Importancia de separar correctamente los residuos:
Facilita reciclado
Reduce contaminación
Disminuye costos
Mejora seguridad

## Slide 32: Ejemplo de segregación
Color del recipiente | Tipo de residuo
Azul | Papel y cartón
Verde | Vidrio
Amarillo | Plásticos
Negro | Residuos comunes
Rojo | Residuos peligrosos

## Slide 33: Manejo de aceites usados
Riesgos ambientales: Un litro de aceite puede contaminar miles de litros de agua.
Procedimiento correcto
1. Recolección: Utilizar bandejas antiderrame - Evitar mezcla con agua.
2. Almacenamiento: Tambores identificados - Área impermeabilizada - Protección contra lluvia.
3. Disposición: Empresas habilitadas para reciclado o tratamiento.

## Slide 34: Gestión de residuos metálicos
Ejemplos: Rulemanes - Engranajes - Ejes - Tornillos -
Chapas.
1. Tratamiento: Clasificación por tipo de metal - Compactación - Venta como chatarra reciclable.
2. Beneficios:
Recuperación económica
Reducción de residuos
Menor consumo de materias primas

## Slide 35: Gestión de residuos peligrosos
Características: Pueden ser:
Inflamables - Corrosivos - Tóxicos - Reactivos
Reglas básicas
Identificación: Etiquetado obligatorio.
Almacenamiento: Contenedores cerrados -
Sectores ventilados - Señalización de riesgo.
Transporte: Solo transportistas autorizados.
Documentación: Manifiesto de residuos peligrosos.

## Slide 36: Gestión ambiental en talleres de mantenimiento
Buenas prácticas:
1. Orden y limpieza: Evitan accidentes y contaminación.
2. Control de derrames: Uso de kits absorbentes.
3. Pisos impermeables: Impiden contaminación del suelo.
4. Capacitación del personal: Uso correcto de residuos.
5. Inspecciones periódicas: Control ambiental continuo.

## Slide 37: Economía circular en mantenimiento
Concepto: Consiste en reutilizar y reciclar materiales para reducir residuos.
Aplicaciones:
1. Recuperación de aceites.
2. Reciclado de metales.
3. Reutilización de pallets.
4. Aprovechamiento de biomasa.
5. Reparación de componentes

## Slide 38: Relación entre mantenimiento y medio ambiente
Un mantenimiento deficiente puede generar: Fugas de aceite - Emisiones excesivas - Derrames químicos - Incendios - Desperdicio energético.
El mantenimiento preventivo ayuda a: Reducir contaminación - Disminuir pérdidas - Mejorar eficiencia - Evitar emergencias ambientales

## Slide 39: Indicadores ambientales de mantenimiento - Ejemplos
Indicador | Objetivo
Litros de aceite recuperado | Reducir contaminación
Cantidad de residuos reciclados | Mejorar sustentabilidad
Número de derrames | Reducir incidentes
Consumo de lubricantes | Mejorar eficiencia
Residuos peligrosos generados | Minimización