## Slide 1: GESTIÓN DE MANTENIMIENTO II
UNIDAD 5:
GESTIÓN DE RECURSOS
5. 3. Fallos Funcionales y Fallos Técnicos

## Slide 2: Fallos Funcionales y Fallos Técnicos
Introducción
En toda organización industrial, los equipos y sistemas deben cumplir determinadas funciones para asegurar la continuidad del proceso productivo.
Cuando un equipo deja de cumplir una función requerida, se produce una falla.

## Slide 3: Fallos Funcionales y Fallos Técnicos
En el análisis de mantenimiento moderno, especialmente en el Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM), es fundamental distinguir entre:
Fallo funcional: el equipo deja de cumplir lo que se espera de él.
Fallo técnico o modo de falla: la causa física o técnica que origina ese incumplimiento.
Comprender esta diferencia permite analizar correctamente las fallas y definir estrategias de mantenimiento eficaces.

## Slide 4: Concepto de Función
La función es la tarea o servicio que un equipo debe proporcionar en determinadas condiciones de operación.
Ejemplo
Una bomba centrífuga debe:
Bombear 50 m³/h de agua.
Mantener una presión de 4 bar.
Operar de forma continua durante 24 horas.
La función debe expresarse siempre con un verbo de acción y parámetros cuantificables.

## Slide 5: Estándar de Desempeño
El estándar de desempeño establece las condiciones mínimas aceptables para considerar que la función se cumple adecuadamente.
Ejemplos:
Equipo | Función | Estándar
Motor eléctrico | Accionar una cinta | 1.500 rpm ± 2 %
Compresor | Entregar aire | 8 bar
Caldera | Generar vapor | 10 t/h
Bomba | Bombear agua | 50 m³/h

## Slide 6: Definición de Fallo Funcional
Un fallo funcional ocurre cuando el activo no puede cumplir total o parcialmente la función requerida.
No describe la causa, sino el efecto desde el punto de vista del usuario o del proceso.
Ejemplos.
La bomba no entrega el caudal requerido.
El motor no arranca.
El compresor no alcanza la presión de trabajo.
La caldera no genera suficiente vapor.

## Slide 7: Tipos de Fallos Funcionales
1. Falla Total: El equipo no cumple en absoluto su función.
Ejemplo: Un motor no arranca.
2. Falla Parcial: El equipo cumple la función, pero por debajo del estándar.
Ejemplo: Una bomba entrega solo 35 m³/h en lugar de 50 m³/h.
3. Falla Intermitente: La función se pierde ocasionalmente.
Ejemplo: Un sensor entrega señales erráticas.

## Slide 8: Definición de Fallo Técnico (Modo de Falla)
El fallo técnico o modo de falla es el mecanismo físico, químico, eléctrico o humano que provoca el fallo funcional.
Es la causa raíz observable o identificable.
Ejemplos:
Rodamiento desgastado.
Sello mecánico roto.
Fusible quemado.
Corrosión.
Desalineación.
Fatiga del material.

## Slide 9: Diferencia Entre Fallo Funcional y Fallo Técnico
Aspecto | Fallo Funcional | Fallo Técnico
Qué describe | Qué no puede hacer el equipo | Por qué sucede
Enfoque | Operacional | Técnico
Pregunta clave | ¿Qué dejó de hacer? | ¿Qué lo causó?
Ejemplo | No entrega presión | Rodamiento dañado

## Slide 10: Modos de fallo
Definición: El modo de fallo es la manera específica en que ocurre una falla.
Es una de las etapas más importantes del RCM.
Ejemplosde modos de fallo:
Equipo | Modo de fallo
Rodamiento | Desgaste
Correa | Rotura
Motor | Cortocircuito
Tubería | Corrosión
Engranaje | Fatiga

## Slide 11: Causas frecuentes de fallos técnicos
a) Desgaste: Pérdida gradual de material por uso.
Ejemplo: Rodamientos.
b) Fatiga: Rotura por esfuerzos repetitivos.
Ejemplo: Ejes agrietados.
c) Corrosión: Ataque químico al material.
Ejemplo: Tuberías oxidadas.
d) Sobrecalentamiento: Temperatura excesiva.
Ejemplo: Motores sin ventilación.
e) Mala lubricación: Falta o exceso de lubricante.
Ejemplo: Engranajes dañados.
f) Error humano: Operación incorrecta.
Ejemplo: Sobrecarga de una máquina.

## Slide 12: Detección de fallos
La detección temprana evita paradas no programadas.
Técnicas utilizadas:
Inspección visual: Fugas - Desgastes - Roturas
Análisis de vibraciones: Permite detectar: Desalineaciones - Desbalanceos - Rodamientos dañados
Termografía: Detecta puntos calientes.
Aplicaciones: Tableros eléctricos - Motores - Transformadores
Ultrasonido:
Detecta: Fugas - Cavitación - Fricción
Análisis de aceite
Permite identificar: Partículas metálicas - Contaminación - 
Desgaste interno

## Slide 13: Relación Causa–Efecto
Función requerida
↓
Fallo funcional
↓
Fallo técnico (modo de falla)
↓
Efectos de la falla
↓
Consecuencias
↓
Acciones de mantenimiento

## Slide 14: Ejemplo: Motor Eléctrico
Función: Convertir energía eléctrica en movimiento rotativo.
Fallos Funcionales
No arranca.
Gira a velocidad insuficiente.
Se detiene durante la operación.
Fallos Técnicos
Bobinado quemado.
Fusible abierto.
Rodamiento trabado.
Bajo voltaje.
Rotor dañado.

## Slide 15: Ejemplo: Compresor de Aire
Función: Entregar aire comprimido a 8 bar.
Fallos Funcionales
No alcanza la presión requerida.
No entrega caudal suficiente.
Se sobrecalienta.
Fallos Técnicos
Fugas en tuberías.
Válvulas defectuosas.
Desgaste de anillos.
Filtro obstruido

## Slide 16: Ejemplo: Cinta Transportadora
Función: Transportar material a 20 m/min
Fallos Funcionales
No se mueve.
Transporta a menor velocidad.
Se detiene repetidamente..
Fallos Técnicos
Correa rota.
Motor averiado.
Rodillos bloqueados.
Sensor de seguridad activado

## Slide 17: Metodología para Identificar Fallos Funcionales
1. Definir la función del equipo.
2. Establecer el estándar de desempeño.
3. Preguntar: ¿de qué maneras puede dejar de cumplir la función?
4. Registrar fallas totales y parciales.
5. Validar con operadores y técnicos.

## Slide 18: Metodología para Identificar Fallos Técnicos
1. Tomar cada fallo funcional.
2. Preguntar: ¿qué causas pueden producirlo?
3. Revisar historial de fallas.
4. Analizar planos y manuales.
5. Consultar experiencia del personal.
6. Documentar todas las causas probables.

## Slide 19: Relación con el AMFE
En el Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMFE):
El modo de falla corresponde al fallo técnico.
El efecto de la falla describe el fallo funcional y sus consecuencias.

## Slide 20: Importancia en el RCM
El RCM comienza identificando:
1. Funciones.
2. Fallos funcionales.
3. Modos de falla.
4. Efectos.
5. Consecuencias.
6. areas de mantenimiento.
Si el fallo funcional está mal definido, todo el análisis posterior será incorrecto.

## Slide 21: Ejemplo de Hoja de Análisis
Función | Fallo funcional | Fallo técnico | Acción recomendada
Bombear agua | Bajo caudal | Impulsor desgastado | Inspección anual
Bombear agua | Fuga | Sello mecánico dañado | Inspección semanal
Accionar cinta | No arranca | Fusible quemado | Verificación mensual
Generar aire | Baja presión | Válvulas desgastadas | Mantenimiento preventivo

## Slide 22: Caso Real Simplificado
Una planta de alimentos sufría frecuentes pérdidas de presión en un compresor.
Fallo Funcional: No alcanza los 8 bar requeridos.
Fallos Técnicos Identificados:
Fugas en cañerías.
Válvulas desgastadas.
Filtro saturado.
Solución:
Reparación de fugas.
Cambio de válvulas.
Programa de limpieza de filtros.
Resultado: Reducción del 70 % en fallas y mejora de la eficiencia energética.

## Slide 23: Errores Frecuentes
Confundir síntoma con causa.
Describir fallos funcionales de manera ambigua.
No establecer parámetros cuantitativos.
Omitir fallas parciales.
Basarse únicamente en supuestos sin datos.

## Slide 24: Recomendaciones Prácticas
1. Definir funciones con datos medibles.
2. Involucrar operadores y mantenimiento.
3. Analizar fallas históricas.
4. Priorizar equipos críticos.

## Slide 25: Beneficios de una Correcta Identificación
Diagnósticos más precisos.
Mejor selección de tareas de mantenimiento.
Menor tiempo de parada.
Mayor confiabilidad.
Reducción de costos.
Mejor toma de decisiones.

## Slide 26: Conclusiones
La determinación de fallos funcionales y fallos técnicos constituye la base de todo análisis moderno de mantenimiento.
El fallo funcional expresa qué dejó de hacer el equipo, mientras que el fallo técnico explica por qué ocurrió.
Esta distinción permite aplicar metodologías como RCM y AMFE de manera rigurosa, logrando planes de mantenimiento más eficientes, seguros y económicos.