# Text boxes

PUNTUACIÓN  B

PUNTUACIÓN  A

+

Puntuación A

+ 8++

4

##### Grupo A: Análisis de cuello, piernas y tronco

CUELLO

| Movimiento | Puntuación | Corrección |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0º-20º flexión | 1 | Añadir + 1 si hay torsión o inclinación lateral |  |
| >20º flexión o extensión | 2 |  |  |

###### PIERNAS

| Movimiento | Puntuación | Corrección |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Soporte bilateral, andando o sentado | 1 | Añadir + 1 si hay flexión de rodillas entre 30º y 60º |  |
| Soporte unilateral, soporte ligero o postura inestable | 2 | Añadir + 2 si las rodillas están flexionadas + de 60º (salvo postura sedente) |  |

TRONCO

| Movimiento | Puntuación | Corrección |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Erguido | 1 | Añadir + 1 si hay torsión o inclinación lateral |  |
| 0º-20º flexión 0º-20º extensión | 2 |  |  |
| 20º-60º flexión >20º extensión | 3 |  |  |
| > 60º flexión | 4 |  |  |

###### Resultado TABLA A

CARGA / FUERZA

| 0 | 1 | 2 | + 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| < 5 Kg. | 5 a 10 Kg. | > 10 Kg. | Instauración rápida o brusca |

##### Grupo B: Análisis de brazos, antebrazos y muñecas

ANTEBRAZOS

| Movimiento | Puntuación |  |
| --- | --- | --- |
| 60º-100º flexión | 1 |  |
| <60º flexión>100º flexión | 2 |  |

MUÑECAS

| Movimiento | Puntuación | Corrección |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0º-15º flexión/ extensión | 1 | Añadir + 1 si hay torsión o desviación lateral |  |
| >15º flexión/ extensión | 2 |  |  |

BRAZOS

| Posición | Puntuación | Corrección |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0º-20º flexión/ extensión | 1 | Añadir: + 1si hay abducción o rotación. + 1 si hay elevación del hombro. -1 si hay apoyo o postura a favor de la gravedad. |  |
| >20º extensión | 2 |  |  |
| 20º-45º flexión | 2 |  |  |
| 45º-90º flexión >90º flexión | 3 |  |  |

Resultado TABLA B

AGARRE

| 0 - Bueno | 1-Regular | 2-Malo | 3-Inaceptable |
| --- | --- | --- | --- |
| Buen aga-rre y fuerza de agarre | Agarre aceptable | Agarre posible pero no acep-table | Incómodo, sin agarre manual. Aceptable u-sando otras partes del cuerpo |

TABLA  C

## Puntuación B

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

Corrección: Añadir +1 si:

Una o más partes del cuerpo permanecen estáticas, por ej. aguantadas  más de 1 min.  Movimientos repetitivos, por ej. repetición  superior a 4 ves/min.                                                                                                                                              Cambios posturales importantes o posturas inestables.

NIVEL DE ACCIÓN: 1 = No necesario; 2-3 = Puede ser necesario; 4 a 7 = Necesario; 8 a 10 = Necesario pronto; 11 a 15 = Actuación inmediata

# Método R.E.B.A.   Hoja de Campo

PUNTUACIÓN FINAL

Empresa:  ....................................................

Puesto de trabajo:  ......................................

Realizó: .......................................................

Fecha: .........................................................

TABLA  B

| MUÑECA | BRAZO |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ANTEBRAZO | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 |
|  |  | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 |
|  |  | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 |
|  | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 |
|  |  | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 |
|  |  | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |

TABLA  A

| PIERNAS | TRONCO |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CUELLO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |