## Slide 1: MÁQUINAS ELÉCTRICAS
T.U.M.I. 2020
CRISTALDO JAVIER

## Slide 2: Generadores síncronos
El Generador Síncrono, o también llamado Alternador, es un tipo de máquina eléctrica rotativa capaz de transformar energía mecánica (en forma de rotación) en energía eléctrica

## Slide 3: Generadores síncronos
Su velocidad de rotación se mantiene constante y tiene un vínculo rígido con la frecuencia f de la red. Su relación fundamental es:

## Slide 4: Generadores síncronos
La razón por la que se llama generador síncrono es la igualdad entre la frecuencia eléctrica como la frecuencia angular es decir el generador girara a la velocidad del campo magnético a esta igualdad de frecuencias se le denomina sincronismo. Esta máquina funciona alimentando al rotor o circuito de campo por medio de una batería es decir por este devanado fluirá CC. mientras q en el estator o circuito de armadura la corriente es alterna CA

## Slide 5: Generadores síncronos
El principio de funcionamiento de un G.S se basa en la ley de Faraday. Para crear tensión inducida en el circuito de armadura (estator), debemos crear un campo magnético en el rotor o circuito de campo, esto lo lograremos alimentado el rotor con una batería, este campo magnético inducirá una tensión en el devanado de armadura por lo que tendremos una corriente alterna fluyendo a través de el. La velocidad angular de rotación del campo, está determinada por la frecuencia de la corriente alterna y del número de pares de polos

## Slide 6: Generadores síncronos

## Slide 7: Generadores síncronos

## Slide 8: Generadores síncronos

## Slide 9
Generadores síncronos: Polos salientes

## Slide 10
Generadores síncronos

## Slide 11
Generadores síncronos

## Slide 12
La máquina síncrona:
La máquina síncrona utiliza un estator constituido por un devanado trifásico distribuido a 120º idéntico a la máquina asíncrona
El rotor está formado por un devanado alimentado desde el exterior a través de escobillas y anillos rozantes mediante corriente continua
El rotor puede ser liso o de polos salientes
Industrialmente es el generador utilizado en la mayoría de las centrales eléctricas: turboalternadores y grandes alternadores hidráulicos
Como motor se usa principalmente cuando se requiere corregir factor de potencia, o bien en aplicaciones de velocidad estrictamente constante

## Slide 13
La máquina síncrona:
Elevadas velocidades de
giro: turboalternadores
Velocidades de giro
bajas
Rotor de polos salientes
Rotor liso

## Slide 14: Generador síncrono (Tipos de rotor)
GENERADOR DE POLOS LISOS (ROTOR CILÍNDRICO)
4 polos
N
N
S
S
GENERADOR DE POLOS SALIENTES
4 polos
N
N
S
S

## Slide 15: Generador síncrono de polos lisos (Rotor Cilíndrico)
Diagrama fasorial
La referencia es el voltaje de terminales:
La magnitud del voltaje interno es proporcional a la corriente de campo:
La impedancia de la maquina:
Circuito equivalente
Ecuación de voltaje del circuito:
Voltaje interno.
Donde:
Resistencia de armadura.
Reactancia síncrona.
Voltaje en terminales.
Corriente

## Slide 16
Motores síncronos
Catálogos comerciales

## Slide 17
Generadores síncronos
 L. Serrano: Fundamentos de máquinas eléctricas rotativas
 L. Serrano: Fundamentos de máquinas eléctricas rotativas
 L. Serrano: Fundamentos de máquinas eléctricas rotativas

## Slide 18
Generadores síncronos II
 L. Serrano: Fundamentos de máquinas eléctricas rotativas
 Mulukutla S. Sarma: Electric machines

## Slide 19
Corte transversal de una central hidráulica
Rotor

## Slide 20
ESTATOR= Devanado trifásico
distribuido conectado a la carga
o red que se desea alimentar
ROTOR= Devanado alimentado
con corriente continua que crea
un campo magnético fijo. Se
hace girar por un medio externo
TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍA MECÁNICA EN ENERGÍA ELÉCTRICA
Principio de funcionamiento: generador
Para conectar el generador a una red es necesario que gire a la velocidad de sincronismo correspondiente a la frecuencia de dicha red
Controlando la excitación (tensión de alimentación del rotor) se consigue que la máquina trabaje con cualquier factor de potencia: PUEDE ABSORBER O CEDER Q
El campo creado por el rotor, al girar, induce FEM en el estator y, por tanto, hace circular corriente por la carga
P=PARES DE POLOS
N=VELOCIDAD DE GIRO

## Slide 21
Este motor tiene la característica de que su velocidad de giro es directamente proporcional a la frecuencia de la red de corriente alterna que lo alimenta.
El motor síncrono, utiliza el mismo concepto de un campo magnético giratorio producido por el estator, pero ahora el rotor consta de electroimanes o de imanes permanentes (PM) que giran sincrónicamente con el campo del estator.
Motor Asíncrono (Inducción) Motor (AC) Síncrono
Motores Síncronos
a
b
c
i
i
i
Stator coil
Rotor

## Slide 22
ESTATOR= Devanado trifásico
distribuido alimentado con un
sistema trifásico de tensiones
ROTOR= Devanado alimentado
con corriente continua que crea
un campo magnético fijo
CAMPO MAGNÉTICO GIRATORIO
INTERACCIÓN ROTOR - ESTATOR
PAR MOTOR Y GIRO DE LA MÁQUINA
Principio de funcionamiento: motor
EL ROTOR GIRA A LA MISMA VELOCIDAD QUE EL CAMPO: VELOCIDAD DE SINCRONISMO
Controlando la excitación (tensión de alimentación del rotor) se consigue que la máquina trabaje con cualquier factor de potencia: PUEDE ABSORBER O CEDER Q

## Slide 23: Los motores Síncronos se usan en:
Aplicaciones donde no existan arranques frecuentes, y se requiera de velocidad constante.
Donde la carga sea substancialmente constante
Donde un alto factor de potencia ó corrección de éste sea deasable ó provechoso económicamente.

## Slide 24
El generador síncrono en carga: reacción de inducido I
Cuando el alternador trabaja en vacío el único flujo existente es el producido por la corriente continua de excitación del rotor
El flujo total de la máquina se verá disminuido o aumentado dependiendo que la carga sea inductiva o capacitiva
Cuando suministra corriente a una carga, dicha corriente produce un campo magnético giratorio al circular por los devanados del estator.
Este campo produce un par opuesto al de giro de la máquina, que es necesario contrarrestar mediante la aportación exterior de potencia mecánica.
A este efecto creado por el campo del estator se le conoce con el nombre de “reacción de inducido”

## Slide 25
El generador síncrono en carga: funcionamiento aislado
EL GENERADOR ALIMENTA A UNA CARGA DE FORMA INDEPENDIENTE
FUNCIONAMIENTO AISLADO
La tensión de alimentación puede variar
El factor de potencia de la carga es fijo
Aumento en la excitación
Aumento en la tensión de salida
Aumento en potencia mecánica
Aumento en la velocidad de giro
Aumento en la frecuencia

## Slide 26
El generador síncrono en carga: conexión a red de P. infinita
EL GENERADOR ESTÁ CONECTADO A OTRA RED EN LA QUE ACTÚAN OTROS GENERADORES: SU POTENCIA ES MUY PEQUEÑA RESPECTO DE LA TOTAL DE LA RED
CONEXIÓN A RED DE POTENCIA INFINITA
La tensión de alimentación ESTÁ FIJADA POR LA RED
La frecuencia ESTÁ FIJADA POR LA RED
Aumento en la excitación
Aumento en la POTENCIA REACTIVA ENTREGADA
Aumento en potencia mecánica
Aumento de la POTENCIA ACTIVA ENTREGADA

## Slide 27: Condensador Síncrono
Suponiendo:
Generador sobreexcitado:
Generador subexcitado:
Lugares geométricos de potencia constante para :
E, I
Generador con excitación normal:

## Slide 28
Variación de la velocidad en los motores síncronos
Motores gran potencia
INVERSORES
CICLOCONVERTIDORES
Motores baja potencia
UTILIZACIÓN DE
EQUIPOS ELECTRÓNICOS
El motor síncrono gira a la
velocidad de sincronismo
60*f/p
PARA VARIAR LA
VELOCIDAD ES
NECESARIO VARIAR
LA FRECUENCIA
DE ALIMENTACIÓN
APLICACIONES DE ELEVA-DA POTENCIA (>1 MW): GRANDES MÁQUINAS (Soplantes, compresores, etc.) Y PROPULSIÓN ELÉCTRICA BUQUES