## Slide 1: Instrumental y Mediciones
T.U.M.I. 2020
CRISTALDO JAVIER

## Slide 2
CONSULTAS

## Slide 3
CONSULTAS

## Slide 4
CONSULTAS

## Slide 5
CONSULTAS

## Slide 6
CONSULTAS

## Slide 7
CONSULTAS

## Slide 8
CONSULTAS

## Slide 9
CONSULTAS

## Slide 10: MULTÍMETRO
Es un instrumento de medida que aun en su forma mas simplificada es capaz de medir intensidades y tensiones en CC y CA. Y además Resistencias

## Slide 11
MULTÍMETRO

## Slide 12: MULTÍMETRO
Y con la adecuada conmutación en ciertos elementos auxiliares internos es capaz de medir decibeles, capacidades, inductancias, temperaturas etc.

## Slide 13: MULTÍMETRO
Se conoce por muchos nombres Polímetro, multímetro, tester y multitester
Pueden clasificarse en analógicos y digitales
Cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes

## Slide 14
MULTÍMETROS ANALÓGICOS
Fundamentalmente está formado por un medidor de aguja, ya sea un micro amperímetro o miliamperímetro al cual se le adicionan resistores en paralelo para medir corrientes mayores
Por medio de resistores en serie se los capacita para medir tensiones

## Slide 15
La adición de uno o más elementos rectificadores permite que el aparato pueda ser usado en CA.
Del mismo modo un circuito sencillo y una batería de pilas secas permite medir resistencias
MULTÍMETROS ANALÓGICOS

## Slide 16
Naturalmente para poder usar el instrumento para todas estas funciones se necesita una llave conmutadora de funciones y además una llave selectora de alcance
Los instrumentos usados en los multímetros analógicos son del tipo imán permanente y bobina móvil
MULTÍMETROS ANALÓGICOS

## Slide 17
MULTÍMETROS ANALÓGICOS
Sensibilidad:
Quizás uno delos parámetros más importantes que condicionan la elección de un multímetro analógico es su sensibilidad
La sensibilidad de un instrumento viene expresada en ohmios/voltios de fondo de escala que mida.
La sensibilidad de los antiguos tester no pasaba de los 1000 Ohm/Voltio
Sensibilidades superiores a 20 K-Ohm/voltios son adecuadas para casi cualquier medición.

## Slide 18
MULTÍMETROS ANALÓGICOS
Circuito eléctrico

## Slide 19
MULTÍMETROS ANALÓGICOS
Mediciones en corriente alterna:
Los alcances de tensión de los instrumentos para medir en CA funcionan de manera similar a los de CC, excepto en el hecho de que se incorpora un elemento rectificador que convierte CA en CC con el fin de que pueda ser medida por el instrumento de bobina móvil

## Slide 20
Los rectificadores que suelen usarse en los multímetros muestran la tendencia a ser alinéales a bajos niveles de corriente, es decir, tienden a insensibilizarse a medida que la corriente medida es menor, lo cual amontona las divisiones de la escala en las proximidades del cero.
MULTÍMETROS ANALÓGICOS

## Slide 22
Aun recurriendo a insensibilizar el instrumento para los alcances de tensión alterna, se obliga a incorporar una escala en CA para uno o dos rangos bajos
MULTÍMETROS ANALÓGICOS

## Slide 23
Rectificador de onda completa que alimenta a tres amperímetros por medio de tres derivadores.
MULTÍMETROS ANALÓGICOS

## Slide 24
El instrumento de la derecha es el común, que unido al rectificador permite medir tensiones a la entrada. Este aparato esta calibrado en forma de poder leer es su escala directamente el valor eficaz de la corriente que circula y en este caso la corriente marcada es la eficaz alterna de entrada para este tipo de rectificador
El amperímetro del centro marcara el valor medio y el de la izquierda el valor máximo
MULTÍMETROS ANALÓGICOS

## Slide 25
MULTÍMETROS ANALÓGICOS

## Slide 26
MULTÍMETROS DIGITALES
En contra posición con los instrumentos de medición analógica, los instrumentos digitales indican los valores de medida en cifras numéricas. Esto es más ventajoso para la observación visual, así de este modo se puede prescindir de la lectura de rayas y de la interpolación de valores intermedios. Esto evita agregar un error de visualización a los errores propios del instrumento.

## Slide 27
Un multímetro Digital es un instrumento, normalmente portátil, de medición de parámetros eléctricos mediante procedimientos electrónicos, sin usar piezas móviles, con alta precisión y estabilidad y amplio rango de medición de valores y tipos de parámetros.
La forma de presentación de la información medida es mediante una presentación digital (Display).
MULTÍMETROS DIGITALES

## Slide 29
MULTÍMETROS DIGITALES

## Slide 30: MULTÍMETROS DIGITALES

## Slide 31
La forma de presentación de la información medida es mediante una presentación digital (Display).
MULTÍMETROS DIGITALES

## Slide 32
MULTÍMETROS DIGITALES

## Slide 33
Los parámetros que pueden ser leídos por un solo instrumento contempla Voltaje y Corriente DC y CA, Resistencia y Conductancia, Ganancia en dB, Capacitancia, probadores de semiconductores, temperatura y frecuencia.
MULTÍMETROS DIGITALES

## Slide 34
El dispositivo es un conversor Análogo/Digital que usa distintas técnicas de conversión de acuerdo a la resolución, velocidad de respuesta y precisión buscada.
MULTÍMETROS DIGITALES

## Slide 35
El circuito interno de los multímetros digitales puede básicamente dividirse en dos secciones:
Una Analógica y otra Digital.
La sección Digital está compuesta por el conversor Analógico a Digital (en algunos instrumentos esta conversión es hecha por medio de un circuito microprocesador) y una pantalla de dígitos, que puede ser de Led o de Cristal Líquido.
MULTÍMETROS DIGITALES

## Slide 36
MULTÍMETROS DIGITALES

## Slide 37
MULTÍMETROS DIGITALES