## Slide 1
Universidad Nacional de Misiones
SISTEMAS DE CONTROL 2
Profesor: Fernando Botterón
Ingeniería Electrónica
Facultad de Ingeniería - U.Na.M

## Slide 2: Temas de la Unidad 6
Modelado y diseño de controladores en tiempo discreto en el espacio de estado
Diseño de Sistemas de Control en Espacio de Estado:
  Técnica de reubicación de polos. Ejemplos
  Sistemas con seguimiento de referencia. Ejemplos.
  Observadores de estados de orden completo.

## Slide 3
Diseño de Sistemas de Control para Procesos Modelados en el Espacio de Estado: Técnica de Reubicación o Asignación de Polos
Se asume:
- Todas las variables de estado son medibles.
- Todas las variables de estado están disponibles para su realimentación a través de un conjunto de ganancias.
1° paso:
Determinación de los polos deseados de lazo cerrado mediante especificaciones de desempeño transitorio o de la respuesta en frecuencia.
Selección adecuada del periodo de muestreo en función de las propiedades del proceso, ya sea a lazo abierto o lazo cerrado, para evitar tener acciones de control muy elevadas.
u(kT) escalar y no limitada

## Slide 4
Diseño de Sistemas de Control para Procesos Modelados en el Espacio de Estado: Técnica de Reubicación o Asignación de Polos
Si se elige la acción de control como siendo
Donde K es la matriz de ganancias de realimentación de estados, de dimensión (1 x n)
Esta ley de control resulta una suma ponderada de los estados de la planta, o sea:
Eligiéndose K tal que los autovalores de [Gp - HpK] son los polos deseados de lazo cerrado, el sistema resulta asintóticamente estable.

## Slide 5
Para el diseño de la matriz de ganancias K hay diferentes métodos, pero básicamente se basan en igualar la dinámica del polinomio característico con la dinámica del polinomio característico deseado.
Dado el sistema dinámico en su forma de realimentación de estados
Diseño de Sistemas de Control para Procesos Modelados en el Espacio de Estado: Técnica de Reubicación o Asignación de Polos
Debe obtenerse el polinomio característico de este sistema dinámico.
Los polos deseados pdi pueden ser reales (iguales o diferentes posiciones), complejos conjugados o todos ubicados al origen. Estos últimos darán una respuesta del tipo deadbeat o de tiempo mínimo.

## Slide 6
Coeficientes “ai”:
Donde M, es la matriz controlabilidad:
La transformación de interés para el diseño es la forma canónica controlable de (1) y (2), y la misma se consigue mediante la siguiente transformación:
A partir de la transformación lineal (3) se obtiene la forma canónica controlable de (1) y (2), como sigue:
Transformaciones útiles para el análisis y diseño en el espacio de estado
Considérese un sistema dinámico en tiempo discreto representado por su ecuación de espacio de estado y su ecuación de salida:
Y W, es la matriz de coeficientes del polinomio característico de la planta:

## Slide 7
De la (4) y la (5) se tienen que:
Transformaciones útiles para el análisis y diseño en el espacio de estado
Usando las expresiones (7) y (4), con la (1) y la (2), se llega a lo siguiente:
El sistema en su forma canónica controlable, resulta:
Los coeficientes “bi” surgen del numerador de la FT de la planta

## Slide 8
Coeficientes “i”:
Método 1: A partir de la forma canónica controlable de la ecuación de estado.
Coeficientes “ai”:
Matriz controlabilidad:
Los coeficientes de la matriz K circunflejo se obtienen a partir de:
La matriz transformación lineal T se obtiene, como ya se vio, a partir de:
(Polinomio característico deseado)
(Polinomio característico de la planta)
Técnica de Reubicación de Polos. Formas para el Cálculo de la Matriz de Ganancias K

## Slide 9
Método 2: Fórmula de Ackermann. Para sistemas SISO con u(kT) escalar.
Se sustituye la matriz K en la ecuación característica del sistema con realimentación de los estados
Método 3: Resolviendo un sistema de ecuaciones. Da buenos resultados y resulta simple, cuando el orden “n” no es elevado.
A partir de lo anterior se obtiene un polinomio con coeficientes en función de las ganancias Ki. Igualando estos coeficientes con los coeficientes del polinomio característico deseado Pcd(z), se obtiene un sistema de “n” ecuaciones, que resuelto, proporciona los valores de las ganancias Ki.
Técnica de Reubicación de Polos. Formas para el Cálculo de la Matriz de Ganancias K

## Slide 10
Técnica de Reubicación de Polos. Formas para el Cálculo de la Matriz de Ganancias K
OBSERVACIONES EN LA DETERMINACIÓN DE LA MATRIZ K:
El error producido por las perturbaciones, debe ser llevado a cero lo más rápido posible. Esta velocidad de respuesta dependerá de las ubicaciones seleccionadas.
Tal selección es una solución de compromiso entre la velocidad del error a cero y la sensibilidad que se incorpora a las perturbaciones y ruidos de medida.
A mayor velocidad de respuesta de los estados, los efectos adversos de las perturbaciones y los ruidos de medición, se incrementan, debido a que las acciones de control se incrementan.
Esto implica que la matriz K no es única para un sistema dado y deben probarse diferentes matrices con diferentes especificaciones, y seleccionarse la que resulte en el mejor desempeño de régimen transitorio y con acciones de control implementables en la práctica.

## Slide 11
Técnica de Reubicación de Polos. Formas para el Cálculo de la Matriz de Ganancias K
DISEÑO DE LA MATRIZ DE GANANCIAS K UTILIZANDO MATLAB
  Función “acker”. Esta función utiliza la fórmula de Ackermann y es únicamente aplicable a sistemas SISO con la acción de control siendo escalar:
P es el vector línea que contiene los polos de lazo cerrado deseados, o sea, los autovalores de (G – HK)
OBSERVACIONES:
- Este método no es numéricamente confiable para sistemas de orden mayores a 10.
- La función da un mensaje de advertencia (warning) si los polos de lazo cerrado diferentes de cero, se ubican en posiciones con errores mayores al 10% de las deseadas.

## Slide 12
Técnica de Reubicación de Polos. Formas para el Cálculo de la Matriz de Ganancias K
DISEÑO DE LA MATRIZ DE GANANCIAS K UTILIZANDO MATLAB
  Función “place”. Esta función puede ser aplicable tanto a sistemas SISO como MIMO.
P es el vector línea que contiene los polos de lazo cerrado deseados, o sea, los autovalores de (G – HK).
OBSERVACIONES:
- Este algoritmo utiliza un grado de libertad adicional, para encontrar la solución que minimiza la sensibilidad de los polos de lazo cerrado a las perturbaciones en G y H.
- La función da un mensaje de advertencia (warning) si los polos de lazo cerrado diferentes de cero, se ubican en posiciones con errores mayores al 10% de las deseadas.
La dimensión del vector P debe ser igual al número de filas de G.

## Slide 13
Técnica de Reubicación de Polos. Formas para el Cálculo de la Matriz de Ganancias K
DISEÑO DE LA MATRIZ DE GANANCIAS K UTILIZANDO MATLAB.
  La función “place” puede ser utilizada de la siguiente forma:
El algoritmo retorna la cantidad “prec”, la cual es una estimativa de cuan próximos se encuentran los autovalores de (G – HK) de las ubicaciones deseadas dadas en P. Esta estimativa está medida en dígitos decimales de los polos de lazo cerrado reales.
INCONVENIENTE A TENER EN CUENTA:
La multiplicidad de los polos no puede ser mayor que el número de entradas a la planta. O, lo que es lo mismo, no puede ser mayor que el rango de la matriz H.
Ejemplo: Si el sistema tiene 4 estados y 2 entradas y quiero ubicar los 4 polos deseados en la misma locación, el algoritmo no podrá ubicar los polos y da un mensaje de error.
Solución: se varía sensiblemente la posición de cada unos de los polos.

## Slide 14
Sistemas de Control en Espacio de Estado con Referencia de Entrada
Sea la planta dada por:
La acción de control es:
  Se diseña la matriz K de realimentación de estados para las especificaciones transitorias deseadas y luego, se diseña K0 para garantizar error de estado estacionario nulo.
Obteniéndose la función de transferencia a partir de la representación de estado
El polinomio característico continua siendo:

## Slide 15
Sistemas de Control en Espacio de Estado con seguimiento de Referencia de Entrada. Sistema Servo.
La forma de introducir un integrador en el modelo matemático del proceso en lazo cerrado es introducir un nuevo vector que integre la diferencia entre el vector de comando y la variable controlada.
Si el vector de salida de la planta es de dimensión “m” al igual que el vector de referencia, el servo contará con “m” elementos para integrar cada uno de los errores generados en el sistema de control.
En esta estrategia de control, los integradores deben ser incluidos como parte de la formulación del problema de reubicación de polos.
Esto permitirá calcular de forma unificada y simple, las matriz de ganancia del servo K1 y la matriz de realimentación de los estados, K2.

## Slide 16
Sea el sistema (planta o proceso) dado por:
Sistemas de Control en Espacio de Estado con seguimiento de Referencia de Entrada. Sistema Servo.
La acción del servo y la acción de control están dadas por:
Con las ecuaciones anteriores se obtiene un nuevo modelo de espacio de estados, que permite incluir la dinámica del servo y ambas matrices de ganancias, para formular el problema de reubicación de polos.
Si el sistema debe seguir una referencia en escalón, se puede afirmar que en régimen permanente, para r(k) = r (constante), los vectores x(k); v(k) y u(k) tienen a vectores constantes, x(∞); v(∞) y u(∞).
De la misma forma, los vectores de error y acción de control resultan:

## Slide 17
Aplicando las ecuaciones del error de los estados y la acción de control, se obtiene la siguiente ecuación de estado homogénea:
Matriz de ganancia compuesta:
Sistemas de Control en Espacio de Estado con seguimiento de Referencia de Entrada. Sistema Servo.
Esta puede reescribirse:
Nuevo Sistema de Espacio de Estado para la formulación de RP

## Slide 18
Lo que se logró es llevar el sistema original a la formulación de reubicación de polos, como se muestra en la figura que sigue
Sistemas de Control en Espacio de Estado con seguimiento de Referencia de Entrada. Sistema Servo.
Para que es sistema de control con servo sea de estado completamente controlable y pueda aplicarse la técnica de reubicación de polos, se debe cumplir que:
Matriz Controlabilidad con servo:
Una vez que se ha verificado la controlabilidad del sistema de control, se calcula la matriz por algunos de los métodos ya vistos.
Para obtener las matrices de ganancia K1 y K2, se procede de la siguiente forma:

## Slide 19
Sistemas de Control en Espacio de Estado con seguimiento de Referencia de Entrada. Sistema Servo.
La matriz nula posee una dimensión de m x n.
Obtenidas las matrices de ganancias K1 y K2, resta validar el diseño realizado para verificar el desempeño de régimen transitorio y de régimen estacionario. Para esto debe determinarse la representación de espacio de estado de lazo cerrado:
Mediante el comando “ss” de Matlab se define el sistema dinámico del sistema a lazo cerrado;
Puede verificarse la respuesta a un escalón unitario

## Slide 20
Ejemplo 1:
A través de la técnica de reubicación de polos, diseñar un sistema de control con seguimiento para la siguiente planta dada por su modelo en espacio de estado de tiempo discreto (T = 0,1s).
Cálculo de los autovalores de la matriz de estado:
A partir de la ecuación característica:
El sistema no posee polo en z = 1, por lo tanto no tiene integrador natural.
Sistemas de Control en Espacio de Estado con seguimiento de Referencia de Entrada. Sistema Servo.

## Slide 21
Verificación de la controlabilidad:
Para verificar que la planta y el sistema de control sean de estado completamente controlables y se pueda aplicar la técnica de diseño por reubicación de polos, debe cumplirse con las siguientes condiciones:
Cumple con las condiciones de controlabilidad.
Antes de verificar lo anterior, deben obtenerse las matrices de la ecuación de estado correspondiente al modelo en espacio de estado del sistema con el servo (las matrices con circunflejos).
Sistemas de Control en Espacio de Estado con seguimiento de Referencia de Entrada. Sistema Servo.

## Slide 22
Determinación del la matriz de ganancia
A partir de especificaciones de desempeño deseadas, se obtienen los siguientes polos deseados para el sistema con el servo (la dimensión de la matriz G circunflejo, proporciona el grado del sistema c/servo). Estos polos permiten obtener el polinomio característico deseado Pcd(z):
Polos dominantes:
El polinomio característico del sistema c/servo está dado por:
Polo No dominante:
Método 1: A partir de la forma canónica controlable de la ecuación de estado.
Sistemas de Control en Espacio de Estado con seguimiento de Referencia de Entrada. Sistema Servo.

## Slide 23
Determinación de las matrices de ganancias K1 y K2:
 Ganan. p/realim. de var. de estado.
 Ganancia del servo.
Sistemas de Control en Espacio de Estado con seguimiento de Referencia de Entrada. Sistema Servo.

## Slide 24
Modelo en EE del sistema a LC:
A través de la función “ss” de Matlab se obtiene el modelo en EE que permite hallar la respuesta al escalón mediante “step”.
Sistemas de Control en Espacio de Estado con seguimiento de Referencia de Entrada. Sistema Servo.

## Slide 25
Bibliografía
Sistemas de Control de Tiempo Discreto, 2ed, Katsuhiko Ogata - Prentice Hall, 1996.
Linear System, Theory and Design, 3th ed., Chi-Tsong Chen – Oxford Uni Press, 1999.
APUNTES DE CÁTEDRA – Dr. Ing. Fernando Botterón