## Slide 1
SISTEMAS DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN
Profesor: Fernando Botterón
Ingeniería en Computación
Facultad de Ingeniería - U.Na.M

## Slide 2
Régimen de Regularización – Promoción:
Se EVALÚAN: Los informes de los trabajos prácticos; los informes de actividades de laboratorio y los parciales (estos últimos todos con derecho a recuperación)
Para REGULARIZAR: El promedio de todas las notas obtenidas en los informes de trabajos prácticos, los informes de laboratorios y los parciales, debe dar igual o mayor a 6.
Para PROMOCIONAR: El promedio de todas las notas obtenidas en los informes de trabajos prácticos, los informes de laboratorios y los parciales, debe dar igual o mayor a 8.
Observación: Los parciales y recuperatorios deben estar aprobados para ser considerados en el promedio.
Información de la Materia – SCyA

## Slide 3: Información de la Materia SCyA
La materia es una introducción al Control Automático de Sistemas Lineales.
Se presentan conceptos y técnicas básicas para el análisis y diseño de sistemas de control en tiempo continuo y tiempo discreto.
Se estudian sistemas lineales e invariantes en el tiempo descriptos por un modelo de entrada-salida (función de transferencia).
Se restringe el estudio a sistemas SISO – (Single-Input-Single-Output) una entrada y una salida.
Objetivos: Diseñar sistemas de control en tiempo continuo y en tiempo discreto; evaluarlos utilizando software de simulación específico y finalmente verificarlos en la práctica de laboratorio.

## Slide 4: Información de la Materia SC1
Software para simulación:
Matlab y PSIM
Bibliografía básica: (Apuntes de Cátedra y presentaciones)
Ogata, Katsuhiko; “Ingeniería de Control Moderna”;
Kuo, Benjamín C.; “Sistemas de Control Automático”;
Ogata, Katsuhiko; “Sistemas de Control de Tiempo Discreto”; Pearson, México; Segunda Edición; 1996.
Kuo, Benjamín C.; “Sistemas de Control Digital”, CECSA, México; Primera Edición en español; 1997.
Bibliografía adicional:
Stefani el Al – Design Feedback Control Systems;
Chi-Tsong Chen – Analog and Digital Control System Design;
Phillips, Charles L.; Tagle, Troy H.; “Digital Control System Analysis and Design” Prentice Hall, Third Edition.
Aström, Karl J.; Wittenmark, Björn; “Computer-Controlled Systems, Theory and Design”; Prentice Hall, Third Edition.

## Slide 5: Temas de la Unidad 1
Elementos que conforman un sistema de control. Diagramas de Bloques.
Ejemplos de Sistemas de Control.
Ventajas de utilizar sistemas realimentados.
Modelación de Procesos LIT. Tipos de modelos.
Formas de obtención: Determinación experimental.
Ejemplos de modelos de Sistemas Dinámicos.

## Slide 6: Introducción
Aplicaciones del Control Automático
Control de Temperatura y Combustión [6]

## Slide 7: Introducción
Control de Temperatura y Combustión [6]
Diagrama de Bloques Control en Tiempo Continuo
Diagrama de Bloques Control en Tiempo Discreto

## Slide 8
Sistemas de Control: En Lazo Cerrado
Control Automático de Nivel de Líquidos [1]
Diagrama de Bloques Sistema de Control en Lazo Cerrado

## Slide 9
Sistemas de Control: En Lazo Cerrado
Control Simple de Velocidad de Motor CC [2]
Velocidad
Corriente

## Slide 10
Sistemas de Control: En Lazo Cerrado
Control en Cascada de Motor CC [2]
Velocidad
Corriente de Referencia
Corriente

## Slide 11
[4]
Sistema de Control de un Convertidor CC-CA Monofásico. Aplicación UPS

## Slide 12
Sistema de Control de un Convertidor CC-CA Monofásico. Aplicación UPS
[4]

## Slide 13
Actuador
Planta
Carga: Perturbación
P
C
Referencia
+
-
Variable Controlada
Error
A
S
Acción de Control
Vcc
Carga
Operación a Lazo Cerrado
Sistema de Control de un Convertidor CC-CA Monofásico. Aplicación UPS
Tensión de salida
Tensión de salida deseada
Tensión de Entrada: Perturbación
C: Controlador
A: Actuador
P: Planta o Proceso
S: Sensor

## Slide 14: Conceptos a tener en cuenta en un Sistema de Control
con la mayor precisión posible
en el mínimo tiempo posible
optimizándose la cantidad de energía consumida
optimizándose también los costos
ESTRATEGIA DE CONTROL
Objetivos
Entradas o Valores deseados
Resultados
Salidas o variables controladas
Sistema de Control

## Slide 15
Sistemas de Control en Lazo Abierto
La Variable Controlada no tiene efecto sobre la entrada.
Cada valor de Entrada corresponde una única Salida.
La presencia de Perturbaciones provoca errores.
Los cambios físicos en el proceso también provocan errores.
Los cambios en la Energía que ingresa al Actuador, también produce perturbación.

## Slide 16
Sistemas de Control en Lazo Cerrado o Realimentados
La Variable Controlada ahora tiene efecto sobre la entrada.
Lo anterior produce una señal de error que es posible llevar a cero.
Las Perturbaciones ahora pueden ser rechazadas o atenuadas significativamente.
El efecto de los cambios físicos en el proceso pueden ser tenidos en cuenta.
La perturbación provocada por la Energía que ingresa al Actuador, también puede ser compensada.
Los Ruidos que puedan aparecer en la medición, también pueden ser atenuados.

## Slide 17
Planta o Proceso a ser controlado.
Objetivos.
Controlador o Estrategia de Control.
Actuador.
Sensor y Acondicionador de señal.
Detector de Error.
Medios de Comunicación.
Cómputo.
Interfaces.
Componentes de un Sistema de Control en Lazo Cerrado

## Slide 18
Planta o Proceso al cual se aplica el control automático
El ingeniero deben estar familiarizado con la FISICA DEL PROCESO bajo estudio.
Esto incluye conocimientos básicos de:
balances de energía,
balances de masas,
leyes físicas o químicas.
Componentes de un Sistema de Control en Lazo Cerrado

## Slide 19
Objetivos:
Antes de diseñar los sensores, actuadores, y diferentes configuraciones de control, es importante conocer los OBJETIVOS de efectuar un determinado CONTROL.
Estos incluyen:
- Qué es lo que se pretende alcanzar: reducción de energía, mayor producción, menores costos, etc.
- Qué variables deben controlarse para alcanzar los objetivos planteados.
- Qué nivel de calidad se necesita: precisión, velocidad, eficiencia: DESEMPEÑO DEL SISTEMA
Componentes de un Sistema de Control en Lazo Cerrado

## Slide 20
Controlador o Estrategia de Control:
En función de los OBJETIVOS pautados debe determinarse el CONTROLADOR O ESTRATEGIA DE CONTROL.
Para:
La Salida del proceso siga a la referencia con el menor error posible;
Atendiendo al Desempeño especificado en el diseño;
Con el mejor rendimiento posible.
Componentes de un Sistema de Control en Lazo Cerrado

## Slide 21
Actuador:
Es el elemento que maneja la variable de entrada al proceso (ENERGÍA) y que en base a la señal de control entregada por el controlador, ACTÚA sobre el mismo “para modificar la Variable Controlada de acuerdo a la Entrada o Referencia impuesta”.
Componentes de un Sistema de Control en Lazo Cerrado

## Slide 22
Sensor o Elementos de Medida y Acondicionador de Señal:
Los sensores o elementos de medida producen la realimentación de la variable controlada del proceso e informan su evolución al controlador.
Estos deben presentar las siguientes características:
Deben contar con la Precisión y Velocidad de Respuesta adecuada al proceso que se desea controlar.
Deben ser aptos para operar en ambientes hostiles o ruidosos.
Las dinámicas asociadas a estos deben ser mucho mas rápidas que las del proceso, para que de esta forma puedan ser despreciadas.
Componentes de un Sistema de Control en Lazo Cerrado

## Slide 23
Detector de Error:
Este es un elemento que permite calcular la diferencia entre la señal de referencia o comando de entrada y la señal de salida o variable controlada.
En sistemas de control de tiempo continuo: Un simple restador con amplificador operacional.
En sistemas de control de tiempo discreto: se realiza el cálculo dentro del procesador digital.
Componentes de un Sistema de Control en Lazo Cerrado

## Slide 24
Medios de Comunicación:
Interconexión de sensores con el sistema de control: Cuando hay distancias importantes entre ambos bloques, las señales pueden transmitirse por lazos industriales normalizados de tensión, de 0 a 10V o lazos de corriente, de 4 a 20 mA o de 0 a 20 mA.
Los protocolos más conocidos y utilizados son: RS232; RS422; RS485; Modbus; Fieldbus; TCP/IP (Ethernet); Wireless; Celular (Módulos GSM o GPRS); Fibra Óptica.
Interconexión del sistema de control con el actuador: De la misma forma que en el caso de las señales de los sensores, pueden transmitirse las señales de control hacia el actuador por lazos de tensión o de corriente.
Interconexión entre diferentes controladores de un mismo proceso o de procesos diferentes.
Componentes de un Sistema de Control en Lazo Cerrado

## Slide 25
Cómputo:
En los sistemas de control actuales, toda la información de un sistema de control se computa en procesadores o controladores digitales.
Estos controladores programables pueden conformarse mediante los siguientes dispositivos:
PLC: Controlador lógico programable.
IC: Computadora industrial.
DCS: Sistemas de Control Distribuido.
DSC o DSP: Controlador Digital Señal o Procesador Digital de Señal.
Microcontroladores
Componentes de un Sistema de Control en Lazo Cerrado

## Slide 26: Factores que afectan a todo Sistema de Control
Ruidos y Perturbaciones:
Uno de los factores que afectan a los sistemas de control reales son los: ruidos y las perturbaciones externas y/o internas.
Estos factores pueden tener un impacto significativo en el desempeño del sistema.

## Slide 27
Ventajas de Utilizar Sistemas Realimentados
Hipótesis:
Sistema LIT
Sistema SISO: Represento por FT
Las dinámicas del
Actuador y del Sensor se desprecian
Señales Involucradas:
Salida:
Referencia:
Error:
Acción de control:
Perturbación:
Ruido:
A: Sistemas a Lazo Abierto. Sin Perturbación

## Slide 28
Ventajas de Utilizar Sistemas Realimentados
A: Sistemas a Lazo Abierto. Efecto de la Perturbación.
Y(s) dependerá de la magnitud y signo de W(s) y de la ganancia de GP(s) a una determinada frecuencia

## Slide 29
Ventajas de Utilizar Sistemas Realimentados
A: Sistemas a Lazo Abierto. Efecto de la variación de parámetros.
Y(s) dependerá de la magnitud y signo de W(s) y de la ganancia de GPM(s) a una determinada frecuencia

## Slide 30
Ventajas de Utilizar Sistemas Realimentados
B: Sistemas a Lazo Cerrado
Siendo el sistema LIT, pueden analizarse los efectos por separado para cada entrada y aplicarse el Principio de Superposición.

## Slide 31
Ventajas de Utilizar Sistemas Realimentados
B: Sistemas a Lazo Cerrado. W(s) ≡ 0 y N(s) ≡ 0

## Slide 32
Ventajas de Utilizar Sistemas Realimentados
B: Sistemas a Lazo Cerrado. R(s) ≡ 0 y N(s) ≡ 0

## Slide 33
Ventajas de Utilizar Sistemas Realimentados
B: Sistemas a Lazo Cerrado. R(s) ≡ 0 y W(s) ≡ 0

## Slide 34
Ventajas de Utilizar Sistemas Realimentados
Aplicándose el Principio de Superposición para las tres entradas externas:
Salida del Sistema a Lazo Cerrado
Error del Sistema a Lazo Cerrado

## Slide 35
Ventajas de Utilizar Sistemas Realimentados
Aplicándose el Principio de Superposición para las tres entradas exógenas:
Acción de Control de Lazo Cerrado
Acción de control total a Lazo Cerrado
Acción de control para cada entrada resulta:
Se observa la influencia de la magnitud de Gc(s) en la magnitud de la acción de control y como debe ser diseñada para cada entrada en particular.

## Slide 36
Ventajas de Utilizar Sistemas Realimentados
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS:
Existe un grado de libertad adicional según la ubicación de las raíces de este polinomio y las ganancias de ambas funciones de transferencia.
Se observa que inicialmente, con el ajuste de magnitud de Gc(s) ya es posible rechazar el impacto de W(s) sobre la salida.
Si la perturbación W(s) se puede medir, esta puede realimentarse a la entrada de la planta para insensibilizar aún más al sistema en lazo cerrado ante la perturbación.
Se puede atenuar el efecto del ruido N(s) sobre la señal de salida.
Se observa que: En Lazo Cerrado la característica dinámica del proceso está en el polinomio característico dado por:

## Slide 37
Ventajas de Utilizar Sistemas Realimentados
VENTAJAS:
Se reduce en forma automática el error de régimen estacionario de la variable controlada.
Se insensibiliza la salida ante la presencia de perturbaciones, o lo que es lo mismo, se mejora el rechazo a las perturbaciones.
Es posible mediante un adecuado diseño del controlador, atenuar los ruidos. Estos ruidos deben estar en un rango de frecuencia mayor a las frecuencias de los polos dominantes de lazo cerrado.
Se disminuye también la sensibilidad del sistema a variaciones de parámetros del proceso o a las incertezas del modelo.
El adecuado diseño del controlador, también permite el ajuste del régimen transitorio de la variable controlada.

## Slide 38
Reducción del error, mejoras en la respuesta transitoria
y rechazos a perturbaciones
La función de transferencia entre la velocidad angular y la tensión de armadura, puede expresarse de forma compacta como sigue:
Función de transferencia de lazo abierto o de camino directo:

## Slide 39
Reducción del error, mejoras en la respuesta transitoria
y rechazos a perturbaciones

## Slide 40
Reducción del error, mejoras en la respuesta transitoria
y rechazos a perturbaciones

## Slide 41
Reducción del error, mejoras en la respuesta transitoria
y rechazos a perturbaciones

## Slide 42: Modelación de Procesos
Obtener el Modelo que describe el Comportamiento Dinámico del Proceso o Planta
1º Paso Para el Diseño de un Controlador
Modelo que describe el comportamiento Dinámico del Proceso o Planta
Ecuaciones Diferenciales del Proceso Físico
Modelo debe ser simple
Compromiso: Simplicidad versus Exactitud

## Slide 43: Modelación de Procesos
Compromiso: Simplicidad versus Exactitud
Para la Simplificación se hacen HIPÓTESIS y se IGNORAN DETERMINADAS PROPIEDADES INERENTES DEL SISTEMA:
NO LINEALIDADES
PARAMETROS DISTRIBUIDOS
El MODELO será valido desde que se cumplan las hipótesis efectuadas y los efectos de las propiedades físicas ignoradas sean despreciables
NO EXISTE UN MODELO EXACTO !!!

## Slide 44: Modelación de Procesos
Tipos de Modelos:
Modelo nominal. Es una descripción aproximada de la planta que se usa para el diseño del controlador.
Modelo de calibración. Es una descripción más precisa de la planta e incluye características no usadas en el diseño del controlador, pero que tienen influencia en el desempeño del sistema.
Error de modelo (Incertidumbre de Modelado). Es la diferencia que existe entre el modelo nominal y el modelo de calibración.

## Slide 45: Modelación de Procesos
Obtención de Modelos:
Método Analítico: Se basa en el uso de leyes físicas básicas que determinan las relaciones entre todas las señales del sistema (Modelo Nominal).
Método Experimental: Se considera al sistema como una caja negra la cual se somete a diferentes tipos de señales para obtener sus parámetros.
Respuesta en el tiempo
Respuesta en Frecuencia
Identificación Paramétrica

## Slide 46: Modelación de Procesos
Obtención de Modelos:
En el proceso de MODELACIÓN puede ser necesario a veces, incluir la dinámica del ACTUADOR, los cuales son generalmente NO LINEALES:
VÁLVULAS NEUMATICAS O HIDRAULICAS
CONVERTIDORES CON MODULACIÓN POR ANCHO DE PULSO
AMPLIFICADORES A TRANSISTORES BIPOLARES DE POTENCIA

## Slide 47: Clasificación de Sistemas
SISTEMAS LINEALES:
  Se describen mediante ecuaciones diferenciales lineales
  Permiten aplicar el Principio de Superposición
SISTEMAS NO LINEALES:
  El Principio de Superposición no se cumple
  En realidad todo sistema es de hecho no lineal !!!
  La descripción del modelo resulta más compleja
  Pero la mayoría pueden ser linealizados y aplicarse técnicas de control para sistemas lineales
Ejemplo:
Ejemplo:

## Slide 48: Clasificación de Sistemas
SISTEMAS NO LINEALES: Convertidor CC-CC elevador de tensión
Ecuaciones diferenciales que rigen el comportamiento dinámico del convertidor:
Se observa en el modelo dinámico, que existe un producto de variables por la acción de control, lo que indica la no linealidad del sistema.
Se supone una carga que consume una potencia constante P, donde:

## Slide 49: Clasificación de Sistemas
SISTEMAS INVARIANTES EN EL TIEMPO (IT):
  Ecuaciones Diferenciales con Coeficientes Constantes
SISTEMAS VARIANTES EN EL TIEMPO (VT):
  Ecuaciones Diferenciales con Coeficientes que son función del tiempo

## Slide 50: Representación de un Proceso LIT por su Función de Transferencia (FT)
Modelo Analítico:
Ecuaciones de y(t) y u(t), Lineales e Invariantes en el Tiempo

## Slide 51
La FT es aplicable solamente a Sistemas LIT SISO (Single-Input Single Output).
La FT es una propiedad intrínseca del sistema dinámico y es independiente de la magnitud y naturaleza de la función de entrada.
La FT no provee información alguna sobre la estructura física del sistema: Las FT de sistemas físicamente diferentes, pueden ser idénticas.
Si la FT se desconoce, la misma puede obtenerse experimentalmente aplicándose entradas conocidas y analizando las salidas obtenidas: en el dominio del tiempo o de la frecuencia.
Aspectos a tener en cuenta:
Representación de un Proceso LIT por su Función de Transferencia (FT)

## Slide 52
Siendo n el grado del denominador D(s) y m el grado del numerador N(s) se tiene que:
Ceros del sistema: son las raíces de N(s) = 0.
Polos del sistema: son las raíces de D(s) = 0.
Grado relativo: es la diferencia n - m del grado del numerador menos el grado del denominador.
Función transferencia propia: si n ≥ m.
Función transferencia estrictamente propia: si n > m.
Función transferencia bipropia: si n = m.
Función transferencia impropia: si m > n.
Definiciones Importantes de la Función de Transferencia
La característica dinámica del sistema depende fundamentalmente de las raíces del denominador D(s) = 0 .
POLINOMIO CARACTERISTICO

## Slide 53
Se necesita que las condiciones iniciales sean nulas.
Si la FT es desconocida esta puede ser determinada experimentalmente.
Desde el punto de vista práctico hay que tener en cuenta que:
  - Existen no linealidades.
  - Sistemas con varias entradas y varias salidas
  - Los parámetros varían con el tiempo y
  - Las C.I. no siempre son nulas
Aspectos sobre la Función de Transferencia

## Slide 56
Modelado Matemático de Sistemas de Control
Sistemas Electromecánicos:
Motor CC con Excitación Independiente

## Slide 57
Modelado Matemático de Sistemas de Control
Sistemas Electromecánicos:
Motor CC con Excitación Independiente

## Slide 58
Modelado Matemático de Sistemas de Control
Factorizando
Constante del motor o ganancia estática
Constante de tiempo del motor

## Slide 59
Introducción
Súper Capacitores
Convertidor Bidireccional

## Slide 60
Introducción
Sistema Híbrido: Solar - Hidráulico

## Slide 61
Sistema de Control de Generación de una Turbina Eólica Conectada a la Red

## Slide 62
Sistemas Ininterrumpidos de Energía Eléctrica
Convertidor CA - CC

## Slide 63
Sistemas Ininterrumpidos de Energía Eléctrica
Convertidor CC - CA

## Slide 64
Controlador de Tensión y Frecuencia – Microcentral Hidroeléctrica

## Slide 65
Controlador de Tensión y Frecuencia – Microcentral Hidroeléctrica

## Slide 66
Sistemas de Control: En Lazo Cerrado
Control de Temperatura de un Intercambiador de Calor
Medio CALEFACTOR: VAPOR
Notes: 66

## Slide 67: Introducción
La Salida tiene efecto sobre la señal de control
La Realimentación torna el sistema menos sensible a las Perturbaciones y Variaciones de Parámetros
Control de Caldera para Regular la Temperatura Ambiente de un Recinto

## Slide 68: Introducción
Planta o Proceso
Sistema de Control de Presión

## Slide 69: Introducción
Objetivo
Objetivo (Referencia)
Sistema de Control de Presión

## Slide 70: Introducción
Sensor
Sistema de Control de Presión

## Slide 71: Introducción
Actuador
Sistema de Control de Presión

## Slide 72: Introducción
Cómputo Sistema de Control: mC o DSC
Sistema de Control de Presión

## Slide 73: Introducción
Perturbaciones y Ruidos
Sistema de Control de Presión

## Slide 74: Referencias Bibliográficas
[1] Prof. José R. Espinoza, Apuntes de Control Automático – 543 444 – Facultad de Ingeniería – Universidad de Concepción – Chile.
[2] Prof. José R. Espinoza, Apuntes de Sistemas Lineales Dinámicos – 543 214 – Facultad de Ingeniería – Universidad de Concepción – Chile.
[3] PSIM 9.04 – Examples – Powersim Tech.
[4] Cassiano Rech – Análise e Implementação de Técnicas de Controle Digital Aplicadas a Fontes Ininterruptas de Energia. Dissertação de Mestrado – UFSM – SM – RS – Brasil.
[5] Fuente fotos: https://www.imagenesmi.com/im%C3%A1genes/steam-engine-governor-3e.html
[6] https://instrumentationtools.com/what-is-pid-controller/

## Slide 76
Sistemas de Control: En Lazo Cerrado
Control de un Convertidor Estático CC – CC [3]
Convertidor CC-CC
Elevador de Tensión
Sensores
Corrector de Factor de Potencia
Actuador
Estrategia de Control
Red Eléctrica
Vpwm

## Slide 77
Sistemas de Control: En Lazo Cerrado
Control de un Convertidor Estático CC - CC
Tensión Red
Corriente Red
Factor de Potencia ≅ 1

## Slide 78
Sistemas de Control: En Lazo Cerrado
Control de un Convertidor Estático CC - CC

## Slide 79
Sistema de Control de un Convertidor CC-CA Trifásico. Aplicación UPS

## Slide 80
Sistema de Control de un Convertidor CC-CA Trifásico. Aplicación UPS
Lazo Abierto
Lazo Cerrado
Notes: 80

## Slide 81
Modelado Matemático de Sistemas de Control
Aplicando Ley de Kircchoff en la malla de la armadura:
Aplicando la Transformada de Laplace:
Sistemas Electromecánicos: Servo Motor CC

## Slide 82
Modelado Matemático de Sistemas de Control
Eliminando Ia(s):
Si la ctte tiempo eléctrica << ctte tiempo mecánica
Sistemas Electromecánicos: Servo Motor CC

## Slide 83
Sistemas Electromecánicos: Servo Motor CC
Modelado Matemático de Sistemas de Control
Factorizando
Ctte. Mecánica
Ctte. Tiempo

## Slide 84
Sistemas Térmicos
Modelado Matemático de Sistemas de Control
Asumamos que:
hi : un pequeño cambio en la entrada de calor
De esta forma:

## Slide 85
Sistemas Térmicos
Modelado Matemático de Sistemas de Control
La ecuación diferencial que gobierna este proceso es:
O también:
Aplicando la Transformada de Laplace con condiciones iniciales nulas

## Slide 86
Sistemas Electrónicos: Amplificador Operacional Ideal
Modelado Matemático de Sistemas de Control
Dado que:
Y siendo que:
Aplicando la Transformada de Laplace con condiciones iniciales nulas

## Slide 87
Amplificador Operacional Ideal: Método de Impedancias
Modelado Matemático de Sistemas de Control
Finalmente:
Para el caso anterior tenemos: