## Slide 1
ERRORES y DISCREPANCIAS
TEORÍA DE ERRORES
PRECISIÓN
EXACTITUD
TEORIA de ERRORES
FALTAS

## Slide 2
La determinación de los errores es de fundamental importancia en cualquier operación de medición o de cálculo.
El desconocimiento de este tema hace que en la generalidad de los casos se opere con una cantidad de cifras innecesarias, que, en vez de aumentar la precisión de los resultados, produce el efecto contrario.
Los errores siempre están presentes en las mediciones.
Los errores pequeños son más frecuentes que los grandes.
El número de errores con signo positivo es prácticamente igual que el número de errores con signo negativo.
Los errores groseros y los sistemáticos no deben de estar presentes en las observaciones.
POSTULADOS
TEORIA de ERRORES
GENERALIDADES

## Slide 3
PERSONALES
INSTRUMENTALES
NATURALES
METODOLÓGICAS
TEORIA de ERRORES
FUENTES de ERROR

## Slide 4
TEORIA de ERRORES
TIPOS de ERRORES

## Slide 5
ERROR
VALOR VERDADERO
es una
con respecto a
imperfección de los sentidos de una persona
imperfección de los instrumentos utilizados o la metodología de trabajo
por efectos climáticos
ocasionado por la
DIFERENCIA
TEORIA de ERRORES
RESUMEN

## Slide 6
DIRECTAS
INDIRECTAS
CONDICIONADAS
TEORIA de ERRORES
TIPOS de OBSERVACIONES

## Slide 7
VALOR más PROBABLE (VMP)
ERRORES(Di)
ERROR MEDIO CUADRÁTICO (EMC)
ERROR MEDIO CUADRÁTICO del VMP (emc)
TEORIA de ERRORES
PARÁMETROS ESTADÍSTICOS

## Slide 8
VALOR más PROBABLE (VMP)
ERRORES(Di)
Es la Media Aritmética o Promedio de todas las observaciones realizadas.
TEORIA de ERRORES
PARÁMETROS ESTADÍSTICOS

## Slide 9
ERROR MEDIO CUADRÁTICO (EMC)
ERROR MEDIO CUADRÁTICO del RESULTADO (emc)
Es la Desviación Estándar del lote de datos.
TEORIA de ERRORES
PARÁMETROS ESTADÍSTICOS

## Slide 10
VMP = 40,43m
EMC = ±0,64m
emc = ±0,202m
Se ha medido por un mismo operador y en idénticas condiciones el largo de una parcela. Obteniéndose los resultados que aparecen en la tabla 1.
N° | Li | Di | Di²
1 | 40,39 | 0,043 | 0,002
2 | 40,41 | 0,023 | 0,001
3 | 41,77 | -1,337 | 1,788
4 | 40,42 | 0,013 | 0,000
5 | 40,33 | 0,103 | 0,011
6 | 40,45 | -0,017 | 0,000
7 | 39,07 | 1,363 | 1,858
8 | 40,44 | -0,007 | 0,000
9 | 40,48 | -0,047 | 0,002
10 | 40,57 | -0,137 | 0,019
TEORIA de ERRORES
PARÁMETROS ESTADÍSTICOS
EJEMPLO

## Slide 11
CÁLCULOS
Calcular el VALOR MÁS PROBABLE, VMP.
Calcular las DISCREPANCIAS o DESVIACIONES, Di.
Calcular el cuadrado de cada DESVIACIÓN.
Detectar y eliminar datos groseros o errores (outliers).
Recalcular VMP, Di y Di².
Calcular el ERROR MEDIO CUADRÁTICO, EMC.
Calcular el ERROR MEDIO CUADRÁTICO del RESULTADO, emc.
Graficar.
TEORIA de ERRORES
PARÁMETROS ESTADÍSTICOS
EJEMPLO

## Slide 12
Considerando que el proceso se aproxima a un comportamiento normal, determine con un 95% de confianza el verdadero valor de la longitud.
N° | n = 10 | n = 8 | n = 6
VMP | 40,43 m | 40,44 m | 40,43 m
EMC | 0,64 m | 0,07 m | 0,03 m
t | 2,26 | 2,36 | 2,57
 | ± 0,46 m | ± 0,06 m | ± 0,03 m
El parámetro t se obtiene de la tabla de Student, ingresando a la misma con el grado de confianza elegido y n-1 datos.
TEORIA de ERRORES
PARÁMETROS ESTADÍSTICOS
EJEMPLO