## Slide 1
Nivelación Barométrica.-
Nivelación Trigonométrica o por Pendientes.-
Cinta.-
MÉTODOS para DETERMINAR
DIFERENCIAS DE ELEVACIÓN
Nivelación Geométrica o por Alturas.-
ALTIMETRÍA

## Slide 2
ALTIMETRÍA
hAB = la- lb
CB = CA+ hAB
NIVELACIÓN GEOMÉTRICA
Se entiende por Nivelación Geométrica al sistema de mediciones altimétricas consistentes en determinar la diferencia de alturas entre dos puntos observados, mediante visuales horizontales dirigidas a miras verticales.

## Slide 3
NIVELACIÓN TRIGONOMÉTRICA
ALTIMETRÍA
Se entiende por Nivelación Trigonométrica al sistema de mediciones altimétricas consistente en determinar la diferencia de alturas entre dos puntos observados, mediante visuales inclinadas dirigidas sobre miras verticales.
Teodolito.-
Mira Parlante (Estadal).-

## Slide 4
NIVELACIÓN TRIGONOMÉTRICA
ALTIMETRÍA
hAB = CA- CB
CA+ ia  CB+ av + T
z = 90° + a
a = 90° - z

## Slide 5
NIVELACIÓN TRIGONOMÉTRICA
ALTIMETRÍA
H0 : cota del punto de estación.
DATOS:
INCÓGNITAS:
i : altura de instrumento.
av : lectura media.
a : lectura superior.
b : lectura inferior.
z : ángulo o distancia cenital.
 : ángulo de altura (90°- z).
d : distancia estadimétrica.
T : distancia desde el eje horizontal H-H del instrumento
a la lectura media av.
H : cota del punto visado.

## Slide 6
mk = k·(a-b)
d' = mk·[cos(a)]
T = [mk·sen (2a)]/2
H = H0 + i + T - av
d = mk·[cos(a)]2
NIVELACIÓN TRIGONOMÉTRICA

## Slide 7
ALTIMETRÍA
Libreta de campo, lápiz, calculadora.
Cinta métrica.
Estacas, clavos, martillo, pintura.
Jalones, fichas.
Teodolito.
Trípode.
Mira parlante.
INSTRUMENTO Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR
NIVELACIÓN TRIGONOMÉTRICA

## Slide 8
ALTIMETRÍA
Libreta de campo, lápiz, calculadora.
Cinta métrica.
Estacas, clavos, martillo, pintura.
Jalones, fichas.
Teodolito.
Trípode.
Mira parlante.
INSTRUMENTO Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR
Teorema del Coseno
NIVELACIÓN TRIGONOMÉTRICA

## Slide 9
ALTIMETRÍA
NIVELACIÓN TRIGONOMÉTRICA

## Slide 10
ALTIMETRÍA
NIVELACIÓN TRIGONOMÉTRICA

## Slide 11
ALTIMETRÍA
Libreta de campo, lápiz, calculadora.
Cinta métrica.
Estacas, clavos, martillo.
Jalones, fichas.
Teodolito.
Trípode.
Mira parlante.
INSTRUMENTO Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR
xi = d·cos(b)
yi = d·sen(b)
zi = COTA o ALTURA o ELEVACIÓN
NIVELACIÓN TAQUIMÉTRICA
NIVELACIÓN TRIGONOMÉTRICA