## Slide 1
ING. FUENSALIDA, EMANUEL
ING. GOLEMBA, JOSÉ LUIS
ING. STEVENSON, FRANCISCO

## Slide 2: UNIDAD 1
FUNDAMENTOS DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA EN INGENIERÍA CIVIL

## Slide 3: Sistemas de Representación
Es aquel sistema de proyección en el cual todos los rayos proyectantes son perpendiculares al plano de proyección.
Los dibujos arquitectónicos básicos son:
Vista Superior (Planta)
Corte
Alzado (Fachada, Contra - fachada)
Proyección Ortogonal

## Slide 4: Sistemas de Representación
Vista Superior (Planta)
Proyección Ortogonal

## Slide 5: Sistemas de Representación
Corte Longitudinal
Proyección Ortogonal

## Slide 6: Sistemas de Representación
Entrada
Corte Transversal
Proyección Ortogonal

## Slide 7: Sistemas de Representación
Entrada
Corte Transversal
Proyección Ortogonal

## Slide 8: Sistemas de Representación
Cortes y secciones constructivas

## Slide 9: Sistemas de Representación
Axonometría isométrica
La perspectiva isométrica es una técnica de representación gráfica que permite proyectar objetos tridimensionales en un plano bidimensional manteniendo sus proporciones reales. Su nombre proviene del griego y significa "igual medida", ya que utiliza la misma escala en sus tres ejes principales.
¿Para qué sirve en ingeniería civil?
Permite visualizar sistemas complejos que en planos 2D (plantas y cortes) serían difíciles de interpretar.
Permite que personas no expertas entiendan el volumen y la escala del proyecto sin necesidad de modelos 3D costosos.

## Slide 10: Normativas de Dibujo Técnico
Formatos
Los formatos de papel normalizados por IRAM e ISO
Formato | Medidas (mm) | Uso típico
A4 | 210 × 297 | Detalles, informes
A3 | 297 × 420 | Planos simples
A2 | 420 × 594 | Planos estructurales
A1 | 594 × 841 | Plantas generales
A0 | 841 × 1189 | Planos generales grandes
Margen normalizado
Rótulo inferior derecho
Escala indicada
Norte (si aplica)
Número de plano
Plegado formato A3

## Slide 11: Normativas de Dibujo Técnico
Formato | Medidas (mm) | Uso típico
A4 | 210 × 297 | Detalles, informes
A3 | 297 × 420 | Planos simples
A2 | 420 × 594 | Planos estructurales
A1 | 594 × 841 | Plantas generales
A0 | 841 × 1189 | Planos generales grandes
Formatos
Los formatos de papel normalizados por IRAM e ISO
Margen normalizado
Rótulo inferior derecho
Escala indicada
Norte (si aplica)
Número de plano
Plegado formato A0

## Slide 12: Normativas de Dibujo Técnico
Escalas
Proporción entre las dimensiones de un dibujo, mapa, plano, maqueta, etc. Y las del objeto que representa.
ESCALA | MEDIDA EN PLANO | MEDIDA EN TERRENO | FACTOR
1:100 | 1 cm | 100 cm | 10
1:75 | 1 cm | 75 cm | 13.33
1:50 | 1 cm | 50 cm | 20
1:25 | 1 cm | 25 cm | 40
1:20 | 1 cm | 20 cm | 50

## Slide 13: Normativas de Dibujo Técnico
Acotado
Es el proceso de anotar, mediante líneas, cifras, signos y símbolos, las mediadas de un objeto, sobre un dibujo previo del mismo, siguiendo una serie de reglas y convencionalismos, establecidos mediante normas.
COTAS PARCIALES
Delimitan dimensiones de espacios y anchos de muros

## Slide 14: Normativas de Dibujo Técnico
Acotado
Es el proceso de anotar, mediante líneas, cifras, signos y símbolos, las mediadas de un objeto, sobre un dibujo previo del mismo, siguiendo una serie de reglas y convencionalismos, establecidos mediante normas.
COTA TOTAL
Se dibujan en el exterior de la vivienda para indicar la dimensión de todo el largo o ancho de la casa

## Slide 15: Normativas de Dibujo Técnico
Acotado
Es el proceso de anotar, mediante líneas, cifras, signos y símbolos, las mediadas de un objeto, sobre un dibujo previo del mismo, siguiendo una serie de reglas y convencionalismos, establecidos mediante normas.
ESTILOS DE COTA
Según criterio personal y mejor entendimiento del plano.

## Slide 16: Normativas de Dibujo Técnico
Acotado
Es el proceso de anotar, mediante líneas, cifras, signos y símbolos, las mediadas de un objeto, sobre un dibujo previo del mismo, siguiendo una serie de reglas y convencionalismos, establecidos mediante normas.
COTAS DE NIVEL
A diferencia de los tipos de cotas anteriores, las cotas de nivelación se representan con un símbolo.

## Slide 17: Normativas de Dibujo Técnico
COTAS DE NIVEL

## Slide 18: Normativas de Dibujo Técnico
TIPOS DE LÍNEA

## Slide 19: Normativas de Dibujo Técnico
TIPOS DE LÍNEA

## Slide 20: Normativas de Dibujo Técnico
TIPOS DE LÍNEA

## Slide 21: Interpretación de planos civiles
PLANOS DE ARQUITECTURA

## Slide 22: Interpretación de planos civiles
PLANOS DE ARQUITECTURA

## Slide 23: Interpretación de planos civiles
PLANOS DE ARQUITECTURA

## Slide 24: Interpretación de planos civiles
PLANOS ESTRUCTURALES

## Slide 25: Interpretación de planos civiles
PLANOS ESTRUCTURALES

## Slide 26: Interpretación de planos civiles
PLANOS SANITARIOS

## Slide 27: Interpretación de planos civiles
PLANOS HIDRÁULICOS

## Slide 28: Interpretación de planos civiles
PLANOS HIDRÁULICOS

## Slide 29: Interpretación de planos civiles
PLANOS HIDRÁULICOS

## Slide 30: Interpretación de planos civiles

## Slide 31
GESTIÓN DOCUMENTAL BÁSICA EN INGENIERÍA CIVIL
¿Qué es gestión documental?
Es el sistema para:
    Crear
    Nombrar
    Organizar
    Versionar
    Almacenar
    Recuperar
    COMPARTIR!!!!!
documentación técnica de un proyecto.

## Slide 32
GESTIÓN DOCUMENTAL BÁSICA EN INGENIERÍA CIVIL
Evitar:
❌ plano1.dwg ❌ final_final_ahora_si.dwg ❌ prueba3_nueva_version2.dwg
❌ prueba3_nueva_version2_final.dwg
❌ prueba3_nueva_versión es la que vale.dwg

## Slide 33
GESTIÓN DOCUMENTAL BÁSICA EN INGENIERÍA CIVIL
Ejemplo de estructura simple
PROYECTO_DISCIPLINA_TIPO_V01.dwg
PITealeraTEA→ Planta Industrial Tealera TEA
CHMbotaby → Cuenca Hidrográfica Mbotaby
RP103 → Ruta Provincial 103
TNObera → Troncal Norte Oberá
DIElRemanso → Desarrollo Inmobiliario El Remanso.

## Slide 34
GESTIÓN DOCUMENTAL BÁSICA EN INGENIERÍA CIVIL
Ejemplo de estructura simple
RP103 _DISCIPLINA_TIPO_V01.dwg
ARQ → Arquitectura
EST → Estructura
HID → Hidráulica
SAN → Sanitaria
ELE → Eléctrica
VIAL → Vial
GEO → Geotecnia
TOPO → Topografía

## Slide 35
GESTIÓN DOCUMENTAL BÁSICA EN INGENIERÍA CIVIL
Ejemplo de estructura simple
RP103 _ TOPO _TIPO_V01.dwg
NPTN→ Nube de Puntos Terreno Natural
HE → Hechos Existentes
PF → Puntos Fijos
MDT →Modelo Digital del Terreno

## Slide 36
GESTIÓN DOCUMENTAL BÁSICA EN INGENIERÍA CIVIL
Ejemplo de estructura simple
RP103 _ TOPO _MDT_V01.dwg
V01 → Entrega inicial V02 → Subsanación V03 → Versión final
RP103 _ TOPO _MDT_V01.dwg

## Slide 37
GESTIÓN DOCUMENTAL BÁSICA EN INGENIERÍA CIVIL
Estructura que utilizaremos
UNAM_FIO_Materia_DNI_Actividad_V01.dwg
CIO214 → ESTÁTICA
CIO215 → REPRESENTACIÓN Y MODELACIÓN EN INGENIERÍA CIVIL
CIO222 → INGENIERÍA GEOLÓGICA Y GEOTÉCNICA
CIO225 → TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES
CIO315 - TOPOGRAFÍA

## Slide 38
GESTIÓN DOCUMENTAL BÁSICA EN INGENIERÍA CIVIL
Estructura que utilizaremos
UNAM_FIO_ CIO215 _DNI_Actividad_V01.dwg
24507576 → STEVENSON FRANCISCO R.
25904678 → BARREYRO, CAROLINA B.

## Slide 39
GESTIÓN DOCUMENTAL BÁSICA EN INGENIERÍA CIVIL
Estructura que utilizaremos
UNAM_FIO_CIO215_ 24507576 _Actividad_V01.dwg
RA1 → Resultado Aprendizaje 1.
RA1G1 →Resultado Aprendizaje 1, Grupo N°1.
RA2 → Resultado Aprendizaje 2.
AP1 → Actividad Practica 1.
AP1G1 → Actividad Practica 1, Grupo N°1.
AL1 → Actividad Laboratorio 1.

## Slide 40
GESTIÓN DOCUMENTAL BÁSICA EN INGENIERÍA CIVIL
Ejemplo de estructura simple
UNAM_FIO_CIO215_ 24507576 _RA1_V01.dwg
V01 → Entrega inicial V02 → Subsanación V03 → Versión final
UNAM_FIO_CIO215_ 24507576 _RA1_V01.pdf