## Slide 1
Universidad Nacional de Misiones
SISTEMAS DE CONTROL 2
Profesor: Fernando Botterón
Ingeniería Electrónica
Facultad de Ingeniería - U.Na.M

## Slide 2: Temas de la Unidad 3
Relación del muestreo y sus efectos en los polos.
Relación entre los planos “s” y “z”.
Región deseada de polos de LC en el plano z.
Modelado de Sistemas de Control Digital.
  Modelado de la Planta o Proceso: Aprox. Invariante al Escalón
  Aproximación Discreta de Controladores: Backward, Forward y Tustin.
Error en Estado Estacionario.
Estabilidad en Sistemas Muestreados.
Unidad 3: Análisis de Sistemas Muestreados

## Slide 3
Por el Teorema de Muestreo, si es mayor que w1, la señal f(t) puede reconstruirse completamente a partir de la señal muestreada f*(t).
El Muestreo y sus Efectos
La señal de tiempo continuo que se muestrea tiene un espectro cuya máxima frecuencia es w1.
Figura 1 - Espectro de f(t)
Figura 2 - Espectro de f*(t)
La transformada de Laplace de f*(t) es:
El espectro de frecuencia de la señal muestreada mediante modulador de pulsos, se reproduce un número infinito de veces y su amplitud se atenúa en 1/T. Entonces, el proceso de modulación de amplitud de pulsos produce bandas laterales al espectro de la señal original.

## Slide 4
En el espectro en frecuencia de F*(jw) la misma está formada por los siguientes términos:
El Muestreo y sus Efectos
Dado que F*(s) es periódica con un periodo igual a la misma puede escribirse:
Si ws > 2w1, las componentes de F*(jw) no se solapan y el espectro en frecuencia de la señal muestreada se repite en ws.
Esto nos dice que si F(s) tiene un polo en s = s1, F*(s), por la periodicidad, tiene el mismo valor en todos los polos en s = s1 ± jkws
Donde el término
se denomina componente primaria
Y los términos
se denominan componentes complementarias
Si ws < 2w1, las componentes de F*(jw) se solapan y la señal f(t) no puede ser reconstruida totalmente luego de muestreada.

## Slide 5
Propiedades de F*(s) en el Plano-s
El espectro en frecuencia de F*(jw) está formado por una componente primaria y componentes complementarias. Esto se traduce en el plano-s, en una región definida como “Banda Primaria”, entre ws/2 y –ws/2 y en regiones que aparecen a frecuencias superiores espaciadas en ws, las cuales se denominan “Bandas Complementarias”. O sea, el ancho de estas bandas es ws
Dado que F*(s) es una función periódica con periodo 2p/ws:
Por ejemplo:

## Slide 6
Propiedades de F*(s) en el Plano-s
Si F(s) tiene un par de polos reales en el plano-s, entonces F*(s) presenta un número infinito de polos localizados en las bandas complementarias, en posiciones periódicamente espaciadas por múltiplos enteros de ws, por lo que:
Si se cumple que:
Los polos de F*(s) quedaran dentro de la Banda Primaria y de esta forma el muestreo los duplica y traslapa a las Bandas Complementarias
De esta forma, con un filtro pasa banda ideal con frecuencia de corte |wc| < ws/2 pueden eliminarse las armónicas de los polos replicados, para poder recuperar f(t)

## Slide 7
Relación entre los planos “s” y “z”
La Transformada Z traslapa los ∞ polos en un N° finito de polos en el plano-z
Como ya se analizó, la función F*(s) en el plano-s, presenta un número infinito de polos localizados en la banda primaria y bandas complementarias, en posiciones periódicamente espaciadas por múltiplos enteros de ws.
Re(z)
Im(z)
Plano-z

## Slide 8
Considerando la banda primaria del plano-s, el mapeo de la misma en el plano-z queda:
1
2
3
4
5
Relación entre los planos “s” y “z”
La parte izquierda de la Banda Primaria del Plano-s se transforma en un Círculo de Radio Unitario centrado en el origen del Plano-z

## Slide 9
Todo el semiplano izquierdo del plano-s se mapea en un círculo unitario del plano-z.
Todo el semiplano derecho del plano-s se mapea fuera del círculo unitario del plano-z.
El eje j se corresponde con el perímetro del círculo unitario.
Incorporando en el mapeo la banda complementaria próxima a la primaria, se tiene:
Plano s
Plano z
Relación entre los planos “s” y “z”

## Slide 10
Lugar geométrico de amortiguamiento constante:  = ctte.
Para  = cte. el mapeo en el plano z resulta en círculos concéntricos de radio eT.
Plano s
Plano z
Relación entre los planos “s” y “z”

## Slide 11
Para d = cte. el mapeo en el plano z resulta en líneas radiales con un ángulo  = T, medido a partir del eje real positivo
Plano z
Plano s
Relación entre los planos “s” y “z”
Lugar geométrico de frecuencia de oscilación constante: wd = ctte.

## Slide 12
Lugar geométrico de factor de amortiguamiento relativo constante:  = ctte.
Plano z
Plano s
Relación entre los planos “s” y “z”
Para xd = ctte. el mapeo en el plano z resulta en una espiral logarítmica con amplitud decreciente y ángulo creciente.

## Slide 13
Lugar geométrico de frecuencia natural constante: wn = ctte.
Relación entre los planos “s” y “z”
Como en el mapeo conforme los ángulos y sentidos de los lugares se mantienen, en el plano z los lugares a wn constante serán curvas normales a las espirales logarítmicas a x constante.
Las regiones a wn constante son normales a las de x constante
Plano s

## Slide 14
Mapeo de la región deseada:
Región deseada de polos de Lazo Cerrado en el plano z
1
2
3
4
5
6
5
1
2
3
4
6
Plano z
Plano s
Las frecuencias de interés en el plano s, corresponden a la mitad superior de la banda primaria (0 ≤  ≤ s/2), ya que la misma albergará los polos del sistema y no sus “duplicados” debido al muestreo.

## Slide 15: Aspectos del Diseño de Controladores Discretos
Obtención del Modelo Nominal de la Planta
MODELOS EN TIEMPO CONTINUO
MODELOS EN TIEMPO DISCRETO
Modelo en Tiempo Continuo
Diseño del Controlador en Tiempo Continuo
Discretización o Aproximación del Controlador
Modelo en Tiempo Discreto
Diseño del Controlador en Tiempo Discreto
Implementación Digital
Implementación Digital

## Slide 16
Controladores de Tiempo Continuo:
  Proporcional (P);
  Proporcional + Integral (PI);
  Proporcional + Derivativo (PD) y
  Proporcional + Integral + Derivativo (PID)
  Redes de Atraso o de Adelanto y de Atraso-Adelanto de Fase
Controladores de Tiempo Continuo Discretizados o Aproximados
DESVENTAJA: NO INCLUYE ATRASO INHERENTE A LA IMPLEMENTACIÓN DIGITAL
Discretización del Controlador Continuo
- Aproximaciones de Euler
- Utilizando un ZOH o un FOH
- Transformación Bilineal, etc.

## Slide 17
Controladores de Tiempo Continuo Discretizados o Aproximados
DESVENTAJA: No incluye el atraso de transporte de la implementación digital
Notes: 17

## Slide 18
VENTAJAS DEL MODELO de TIEMPO DISCRETO
- Permite modelar los atrasos de la implementación
- El controlador resulta en la forma adecuada para su implementación
- Resulta fácil la implementación de sistemas de múltiples lazos con diferentes frecuencias de muestreo
Controladores de Tiempo Discreto
Diagrama de tiempos de ejecución de una estrategia de control digital a partir del modelo en tiempo discreto: El modelo puede estar dado por su Función de transferencia o por su relación en el espacio de estados.

## Slide 19
Controladores de Tiempo Discreto:
  Proporcional (P);
  Proporcional + Integral (PI);
  Proporcional + Derivativo (PD);
  Proporcional + Integral + Derivativo (PID);
  De Respuesta de Tiempo Mínimo (por F.T o R.E);
  Regulador Lineal Cuadrático Discreto (Energía Mínima);
  Servo Controlador con Realimentación de Estados;
  Modelo Interno;
  Controladores Adaptativos e Identificación Paramétrica;
  Observadores de Estados;
  Sistemas de control con múltiples lazos y diferentes frecuencias de muestreo.
Predictivos
Controladores en Tiempo Discreto que pueden implementarse

## Slide 20
Sistemas Muestreados en Lazo cerrado

## Slide 21
Modelado de Sistemas de Control Digital
A partir del muestreador, el ZOH y la planta se tiene:
Considerando Gp(z), el diagrama de bloques del sistema de control a LC queda:
FTLC muestreada con realimentación unitaria Ks = 1 y Ga(z) = 1
FTLC muestreada con Ks  1, Ga(z) ≠ 1, donde:
Función de Transferencia Muestreada de la Planta o Proceso
(Aproximación invariante al escalón, lo que hace Matlab con la función “c2d”)
La FTLA muestreada para el diseño, con Ks  1 y Ga(z) ≠ 1, resulta:

## Slide 22
Modelado de Sistemas de Control Digital
Sea un proceso que está modelado por la siguiente FT:
De tablas, la TZ queda:
Ejemplo 1:
Determinar su aproximación invariante al escalón.
Hallar la FTLC discretizada considerando realimentación unitaria.
Aproximación invariante al escalón:
La aproximación se obtiene de:
Si la respuesta al escalón del sistema a LC posee un tiempo de subida tr = 1,23s, considerando un Nº de muestras de 8, el periodo de muestreo queda:
A partir del periodo de muestreo, la aproximación invariante al escalón de Gp(s) queda:
En Matlab se puede obtener directamente con: Gpd = c2d(Gp,T)

## Slide 23
Modelado de Sistemas de Control Digital
Ejemplo 1 (continuación):
B) FTLC discretizada:

## Slide 24
Bibliografía
SISTEMAS DE CONTROL DIGITAL, 1ed, Benjamín C. Kuo - Compañía Editorial Continental, 2002.
SISTEMAS DE CONTROL DE TIEMPO DISCRETO, 2ed, Katsuhiko Ogata - Prentice Hall, 1996.
DIGITAL CONTROL ENGINEERING, ANALYSIS AND DESIGN, 2ed - M. S. Fadali, A. Visioli – Elsevier 2013.

## Slide 26
El Muestreo y sus Efectos
Si F*(jw2) se pasa por un filtro pasa bajos, como por ejemplo un ZOH, las frecuencias armónicas de alta frecuencia de la señal principal, o sea, las componentes w = nws ± w2, van a aparece en la señal fundamental como si fueran una componente de frecuencia w2.
Considérese una frecuencia arbitraria w2 que cae en la región de solapamiento. El espectro en frecuencia centrado en w = w2 presenta dos componentes:
En general será:
Solapamiento o Traslapamiento de Frecuencia
La frecuencia ws/2 se denomina frecuencia de solapamiento o traslapamiento. Esta no es otra que la Frecuencia de Nyquist: wN = ws/2 = p/T.
con n entero.
El fenómeno de que la frecuencia (ws - w2) se presente sobre la señal de frecuencia w2, se denomina traslape y esta frecuencia (ws - w2) se denomina alias de w2.
Figura 3 - Traslape

## Slide 27
El Muestreo y sus Efectos
Considérese por ejemplo, ruidos en frecuencias provenientes de la misma frecuencia fundamental de la tensión de alimentación de 50 Hz y ruidos de alta frecuencia de la modulación en 2 kHz.
Doblamiento de Frecuencia
Un sistema electromecánico operando en lazo cerrado, tal como un motor cuyo actuador es un variador de velocidad, puede tener contaminación por señales de ruido, de baja y de alta frecuencia.
Si la frecuencia de muestreo seleccionada es de 1 kHz por limitaciones del hardware, por ejemplo o aspectos de la estabilidad, la componente de 2 kHz se ‘doblará’ y aparecerá como una componente de baja frecuencia: Hay que tener en cuenta que esto sucede porque todas las señales con frecuencias mayores a ws/2 aparecen como señales con frecuencias entre 0 y ws/2.
Este es otro efecto del traslape.

## Slide 28
El Muestreo y sus Efectos
1 – Elegir la frecuencia de muestreo lo suficientemente elevada ws >> 2w1 siendo w1 la máxima componente de frecuencia presente en la señal de interés o señal controlada.
Como evitar entonces el efecto de Traslape de espectros en frecuencia
2 – Utilizar un prefiltro (analógico) o filtro antialias antes del muestreador, para darle forma al espectro en frecuencia de la señal antes de realizar el muestreo de la misma. Este filtro pasa bajas, debe tener un ancho de banda en lo posible, entre el valor w1 y ws – w1 para conseguir que el espectro en frecuencia para frecuencias mayores a ws/2 sea despreciable.
Espectro de la señal + ruido
Filtro Pasabajos
Filtro Pasabajos Ideal (c= 1)
Espectro de la señal filtrada
Si la frecuencia de corte del filtro antialiasing es c= 1, entonces

## Slide 29
Propiedades de F*(s) en el Plano-s
El sistema se comporta como si tuviera polos en las posiciones –s1 ± j(nws ± w1) con n entero.
O sea, el muestreo dobla los polos externos a la banda primaria hacia el interior de la misma en los valores
–s1 ± j(ws – w1).
Esto da como resultado que, en la señal controlada, se verán oscilaciones de valor (ws – w1) en vez de la oscilación w1.
Doblamiento de frecuencias