## Slide 1
Universidad Nacional de Misiones
SISTEMAS DE CONTROL 2
Profesor: Fernando Botterón
Ingeniería Electrónica
Facultad de Ingeniería - U.Na.M

## Slide 2: Temas de la Unidad 3
Relación del muestreo y sus efectos en los polos.
Relación entre los planos “s” y “z”.
Región deseada de polos de LC en el plano z.
Modelado de Sistemas de Control Digital.
  Modelado de la Planta o Proceso: Aprox. Invariante al Escalón
  Aproximación Discreta de Controladores: Backward, Forward y Tustin.
Técnica de Compensación del Atraso del ZOH.
Errores en Estado Estacionario.
Unidad 3: Análisis de Sistemas Muestreados

## Slide 3
Aproximación Discreta de Funciones de Transferencia
Aproximación de Derivadas de una Ecuación Diferencial por Diferencias Finitas
1° método: Backward o Diferencias hacia Atrás
Dinámica de un Proceso:
(1)
(2)
(3)

## Slide 4
Mapeo de la región de estabilidad: Aproximación Backward o Diferencias hacia Atrás
La región estable del plano-s se mapea en el plano-z en un círculo con centro en Re(z) = 0,5 e Im(z) = 0 y de radio igual a 1/2.
Plano s
Región de Estabilidad
Re(s) < 0
Plano z
Analizando:
Por lo que un proceso estable en el plano-s siempre resultará estable en el plano-z. Sin embargo también, sistemas de tiempo continuo inestables pueden transformarse en sistemas de tiempo discreto estables.
Aproximación Discreta de Funciones de Transferencia

## Slide 5
Aproximación Discreta de Funciones de Transferencia
Aproximación de Derivadas de una Ecuación Diferencial por Diferencias Finitas
2° Método: Forward o Diferencias hacia adelante
Dinámica de un Proceso:
(1)
(2)
(3)

## Slide 6
Mapeo de la región de estabilidad: Aproximación Forward o Diferencias hacia Adelante
La región estable del plano-s puede ser mapeada en el plano-z, tanto dentro como fuera del círculo unitario.
Plano s
Región de Estabilidad
Re(s) < 0
Plano z
Analizando:
Por lo que, polos estables en el plano-s pueden proporcionar polos inestables en el plano-z según sea el periodo de muestreo T elegido.
Aproximación Discreta de Funciones de Transferencia

## Slide 7
Aproximación Discreta de Funciones de Transferencia
Aproximación Rectangular de Integrales
(1)
Integrando ambos miembros entre 0 y t y considerando que las CI pueden ser diferentes de 0:
Por Backward, la integral entre (k-1)T y kT puede aproximarse por el área del rectángulo sombreado
Aproximación Rectangular Backward o Por Exceso

## Slide 8
Aproximación Discreta de Funciones de Transferencia
Aproximación Rectangular de Integrales
Por Forward, la integral entre (k-1)T y kT puede aproximarse por el área del rectángulo sombreado
Aproximación Rectangular Forward o Por Defecto

## Slide 9
Aproximación Discreta de Funciones de Transferencia
Aproximación Rectangular de Integrales
Por aproximación Trapezoidal, la integral entre (k-1)T y kT puede aproximarse por el área del trapecio sombreado
Aproximación Trapezoidal
Bilineal o de Tustin

## Slide 10
Mapeo de la región de estabilidad: Aproximación Tustin o Trapezoidal
Plano s
Región de Estabilidad
Re(s) < 0
Plano z
Analizando:
Por lo tanto, los sistemas estables de tiempo continuo se transforman en sistemas estables de tiempo discreto y los sistemas inestables de tiempo continuo se transforman en sistemas inestables de tiempo discreto.
Aproximación Discreta de Funciones de Transferencia
La región estable del plano-s se mapea en el plano-z en un círculo con centro en el origen y de radio igual a 1.

## Slide 11
Aproximación Rectangular Backward o por Exceso
Aproximación Rectangular Forward o por Defecto
Aproximación Trapezoidal o de Tustin

## Slide 12
Aproximación Discreta de Funciones de Transferencia
A diferencia de los otros métodos, el bilineal realiza un valor medio móvil (o promedio móvil) en base a las dos muestras del error (o de la salida) más recientes.
Aproximación Trapezoidal
Bilineal o de Tustin
Ventaja: Provoca menos distorsión en la respuesta en frecuencia del sistema de control, debido a que presenta mayor precisión.
Para una distorsión < al 3%
Deben cumplirse las siguientes relaciones

## Slide 13
De la igualdad anterior:
Para una entrada en escalón:
Aproximación Discreta de Funciones de Transferencia
Aproximación Invariante al Escalón
La respuesta al escalón de un sistema en tiempo continuo debe ser la misma que la respuesta al escalón del sistema muestreado, en los instantes de muestreo.
Recordando que:
La Transformada Z de un sistema en tiempo continuo, precedida por un ZOH.

## Slide 14
Utilizando tablas de transformada Z
La respuesta al escalón del sistema a LC posee un tiempo de subida tr = 1,23s considerando un Nº de muestras de 8, el periodo de muestreo resulta:
A partir del periodo de muestreo, la aproximación invariante al escalón de Gp(s) resulta:
Aproximación Discreta de Funciones de Transferencia
Aproximación Invariante al Escalón. Ejemplo
La respuesta del DAC es ≡ a un ZOH
La cual puede obtenerse en Matlab por: Gpz = c2d(Gp,T)

## Slide 15
Aproximación Discreta de Funciones de Transferencia
Aproximación Invariante al Escalón. Ejemplo

## Slide 16
Técnica de Compensación del Atraso del ZOH
- A frecuencias de muestreo relativamente bajas el ZOH puede degradar el desempeño de lazo cerrado.
Inconvenientes
- Esto puede llevar en algunos casos, a la inestabilidad del sistema en lazo cerrado de tiempo discreto.
Implementación Digital
En la aproximación del controlador en tiempo continuo a tiempo discreto, debe incorporarse la compensación del ZOH.
Solución

## Slide 17
Técnica de Compensación del Atraso del ZOH
Se basa en agregar un par polo-cero en el plano-z a la función de transferencia del controlador en tiempo discreto aproximada por algunos de los métodos analizados.
Método de Compensación
Con esta compensación se propone solucionar el atraso de medio periodo de muestreo T/2.
Compensación Propuesta
Presenta un cero al origen y un polo en z = −1, o sea en ws/2.

## Slide 18
Técnica de Compensación del Atraso del ZOH
Esta compensación cancela exactamente la respuesta de fase del ZOH obtenida de
Método de Compensación
Esta expresión, es la inversa de la transformación de Tustin de la aproximación de Padé de 1° orden del ZOH:
La aproximación de Padé de 1° orden del ZOH
Aplicándose la aproximación de Tustin

## Slide 19
Técnica de Compensación del Atraso del ZOH
Método de Compensación
Condición necesaria para la utilización del método: Que el polinomio característico del sistema en tiempo discreto a lazo cerrado posea todas las raíces dentro del circulo unitario:
Importante: El método no garantiza un sistema de lazo cerrado estable, dado que es independiente del método de discretización y del periodo de muestreo
Si la compensación propuesta causa inestabilidad debe modificarse levemente la configuración del par polo-cero introducido:
Siendo e una pequeña constante positiva

## Slide 20
Técnica de Compensación del Atraso del ZOH
Compensación Modificada
Importante: Esta compensación modificada preserva la ganancia de continua del controlador.
Compensación C(z)
Compensación C’(z)

## Slide 21
Técnica de Compensación del Atraso del ZOH
Procedimiento de diseño
Seleccionar una aproximación para el controlador Gc(s) y el periodo de muestreo adecuado para obtener D(z).
Multiplicar D(z) por C(z).
Igualar la ganancia CC de lazo abierto del sistema de control digital con el del sistema analógico.
Verificar la estabilidad de lazo cerrado en el plano-z. Si es estable, verificar el desempeño en régimen transitorio y permanente de acuerdo a las especificaciones impuestas en tiempo continuo.
Si en el paso anterior el sistema resulta inestable, utilice la compensación modificada C’(z) con un pequeño valor de épsilon “e > 0” . El valor de e debe ser lo más pequeño posible para poder garantizar un buen desempeño en las altas frecuencias.
Repetir los pasos 3 y 4.
Si el sistema aún continúa inestable, este método de compensación no es útil para el proceso en análisis.

## Slide 22
Implementación del Algoritmo de Control
La secuencia que debe seguir el programa dedicado a calcular la acción de control es la siguiente:
Adquisición y digitalización de la señal a controlar (salida de la planta). Si la referencia es externa, también se debe adquirir y digitalizar.
Cálculo del error haciendo la resta entre la referencia y la señal de salida de la planta.
Cálculo de la acción de control a través de la ecuación recursiva del controlador y aplicación de la misma.
Por ejemplo:
En la ecuación anterior, “a” y “K” son constantes obtenidas en el proceso de diseño del controlador.
Finalmente se actualizan los valores anteriores correspondientes a:
Ecuación recursiva de un PI digital.
Actualiza la acción de control anterior, cargándole el valor actual de la misma.
Actualiza el error anterior, cargándole el valor actual del mismo.
Actualización de la acción de control calculada, al registro de salida del procesador, según la estrategia configurada.

## Slide 23
Definición:
Error en Estado Estacionario
El “Tipo” de un sistema continuo está dado por la cantidad de polos en el origen (s = 0) que posee su FT. Este concepto también se aplica a los sistemas discretos, considerando que para s = 0 es z = e0T = 1. Entonces para un sistema discreto representado por Gla(z), el tipo del sistema está dado por el número de polos en z = 1.
N = 0  Sistema Tipo 0.
N = 1  Sistema Tipo 1.
N = 2  Sistema Tipo 2.
Como veremos a continuación, el “Tipo” de sistema define la precisión del mismo en régimen estacionario o permanente.
Para el sistema de control indicado en la figura anterior se tiene que la FTLC y la FT del error están dadas por:
Aplicando el Teorema del Valor Final, se halla el error en estado estacionario del sistema:
Error en Estado Estacionario

## Slide 24
Error de Posición:
La entrada es un escalón unitario
Kp: Cte. de error de posición
Error de Velocidad:
La entrada es una rampa unitaria
Kv: Cte. de error de velocidad
Error de Aceleración:
La entrada es una parábola
Ka: Cte. de error de aceleración
Constantes de Error: Cuanto mayor es el valor de la constante, menor es el error correspondiente.
Error en Estado Estacionario

## Slide 25
Resumen:
Sistema | Entrada Escalón | Entrada Rampa | Entrada Parábola
TIPO 0 |  |  | 
TIPO 1 |  |  | 
TIPO 2 |  |  | 
TIPO 3 |  |  | 
Error en Estado Estacionario

## Slide 26
Bibliografía
SISTEMAS DE CONTROL DIGITAL, 1ed, Benjamín C. Kuo - Compañía Editorial Continental, 2002.
SISTEMAS DE CONTROL DE TIEMPO DISCRETO, 2ed, Katsuhiko Ogata - Prentice Hall, 1996.
DIGITAL CONTROL ENGINEERING, ANALYSIS AND DESIGN, 2ed - M. S. Fadali, A. Visioli – Elsevier 2013.