## Slide 1
Universidad Nacional de Misiones
SISTEMAS DE CONTROL 2
Profesor: Fernando Botterón
Ingeniería Electrónica
Facultad de Ingeniería - U.Na.M

## Slide 2: Temas de la Unidad 4
Aspectos del Diseño de Controladores en Tiempo Discreto.
Rediseño Digital.
Diseño de Controladores Discretos por el Método del LGR.
Técnica de Compensación del Retenedor de Orden Cero (ZOH)
Ejemplos de Diseño en cada caso.
Aspectos de la implementación digital de controladores.
Errores de régimen estacionario para diferentes tipos de entrada.
Tema 4: Diseño de Controladores en el Dominio de Tiempo Discreto

## Slide 3
Aspectos del Diseño de Controladores en Tiempo Discreto
Diseño del Controlador en Tiempo Discreto
Implementación Digital
Modelo en Tiempo Discreto de la Planta o Proceso
DESVENTAJA: El diseño del controlador no permite incluir el atraso de transporte “Td” ocasionado por la digitalización de la salida de la planta y el cálculo de la acción de control.
Modelo Continuo de la Planta o Proceso
Diseño del Controlador en Tiempo Continuo
Aproximación del Controlador
Implementación Digital
Rediseño Digital
Obtención del Modelo Nominal de la Planta o Proceso
MODELOS EN TIEMPO CONTINUO
MODELOS EN TIEMPO DISCRETO

## Slide 4
Controladores de Tiempo Continuo Discretizados o Aproximados
VENTAJA: Es más fácil seleccionar el periodo de muestreo necesario para la implementación digital.
DESVENTAJA: No incluye el atraso de transporte de la implementación digital
Notes: 4

## Slide 5
Planta o Proceso en Tiempo Continuo
Controladores de Tiempo Continuo:
  Proporcional (P);
  Proporcional + Integral (PI);
  Proporcional + Derivativo (PD) y
  Proporcional + Integral + Derivativo (PID)
  Redes de Atraso o de Adelanto y de Atraso-Adelanto de Fase
Rediseño Digital
Aproximación de la Función de Transferencia del Controlador en Tiempo Continuo
- Aproximaciones de Euler: Forward o Backward
- Aproximación invariante al escalón (ZOH)
- Transformación Bilineal o de Tustin.

## Slide 6
Aproximación en Tiempo Discreto de Controladores Clásicos
La FT de los controladores continuos se puede aproximar haciendo:
PD:
Forward:
NO CAUSAL: La salida depende de un valor futuro de la entrada.
PI:
PID:
Parte “PD” – Backward:
Backward:
Forward:
Backward:
Parte “PI” – Tustin:
Ad. y At. de Fase:
Backward:
Ecuaciones Recursivas:
Ecuaciones Recursivas:
Ecuaciones Recursivas:
FT en Z:
FT en Z:
FT en Z:
Ecuaciones Recursivas:
FT en Z:

## Slide 7
Ejemplo de Diseño
Sea la planta Gp(s), representada por su FT, la cual incorpora la ganancia del actuador. Mediante el Rediseño Digital, obtener la FT aproximada por Backward de un controlador PD diseñado en tiempo continuo y, a continuación, la ecuación recursiva a diferencias finitas para su implementación digital.
Las especificaciones de diseño para la respuesta al escalón en LC son: essp = 0, Mp  10% y ts  1s.
Ejemplo 1: Rediseño Digital
Diseño del controlador en tiempo continuo:
Aplicando el método del LGR se obtiene el siguiente controlador PD:
La respuesta del sistema a LC con el controlador PD se muestra en la figura y presenta las siguientes especificaciones:

## Slide 8
Determinación y verificación del periodo de muestreo:
De la respuesta a LC compensada se tiene que el tiempo de subida es de 0,24 segundos, por lo que considerando un número de muestras igual a 20, dado que la planta tiene muy poca estabilidad relativa, se tiene que el periodo de muestreo resulta:
A modo de verificación, utilizándose la aproximación invariante al escalón se obtiene la FT de la planta en tiempo discreto:
Para verificar si el periodo T seleccionado es adecuado, se grafica la respuesta al escalón para ambos sistemas a LC sin la compensación, que es el peor caso:
Como se aprecia, la respuesta del sistema muestreado "sigue con buena aproximación" a la respuesta del sistema en tiempo continuo. Por lo cual el valor del periodo T resulta adecuado.
Ejemplo de Diseño
Ejemplo 1: Rediseño Digital

## Slide 9
Aproximación del controlador:
El controlador PD obtenido a través de la aproximación Backward posee la siguiente estructura:
Considerando los valores de Kp, Kd y T, el controlador aproximado resulta:
Ejemplo de Diseño
La respuesta del sistema a LC con el controlador PD aproximado en tiempo discreto y la correlativa respuesta en tiempo continuo, se muestran en la figura y presenta las siguientes especificaciones:
Debido a la presencia del ZOH se mejoran los tiempos de subida y de asentamiento, pero aumenta el sobrepaso.
Ejemplo 1: Rediseño Digital

## Slide 10
Validación del diseño realizado en PSIM. Respuesta al escalón obtenida con la implementación digital mediante bloque DLL y mediante el diagrama de bloques de control.
Ejemplo de Diseño
Ejemplo 1: Rediseño Digital

## Slide 11
A partir de la FT aproximada del controlador, la ecuación recursiva del controlador para su implementación digital, se obtiene aplicándose la transformada Z inversa.
Ejemplo de Diseño
Ejemplo 1: Rediseño Digital
Ver archivos “Ejemplo_1presentacion_redisenio_digital.m”
y “Ejemplo_1_simulación_digital” de PSIM

## Slide 12
Diseño de Controladores con el Modelo en Tiempo Discreto
El Modelo en Tiempo Discreto puede estar dado por
Modelo Muestreado Representado por su Función de Transferencia
Modelo Muestreado Representado en el Espacio de Estado
DESVENTAJA que Presenta
No siempre la frecuencia de muestreo seleccionada es la adecuada para cumplir con las exigencias que han sido oportunamente indicadas.

## Slide 13
VENTAJAS EN EL USO DEL MODELO de TIEMPO DISCRETO
- Permite incorporar de diferentes formas el atraso de la implementación digital, y en función de esto…
- El controlador modelado resulta en la forma y orden adecuados para su implementación.
- Resulta fácil la implementación de sistemas con múltiples lazos y diferentes frecuencias de muestreo
Diseño de Controladores con el Modelo en Tiempo Discreto
- Puede modelarse el controlador en función de cómo se realizará la actualización de la acción de control.
Instante en el cual se realiza la actualización de la acción de control
Se incorporan tiempo de atraso de la implementación digital
Se obtiene el controlador según el instante y estrategia de muestro de las variables a controlar.

## Slide 14
  Proporcional (P);
  Proporcional + Integral (PI);
  Proporcional + Derivativo (PD);
  Proporcional + Integral + Derivativo (PID);
  Con Respuesta de Tiempo Mínimo Deadbeat (por FT o en Espacio de Estados);
  Regulador Lineal Cuadrático Discreto (Energía Mínima) (Espacio de Estados);
  Servo Controlador con Realimentación de Estados;
  Principio del Modelo Interno (por F.T o en Espacio de Estados);
  Controladores Adaptativos con o sin Identificación Paramétrica;
  Observadores de Estados (de Orden Completa u Orden Reducida);
  Sistemas de control con múltiples lazos y diferentes frecuencias de muestreo.
Con Acción Predictiva
Controladores que pueden implementarse a partir del modelo en Tiempo Discreto

## Slide 15
Se incorpora un periodo T de atraso que tiene en cuenta el tiempo de implementación Ta
Se lleva todo el diseño y el análisis del sistema de control al dominio del tiempo discreto en el plano-z
Puede modelarse un tiempo de atraso de implementación Ta para que no sea necesariamente un periodo entero de muestreo.
Diseño de Controladores con el Modelo en Tiempo Discreto

## Slide 16
Diseño de Controladores en el Dominio de Tiempo Discreto
Sea el polinomio característico de la FTLC discreta, con una FTLA propia:
Cancelación Polo-Cero: Uno de los ceros del controlador puede cancelar el polo dominante de la planta. Siendo este polo aquel que se encuentre más próximo al círculo unitario en el eje real positivo.
Método del Lugar Geométrico de las Raíces: Ídem sistemas de control continuo, pero en el plano-z.
Si el punto “z0” pertenece al LGR, la expresión anterior resulta:
A partir de la anterior, en forma general las condiciones de Fase y Magnitud quedan:
Condición de Magnitud (CM)
Condición de Fase (CF)
Los valores de “z” que satisfacen las condiciones de Fase y Magnitud, son los polos de la FTLC del sistema.
A partir de la CF se ubican los polos o ceros del controlador, mientras que a partir de la CM se determina el valor de la ganancia K requerida para cumplir con las especificaciones de desempeño deseadas.
Método de Reubicación de Polos: Ídem sistemas de control continuo, pero en el plano-z.

## Slide 17
A partir de la planta Gp(s), diseñar el controlador Gcd(z) a través del método del LGR para que la respuesta al escalón del sistema controlado cumpla con: essp = 0, Mp  16%, ts  2s y se reduzca el error de velocidad. Obtener el periodo de muestreo T a partir de la frecuencia d deseada. Incluir el atraso de transporte debido al cálculo de la acción de control en la computadora digital, considerando Ta= T.
A partir de las especificaciones de desempeño deseadas:
Considerando un Nº de muestras Nd = 10, se obtiene:
Determinación y verificación del periodo de muestreo:
Como se aprecia, la respuesta del sistema muestreado "sigue" apropiadamente a la respuesta del sistema continuo. Por lo cual el valor del periodo se considera adecuado.
Ejemplo de Diseño
Ejemplo 2: Método del Lugar Geométrico de las Raíces

## Slide 18
Considerando el atraso de la implementación digital y utilizando la aprox. invariante al escalón, la FT discreta de la planta para T = 0,1629 s queda:
Diseño del controlador en el dominio del tiempo discreto:
A partir de la transformación conforme z = esT, los polos dominantes a LC en el plano Z son:
Se propone diseñar un controlador de adelanto de fase:
Como parte del diseño, se cancela el polo dominante de Gpda(z) con a = 0,722 rad/s, y el polo b se diseña mediante la condición de fase del LGR
Ejemplo de Diseño
Ejemplo 2: Método del LGR
La FT de LA en tiempo discreto para el diseño resulta:
Constelación de polos y ceros de Gla(z) con una posible posición del polo b del compensador. T = 0,1629 s

## Slide 19
La condición de fase resulta:
Diseño del controlador en el dominio del tiempo discreto:
De la constelación de polos de LA, la posición del polo b se calcula de la siguiente forma:
Ejemplo de Diseño
Ejemplo 2: Método del LGR
De la condición de magnitud se calcula la ganancia Kc:
Constelación de polos y ceros de Gla(z) resultante luego del diseño del polo b del compensador para T = 0,1629 s
La deficiencia de fase es:
Dado que la deficiencia de fase es (-):

## Slide 20
CUMPLE con el desempeño
Polo del compensador en la parte negativa del eje z
Análisis del desempeño del sistema compensado en el dominio del tiempo discreto:

## Slide 21
Incrementando el número de muestra a 20, el periodo de muestreo resulta:
Los polos dominantes a LC en el plano Z son lo siguientes:
En este caso, se cancela el polo de Gpda(z) con a = 0,8497 rad/s
Ejemplo de Diseño
Ejemplo 2: Método del LGR
La deficiencia de fase es:
Dado que KLA > 0 y la deficiencia de fase es (-):

## Slide 22
De la constelación de polos de LA, la posición del polo b se calcula de la siguiente forma:
Ejemplo de Diseño
De la condición de magnitud se calcula la ganancia Kc:
Constelación de polos y ceros de Gla(z) resultante luego del diseño del polo b del compensador para T = 0,0814 s
Ejemplo 2: Método del LGR

## Slide 23
Resultados para Nd = 20 muestras
Ecuación recursiva del controlador:
Polo en la parte negativa del eje z
Polo del compensador en la parte positiva del eje z

## Slide 24
El error de velocidad se reduce significativamente respecto del sistema en LC sin controlador, de un 200% a un 34%, que es lo que se busca con este diseño.
Resultados para Nd = 20 muestras: Acción de control, estabilidad relativa y error de velocidad

## Slide 25
Validación del diseño realizado en PSIM. Respuesta al escalón obtenida con la implementación digital.
Ejemplo de Diseño
Ejemplo 2: Método del LGR
Resultados para Nd = 20 muestras. Tm = 0,08144 s

## Slide 26
A partir de la FT del controlador diseñado, la ecuación recursiva del controlador para su implementación digital, se obtiene aplicándose la transformada Z inversa.
Ejemplo de Diseño
Ver “Ejemplo_2_Lugar_de_Raices.m” y carpeta “Ejemplo_DLL_CAD_Lugar_Raices_2023” de PSIM
Ejemplo 2: Método del LGR

## Slide 27
Con el objetivo de mejorar un poco el desempeño transitorio, se impone un sobrepaso del 2%, imponiendo un factor de amortiguamiento s mayor al deseado de 4 rad/s. El periodo de muestreo y los polos deseados resultan:
El error de velocidad se reduce significativamente respecto del sistema en LC sin controlador, de un 200% a un 44% manteniéndose un muy buen desempeño transitorio para entradas en escalón.

## Slide 28
Resultados para Mp = 2%; Nd = 20 muestras y T = 0,0978 s
Ecuación recursiva del controlador:
Para conseguir este desempeño, aumenta un poco el pico inicial de la acción de control en la aplicación de un escalón, lo cual puede ser favorable ante la presencia de perturbaciones pero debe tenerse en cuenta en la limitación del actuador.
Como es de esperarse, se incrementa la estabilidad del sistema en LC

## Slide 29
Técnica de Compensación del Atraso del ZOH
- A frecuencias de muestreo relativamente bajas el ZOH puede degradar el desempeño de lazo cerrado.
Inconvenientes
- Esto puede llevar en algunos casos, a la inestabilidad del sistema en lazo cerrado de tiempo discreto.
Implementación Digital
En la aproximación del controlador en tiempo continuo a tiempo discreto, debe incorporarse la compensación del ZOH.
Solución

## Slide 30
Técnica de Compensación del Atraso del ZOH
Se basa en agregar un par polo-cero en el plano-z a la función de transferencia del controlador en tiempo discreto aproximada por algunos de los métodos analizados.
Método de Compensación
Con esta compensación se propone solucionar el atraso de medio periodo de muestreo T/2.
Compensación Propuesta
Presenta un cero al origen y un polo en z = −1, o sea en ws/2.

## Slide 31
Técnica de Compensación del Atraso del ZOH
Esta compensación cancela exactamente la respuesta de fase del ZOH obtenida de
Método de Compensación
Esta expresión, es la inversa de la transformación de Tustin de la aproximación de Padé de 1° orden del ZOH:
La aproximación de Padé de 1° orden del ZOH
Aplicándose la aproximación de Tustin

## Slide 32
Técnica de Compensación del Atraso del ZOH
Método de Compensación
Condición necesaria para la utilización del método: Que el polinomio característico del sistema en tiempo discreto a lazo cerrado posea todas las raíces dentro del circulo unitario:
Importante: El método no garantiza un sistema de lazo cerrado estable, dado que es independiente del método de discretización y del periodo de muestreo
Si la compensación propuesta causa inestabilidad debe modificarse levemente la configuración del par polo-cero introducido:
Siendo e una pequeña constante positiva

## Slide 33
Técnica de Compensación del Atraso del ZOH
Compensación Modificada
Importante: Esta compensación modificada preserva la ganancia de continua del controlador.
Compensación C(z)
Compensación C’(z)

## Slide 34
Técnica de Compensación del Atraso del ZOH
Procedimiento de diseño
Seleccionar una aproximación para el controlador Gc(s) y el periodo de muestreo adecuado para obtener D(z).
Multiplicar D(z) por C(z).
Igualar la ganancia CC de lazo abierto del sistema de control digital con el del sistema analógico.
Verificar la estabilidad de lazo cerrado en el plano-z. Si es estable, verificar el desempeño en régimen transitorio y permanente de acuerdo a las especificaciones impuestas en tiempo continuo.
Si en el paso anterior el sistema resulta inestable, utilice la compensación modificada C’(z) con un pequeño valor de épsilon “e > 0” . El valor de e debe ser lo más pequeño posible para poder garantizar un buen desempeño en las altas frecuencias.
Repetir los pasos 3 y 4.
Si el sistema aún continúa inestable, este método de compensación no es útil para el proceso en análisis.

## Slide 35
Ejemplo de Diseño
Ejemplo 3: Compensación del efecto del ZOH
Sea la planta Gp(s), representada por su FT, la cual incorpora la ganancia del actuador. Mediante el Rediseño Digital, obtener la FT aproximada por Tustin de un controlador de adelanto de fase diseñado en tiempo continuo. Las especificaciones de diseño para la respuesta al escalón en LC son: essp = 0, Mp menor al 1% y ts menor a 1s.
Diseño del controlador en tiempo continuo:
Aplicando el método del LGR se obtiene el siguiente controlador de adelanto de fase:
La respuesta del sistema a LC con el controlador se muestra en la figura y presenta las siguientes especificaciones:

## Slide 36
Determinación del periodo de muestreo para rediseño digital:
Se determina el periodo de muestreo a partir de la frecuencia de ancho de banda del sistema a LC compensado.
A modo de verificación, utilizándose un ZOH se obtiene la FT de la planta y del controlador en tiempo discreto:
Ejemplo de Diseño
Ejemplo 3: Compensación del efecto del ZOH

## Slide 37
Diseño de la compensación para eliminar el retardo debido al ZOH:
Se obtiene la FT muestreada del controlador de adelanto de fase utilizando la aproximación de Tustin:
A continuación se verifica el desempeño con este controlador:
Ejemplo de Diseño
Ejemplo 3: Compensación del efecto del ZOH
Se observa un aumento en el sobrepaso, dando un valor por encima del 2% y un tiempo de asentamiento próximo a 1 s.
Además, se aprecia el retardo ocasionado por el retenedor de orden cero.

## Slide 38
Ejemplo de Diseño
Para ejemplificar este tema ver el script de Matlab: “compensacion_zoh_ejemplo_clase.m”
Ejemplo 3: Compensación del efecto del ZOH
Se propone adicionar en serie al compensador de adelanto de fase aproximado por Tustin la compensación polo-cero, sin desplazamiento del polo y del cero:
Los sobrepasos de ambas respuestas son iguales cero y los tiempos de asentamiento prácticamente iguales.
Se aprecia la eliminación del retardo ocasionado por el ZOH, dado que la curva de TD sigue en promedio a la curva de TC.

## Slide 39
Ejemplo de Diseño
Ejemplo 3: Compensación del efecto del ZOH
Análisis de la estabilidad con la compensación del ZOH respecto a la estructura sin compensación polo-cero:

## Slide 40
Ejemplo de Diseño
Ejemplo 3: Compensación del efecto del ZOH
Análisis de la estabilidad con la compensación del ZOH respecto a la estructura sin compensación polo-cero:

## Slide 41
Ejemplo de Diseño
Ejemplo 3: Compensación del efecto del ZOH
Acciones de control con épsilon igual a cero y épsilon igual a 0,1.

## Slide 42
Ejemplo de Diseño
Ejemplo 3: Compensación del efecto del ZOH
Acción de control y ecuación recursiva a diferencias finitas para su implementación:
Para la implementación digital, se realiza una simulación en PSIM utilizando la DLL. Ver la siguiente carpeta: “Ejemplo_DLL_comp_adelanto_CZOH_2023”

## Slide 43
Implementación del Algoritmo de Control
La secuencia que debe seguir el programa dedicado a calcular la acción de control es la siguiente:
Adquisición y digitalización de la señal a controlar (salida de la planta). Si la referencia es externa, también se debe adquirir y digitalizar.
Cálculo del error haciendo la resta entre la referencia y la señal de salida de la planta.
Cálculo de la acción de control a través de la ecuación recursiva del controlador y aplicación de la misma.
Por ejemplo:
En la ecuación anterior, “a” y “K” son constantes obtenidas en el proceso de diseño del controlador.
Finalmente se actualizan los valores anteriores correspondientes a:
Ecuación recursiva de un PI digital.
Actualiza la acción de control anterior, cargándole el valor actual de la misma.
Actualiza el error anterior, cargándole el valor actual del mismo.
Actualización de la acción de control calculada, al registro de salida del procesador, según la estrategia configurada.

## Slide 44
Definición:
Error en Estado Estacionario
El “Tipo” de un sistema continuo está dado por la cantidad de polos en el origen (s = 0) que posee su FT. Este concepto también se aplica a los sistemas discretos, considerando que para s = 0 es z = e0T = 1. Entonces para un sistema discreto representado por Gla(z), el tipo del sistema está dado por el número de polos en z = 1.
N = 0  Sistema Tipo 0.
N = 1  Sistema Tipo 1.
N = 2  Sistema Tipo 2.
Como veremos a continuación, el “Tipo” de sistema define la precisión del mismo en régimen estacionario o permanente.
Para el sistema de control indicado en la figura anterior se tiene que la FTLC y la FT del error están dadas por:
Aplicando el Teorema del Valor Final, se halla el error en estado estacionario del sistema:
Error en Estado Estacionario

## Slide 45
Error de Posición:
La entrada es un escalón unitario
Kp: Cte. de error de posición
Error de Velocidad:
La entrada es una rampa unitaria
Kv: Cte. de error de velocidad
Error de Aceleración:
La entrada es una parábola
Ka: Cte. de error de aceleración
Constantes de Error: Cuanto mayor es el valor de la constante, menor es el error correspondiente.
Error en Estado Estacionario

## Slide 46
Resumen:
Sistema | Entrada Escalón | Entrada Rampa | Entrada Parábola
TIPO 0 |  |  | 
TIPO 1 |  |  | 
TIPO 2 |  |  | 
TIPO 3 |  |  | 
Error en Estado Estacionario

## Slide 47
Bibliografía
Linear System, Theory and Design, 3th ed., Chi-Tsong Chen – Oxford Uni Press, 1999.
Controle por Computador de Sistemas Dinâmicos, Elder M. Hemerly, Edgard Blucher Ltda., 2000.
A. G. Yepes, F. D. Freijedo, J. Doval-Gandoy, Lo, x, O. pez, J. Malvar, C. Fernández, "Effects of Discretization Methods on the Performance of Resonant Controllers," Power Electronics, IEEE Transactions on, vol. 25, pp. 1692-1712, 2010.
D. N. Zmood and D. G. Holmes, "Stationary frame current regulation of PWM inverters with zero steady-state error," Power Electronics, IEEE Transactions on, vol. 18, pp. 814-822, 2003.
L. Poh Chiang, M. J. Newman, D. N. Zmood, and D. G. Holmes, "A comparative analysis of multiloop voltage regulation strategies for single and three-phase UPS systems," Power Electronics, IEEE Transactions on, vol. 18, pp. 1176-1185, 2003.
M. J. Newman and D. G. Holmes, "Delta operator digital filters for high performance inverter applications," Power Electronics, IEEE Transactions on, vol. 18, pp. 447-454, 2003.
Roberto Esteban Carballo. Curso De Posgrado: DSP Para El Control De Electrónica De Potencia. Trabajo Final Implementación Digital De Compensadores Resonantes. UNRC, julio 2014.