## Slide 1
Universidad Nacional de Misiones
SISTEMAS DE CONTROL 2
Profesor: Fernando Botterón
Ingeniería Electrónica
Facultad de Ingeniería - U.Na.M

## Slide 2: Temas de la Unidad 5
Modelado y diseño de controladores en tiempo discreto en el espacio de estado
Modelo en el Espacio de Estado de Sistemas en Tiempo Continuo.
Ejemplos.
  Aproximación de la Ecuación en el Espacio de Estado en Tiempo Continuo.
    Aproximación rectangular hacia adelante (Euler).
    Aproximación con retenedor de orden cero (ZOH).
  Solución de la Ecuación de Espacio de Estado en Tiempo Discreto.
  Modelo de Espacio de Estado con Atraso de Implementación Digital.
  Controlabilidad y Observabilidad.

## Slide 3
Introducción: Ventajas del Enfoque en el Espacio de Estado
El proceso se describe a través de ecuaciones de estado las cuales contienen toda la información de la dinámica interna del sistema
Permiten incluir fácilmente las condiciones iniciales
Las ecuaciones de estado son ecuaciones diferenciales de 1° orden, simples de resolver.
Esta teoría puede ser aplicable a sistemas MIMO, lineales o no lineales, variantes o invariantes en el tiempo
El enfoque de la misma es exclusivamente en el dominio del tiempo (continuo o discreto)

## Slide 4
Introducción: Conceptos Básicos
Concepto de Estado:
  El “estado” de un sistema en el tiempo inicial t0, es la cantidad de información en t0 que juntamente con la entrada u(t0,∞), determina de forma única el comportamiento del sistema, o sea, determina la salida y(t) para todo t ≥ t0.
IMPORTANTE:
  Cuando hablamos del comportamiento del sistema dinámico nos referimos a la respuesta de la “salida” y a la de los “estados”.
Variables de Estado: Son el menor conjunto de variables necesario para describir completamente el estado de un sistema dinámico.
  El estado de un sistema dinámico puede ser representado por un vector columna, dimensionalmente finito, denotado por “x”, llamado “vector de estado” y sus elementos son las denominadas “variables de estado”.

## Slide 5
Introducción: Conceptos Básicos
Ecuaciones Dinámicas o de Espacio de Estado:
  Un sistema dinámico debe incluir elementos que memoricen los valores aplicados a su entrada a partir de un instante t0. En sistemas de control los integradores sirven como elementos de memoria y por tanto las salidas de estos integradores pueden ser consideradas como variables que definen el estado de un sistema dinámico.
Modelado por Espacio de Estado:
  3 tipos de variables: variables de entrada, variables de salida y variables de estado. Por tanto, el conjunto de ecuaciones que describe la relación única entre las entradas, las salidas y los estados, se denomina “ecuación dinámica en el espacio de estado”.

## Slide 6
Ejemplos de elementos que definen variables de estado
Sistema de suspensión de un automóvil
Control de Velocidad y Posición de un Motor con acople flexible

## Slide 7
Un sistema dinámico MIMO puede representarse por el siguiente conjunto de ecuaciones:
Sea un sistema dinámico con: “n” variables de estado, “p” entradas, “q” salidas y “m” disturbios o perturbaciones.
las “n” salidas de los integradores definen las variables de estado del sistema.
Modelo en el Espacio de Estado de Sistemas en Tiempo Continuo

## Slide 8
Modelo en el Espacio de Estado de Sistemas en Tiempo Continuo
Ecuación Dinámica en el Espacio de Estados
Representada en Forma Genérica
(I)
Condición a cumplir: Para que la ecuación dinámica (I) califique como ecuación dinámica de un sistema, asumimos que para cualquier estado inicial x(t0) y para cualquier entrada u(t), esta ecuación tiene una única solución. Para que posea una única solución para el par {x ; u}, las funciones hi y sus derivadas parciales deben ser funciones continuas de t, con i, j = 1, 2,…, n.

## Slide 9
Modelo en el Espacio de Estado de Sistemas en Tiempo Continuo
Si el sistema dinámico es lineal y variante en el tiempo, h y g son funciones lineales de x, u y w:
Ecuación de Estado 
Ecuación de Salida 
h y g son un vector de funciones del tiempo, reales, definidas entre (-∞,∞), las cuales pueden ser lineales o no lineales y variantes o invariantes en el tiempo.
Si el sistema dinámico es no lineal, h y g pueden ser hacerse lineales en torno a un punto de operación.
Si el sistema dinámico es lineal, y además, es invariante en el tiempo, las matrices A, B, C, D, E y F son matrices constantes:
Ecuación de Estado 
Ecuación de Salida 

## Slide 10
Modelo en el Espacio de Estado de Sistemas en Tiempo Continuo

## Slide 11
El modelo en Espacio de Estados es un modelo matemático expresado en el dominio del tiempo.
Es aplicable a sistemas dinámicos con múltiples entradas y múltiples salidas (MIMO), representados por ecuaciones diferenciales que pueden ser lineales o no lineales, variantes o invariantes en el tiempo, y consideran las condiciones iniciales de estos sistemas.
La ecuación de estado gobierna el comportamiento de las variables de estado del sistema.
La ecuación de salida proporciona la respuesta del sistema a las señales de entrada aplicadas, considerando las condiciones iniciales de las variables de estado y las perturbaciones presentes.
La elección de las variables de estado está generalmente asociada a una cantidad física y algunas veces a una necesidad matemática. Estas variables están asociadas a elementos que almacenan energía y que muchas veces poseen condiciones iniciales diferentes de cero.
El número de variables de estado que definen completamente las dinámicas de un sistema es igual al número de integradores o almacenadores de energía involucrados en el sistema.
La representación por espacio de estado de un determinado sistema dinámico no es única, y tampoco es único el conjunto de variables de estado que representan el comportamiento de tal sistema.
Existe un número mínimo de variables de estado que representan la dinámica del sistema.
Observaciones sobre el Modelo de Espacio de Estado:

## Slide 12
Relación entre Función de Transferencia y Modelo en Espacio de Estado
Considérese un sistema SISO con p = 1; q = 1 y m = 1.
Esto implica que la acción de control, la señal de perturbación y la señal de salida de la planta son escalares.
Aplicándose Laplace a ambas ecuaciones y considerándose CI = 0, x(0) = 0
Sustituyendo X(s) en la ecuación de salida Y(s)
Tener en cuenta que:

## Slide 13
Relación entre Función de Transferencia y Modelo en Espacio de Estado
Considerando únicamente el efecto de la entrada, se tiene la función de transferencia de la planta:
Obsérvese que la matriz
Y recordando que
Es el polinomio característico del sistema dinámico: Los valores característicos de la matriz “A” representan la dinámica de la planta, o sea, los polos de Gp(s).

## Slide 14
Ejemplos de Modelos en Espacio de Estado: Conversión CC-CA
Las ecuaciones que definen la dinámica de este sistema, pueden obtenerse aplicando las leyes de Kirchhoff al circuito de la figura:
Se eligen los estados del sistema como siendo:
Y la salida del sistema:
De la ec. (1):
De la ec. (2):
Y reemplazando (3) se tiene que:
Con las ecuaciones (5) y (6) la ecuación entrada-estados, que tiene en cuenta la ganancia del actuador, resulta:

## Slide 15
Ejemplos de Modelos en Espacio de Estado: Conversión CC-CA
La ecuación de salida, que tiene en cuenta la ganancia del sensor, resulta:
Si se considera la entrada normalizada respecto a Vcc, siendo que esta tensión es una perturbación y puede variar, la (7) resulta:
Las matrices de una de las posibles representaciones en el espacio de estado, resultan:
Y si consideramos unitaria la ganancia del sensor, la (8) resulta:

## Slide 16
Ejemplos de Modelos en Espacio de Estado: Conversión CC-CA
Si deseamos obtener la expresión de la salida del sistema en el dominio de Laplace, debemos utilizar la expresión:
Si ahora la matriz de salida es:
Se observa que el modelo del sistema resulta de orden relativo igual a 1, debido a la presencia del cero.
La planta presenta 1 cero en
y un par de polos complejos conjugados o reales según los parámetros del filtro y la carga.
Se observa que el modelo del sistema resulta de orden relativo igual a 2.
Según sea la elección de la variable de salida, el orden relativo del sistema puede variar.

## Slide 17
Ejemplos de Modelos en Espacio de Estado: Motor de CC
Las ecuaciones que describen el comportamiento dinámico, son:
Se eligen los estados del sistema como siendo:
Y la salida del sistema:
De la ec. (1):
De la ec. (2):
Con las ecuaciones (3) y (4) la ecuación entrada-estados, resulta:
Y la ecuación de salida:

## Slide 18
Si deseamos obtener la expresión de la salida del sistema (la velocidad angular en este caso) respecto a la entrada en el dominio de Laplace, debemos utilizar la expresión:
Y posee un par de polos complejos conjugados o reales según sean los valores de los parámetros del motor
Se observa que el modelo del sistema resulta de orden relativo igual a 2.
Ejemplos de Modelos en Espacio de Estado: Motor de CC

## Slide 19
Si ahora variable de salida es la corriente de armadura:
Se observa que el modelo del sistema resulta de orden relativo igual a 1, debido a la presencia del cero en
Ejemplos de Modelos en Espacio de Estado: Motor de CC
Si quisiéramos obtener la expresión de las salidas respecto a la perturbación, la expresión resulta:

## Slide 20
Ejemplos de Modelos en Espacio de Estado: Motor de CC
Supongamos que queremos hacer un control de posición angular:
Se eligen los estados del sistema como siendo:
Y la salida:
De (1):
Con las ecuaciones (3), (4) y (5) la ecuación entrada-estados, resulta:
Y la ecuación de salida:
De (2):

## Slide 21
Si deseamos obtener la expresión de la salida, en este caso la posición en el dominio de Laplace:
Y posee un par de polos complejos conjugados o reales según sean los valores de los parámetros del motor
Se observa que el modelo del sistema resulta de orden relativo igual a 3.
Ejemplos de Modelos en Espacio de Estado: Motor de CC
En cuanto a las expresiones de salida cambiando la matriz C, a la corriente de armadura primero y a la velocidad angular, después, las expresiones son las mismas que las obtenidas anteriormente, en las diapositivas 18 y 19.
En los dos casos presentados para el motor CC, se observa que la representación de espacio de estados no es única y además, se observa que existe un número mínimo de variables de estado que representan la dinámica del sistema.

## Slide 22
Se observa que el modelo del sistema resulta de orden igual a 6 dado que son 6 las variables de estado elegidas.
Ejemplos de Modelos en Espacio de Estado: Inversor Trifásico PWM
SISTEMA MIMO:
2 entradas
6 salidas
Perturbaciones
Entradas
Estados

## Slide 23
Al considerarse una carga fija, desaparece la matriz de perturbación.
Ejemplos de Modelos en Espacio de Estado: Inversor Trifásico PWM
Entradas
Estados
Pueden elegirse como estados 2 de las tensiones de línea y 2 corrientes (la tercer corriente se calcula dentro del procesador)
Transformación de línea a fase.

## Slide 24: Inversor PWM Monofásico con RES en el inductor
S plantea el modelo en espacio de estados tomando como variables de estado a la corriente iL y la tensión vo, siendo la entrada a la planta, la tensión uab.
Planteamos las ecuaciones de Kirchhoff al circuito eléctrico del filtro LC y carga, que conforman la planta:
Despejándose las derivadas de orden 1 correspondientes a las variables de estado, se tienen la (5) y la (6):
Figura 1 – Control de Tensión

## Slide 25: Inversor PWM Monofásico: Modelo en el Espacio de Estados
A partir de las ecuaciones (5) y (6) planteamos el modelo en espacio de estados en forma matricial o de ecuación de estado:
Ecuación de Entrada-Estados
Ecuación de Salida
Comandos de Matlab:

## Slide 26
Representación en Espacio de Estados de Sistemas en Tiempo Discreto
Para sistemas discretos lineales o no lineales y variantes en el tiempo:
Para sistemas discretos lineales y variantes en el tiempo:
Si k no aparece de forma explícita en las matrices, el sistema es invariante en el tiempo:

## Slide 27
Representación de Espacio de Estados de Sistemas Discretos
Para sistemas discretos lineales e invariantes en el tiempo, con w(k) = 0
Téngase en cuenta que u(k) puede ser tanto el vector de entrada a la planta (lazo abierto) como el vector de la acción de control (lazo cerrado)
Modelo de Espacio de Estado muestreado

## Slide 28
Solución de la Ecuación de Espacio de Estado en Tiempo Discreto
Para sistemas discretos lineales e invariantes en el tiempo:
Por recursividad puede obtenerse una solución de (1) y (2), la cual es útil para el cálculo por computadora
De forma genérica, la solución resulta:
Contribución de las condiciones iniciales
Contribución de las entradas sobre los estados

## Slide 29
Relación entre Espacio de Estado y Función de Transferencia en Tiempo Discreto
  Matriz FT Discreta
  Polinomio Característico de F(z), y los coeficientes ai dependen de los parámetros de la matriz de dinámicas G.
Aplicándose la Transformada Z a las ecuaciones de estado y de salida (1) y (2)
La ecuación de salida resulta entonces
Donde

## Slide 30
Aproximación de ecuaciones de Espacio de Estado en tiempo continuo
  Aproximación de Euler Forward para una ecuación diferencial de 1° orden con coeficientes constantes
Introduciendo un muestreador ideal y retenedor de orden cero, las ecuaciones de estado pueden aproximarse en un instante de muestreo kT, utilizándose, por ejemplo la
Aplicándose este resultado a la ecuación de estado en tiempo continuo, se tiene:
Se supone que en el intervalo de muestreo T,

## Slide 31
Aproximación de ecuaciones de Espacio de Estado en tiempo continuo
  La representación de espacio de estado aproximada en el instante de muestreo kT, resulta:
  Las matrices G y H resultan fáciles de calcular.
  Pero darán buenos resultados con un valor de T lo suficientemente pequeño, o lo que es lo mismo, si se tiene en cuenta que
  Donde:

## Slide 32
La solución de la ecuación de estado LIT (1), entre dos instantes de tiempo, está dada por (2):
Considerando T = ctte. y teniéndose en cuenta además que las entradas en u(t) son muestreadas y pasan por un ZOH, por lo que se mantienen constantes durante un intervalo de muestreo, se tiene que:
Solución de la ecuación de Espacio de Estado
(1)
(2)
Puede utilizarse la (2) para obtener la solución de la ecuación de estado en tiempo discreto (3)
y además
Se obtiene la siguiente solución
(3)
(4)

## Slide 33
Siendo
Solución de la ecuación de Espacio de Estado
Haciendo un cambio de variables:
Donde
Si A posee inversa
La exponencial de matriz que nos da G(T), puede obtenerse de diferentes formas:
Cálculo de eAT por expansión en serie de Taylor
2 primeros términos

## Slide 34
Solución de la ecuación de Espacio de Estado
Cálculo de eAT por la Transformada de Laplace:
siendo
Si se cumple que
Sustituyéndose en la (3) los resultados anteriores para G y H:
Se obtiene finalmente el mismo resultado que utilizando Euler:
Con Matlab con ZOH

## Slide 35
Normalización de la Ecuación de Espacio de Estado
Con el objetivo de reducir el rango dinámico de las variables para la implementación en procesadores de aritmética de punto fijo, se aplica una transformación lineal a la ecuación de estado (1) en tiempo continuo.
Esta normalización permite reducir la cantidad de dígitos para su parte entera e incrementar la cantidad de dígitos para la parte decimal, pudiéndose operar una representación numérica con mayor resolución.
(1)
Cómo se realiza: La normalización del vector de estado consiste en dividir cada una de sus variables de estado por un valor base “Xbase”. Este valor base está dado por alguna magnitud nominal representativa del proceso.
Si las variables de estado son tensiones y corrientes, entonces los valores base pueden ser tensiones y corrientes nominales de operación a plena carga, por ejemplo.

## Slide 36
Normalización de la Ecuación de Espacio de Estado
Se define entonces, una transformación lineal Tn, siendo la misma una matriz diagonal, de tal forma que
De la misma forma que para los estados, pueden normalizarse también los vectores de la acción de control y de la perturbación, o sea:
(2)
Teniéndose en cuenta (2), la ecuación de estado normalizada resulta:
Ecuación de Espacio de Estado Normalizada

## Slide 37
Obtención del Modelo de Espacio de Estado Discreto Normalizado
Se definen las matrices de estado A, B y E, y luego se realiza la normalización.
%% Vector de estados: x = [vd vq id iq]' x1=x2=tensiones; x3=x4=Corrientes
%% Matriz de dinámicas: 4 x 4
A=[a11 a12 a13 a14; a21 a22 a23 a24; a31 a32 a33 a34; a41 a42 a43 a44];
%% Matriz de entradas: 4 x 2
B=[b11 b12; b21 b22; b31 b32; b41 b42];
%% Matriz de perturbaciones: 4 x 2
E=[b11 b12; b21 b22; b31 b32; b41 b42];
%% Matriz de Normalización: 4 x 4. Igual dimensión que la matriz A.
Tn=[1/Vbase 0 0 0
0 1/Vbase 0 0
0 0 1/Ibase 0
0 0 0 1/Ibase];
%% Matrices de la Planta en tiempo continuo, normalizadas
An=Tn*A*inv(Tn);
Bn=Tn*B*Vbase;
En=Tn*E*Ibase;
Se obtienen luego las matrices en tiempo discreto, normalizadas respecto a los valores base:
%% Obtención de las matrices de la planta normalizada G y H en tiempo discreto
[G,H]=c2d(An,Bn,T);

## Slide 38
Modelo de Espacio de Estado Discreto con Atraso de Implementación
Si analizamos el esquema, se observa que la acción de control en tiempo discreto que está siendo aplicada a la entrada de la planta, durante el intervalo de muestreo, por ejemplo entre kT y (k+1)T, no depende solamente de la acción de control actual u(kT), sino también de la acción de control anterior, o sea u[(k-1)T]. Esta última debe ser tenida en cuenta en el modelo, lo cual permite incorporar el atraso de implementación digital.

## Slide 39
Modelo de Espacio de Estado Discreto con Atraso de Implementación
Debe solucionarse la ecuación diferencial entrada-estado, desde el inicio hasta el fin de un intervalo de muestreo, por ejemplo, entre los instante kT y (k+1)T, considerándose el efecto de ambas acciones de control.
(5)
1°) entre los instantes donde se aplica u[(k−1)T], t0 = kT y t = (kT + Td):
Para esto utilizamos la ecuación solución (2)

## Slide 40
Modelo de Espacio de Estado Discreto con Atraso de Implementación
Sustituyendo (5) en (6) y mediante simplificaciones, se llega a esta ecuación de estados:
2°) entre los instantes donde se aplica u(kT), t0 = (kT + Td) y t = [(k+1)]T :
(6)
(7)

## Slide 41
Modelo de Espacio de Estado Discreto con Atraso de Implementación
Gp y Hp son las matrices de la planta en tiempo discreto que incluyen el tiempo de atraso Td de la implementación digital y son las que se utilizan para el diseño del controlador.
Se observa que la acción de control atrasada 1 periodo T, u[(k-1)T], permite modelar el atraso de la implementación digital Td. Como resultado, se incrementa el orden de la planta, según la dimensión de u(kT).

## Slide 42
Modelo de Espacio de Estado Discreto con Atraso de Implementación
Dimensiones y obtención de la matrices G, Gp, H0, H1 y HP

## Slide 43
Modelo de Espacio de Estado Discreto con Atraso de Implementación
Se obtienen primero las matrices G y H, como se muestra en las siguientes líneas utilizando el comando c2d con un ZOH:
%% Se considera un tiempo de atraso Td igual a la mitad del periodo de muestreo T
Td=T/2;
[eATD,H1] =c2d(A,B,Td);
[eATTD,H2]=c2d(A,B,(T-Td));
%% Matriz H0. La matriz identidad es 4 x 4 porque el orden de la planta es igual a 4, o sea, 4 estados.
Ho=inv(A)*eATTD*(eATD - eye(4))*B;
%% Matriz H1
H1=inv(A)*(eATTD - eye(4))*B;
%% Matrices Gp y Hp de la planta en tiempo discreto, que tienen el cuenta el atraso de la implementación %% digital
Gp=[G Ho;zeros(2,6)];
Hp=[H1;eye(2,2)];
%% Obtención de las matrices de la planta en tiempo discreto, considerando el atraso de transporte de la %% implementación digital en tiempo real
[G,H]=c2d(A,B,T);
Para calcularse las matrices H0 y H1, es necesario calcular primero las matrices
Esto equivale a calcular la matriz G pero considerando periodos de muestreo diferentes de T, y para ello puede utilizarse la función c2d, o sea:

## Slide 44
Diseño de Sistemas de Control para Procesos Modelados en el Espacio de Estado: Reubicación de Polos
Consiste en reubicar los polos de lazo cerrado en locaciones deseadas del plano-z.
Estas locaciones, son obtenidas en base a las especificaciones de desempeño transitorio y al periodo de muestreo T.
Para poder aplicar esta técnica de diseño:
Es necesario que todas las variables de estado de la planta estén disponibles para ser realimentadas a través de un conjunto de ganancias.
Puede que no todos los estados estén disponibles o puedan ser medidos.
Los estados que no pueden ser medidos o por motivos prácticos o de costos, no desean ser medidos, deben entonces ser estimados mediante observadores de estados.
Consideraciones para el diseño por reubicación de polos:
Todas las variables de estado de la planta son medibles y están disponibles para la realimentación.
El sistema es de estado completamente controlable.
La acción de control es no limitada.

## Slide 45
Interpretación de la Controlabilidad y de la Observabilidad
El circuito esta abierto en los terminales de salida, implica que independientemente del valor inicial y polaridad de la tensión sobre el capacitor C2, sea cual fuera el valor de corriente u aplicada a la entrada, el estado no podrá ser activado. O sea, la entrada u no tiene efecto sobre el estado x2, por tanto este estado no es controlable.
La corriente que pasa a través de la resistencia de 2 es siempre igual u, la cual produce una ddp en bornes de esta resistencia, que aparece en los bornes de salida, y = 2u . Consecuentemente, las transiciones del estado x1, independientemente del valor inicial y polaridad de la tensión sobre el capacitor C1, no aparecerán en los terminales de salida. Las variaciones de x1 no pueden ser observadas en la señal de salida y, por tanto este estado no es observable.
El estado x1 sí es afectado por la entrada u, por lo tanto, este estado es controlable. Y, las transiciones del estado x2 sí aparecen en la señal de salida y, por lo que este estado es observable.
EL SISTEMA ES “NO CONTROLABLE” Y “NO OBSERVABLE”

## Slide 46
La variable de estado x de este sistema es la tensión en bornes del capacitor C. Si x(0) = 0, entonces x(t) = 0 Ɐ t ≥ 0 independientemente del valor de tensión u(t) aplicado, debido a la simetría del circuito. Significa que la entrada u no tiene efecto sobre la tensión en bornes del capacitor, haciendo que este sistema sea no controlable.
Si la salida es y1 y x(0) ≠ 0 en t1 ≥ 0, el transitorio de tensión en bornes del capacitor aparece en y1. Significa que la ecuación de estado que define a esta configuración, con y1 como salida, es observable. .
En resumen: EL SISTEMA ES “NO CONTROLABLE”, Y “ES OBSERVABLE” SEGÚN LA ELECCIÓN DE LA SALIDA DEL SISTEMA.
Si la salida es y2 y u(t) = 0; independientemente del valor de x(0) en t1 ≥ 0, esta variación de tensión en bornes del capacitor no aparece en y2 por la simetría del circuito. Significa que la ecuación de estado que define a esta configuración, con y2 como salida, no es observable.
Interpretación de la Controlabilidad y de la Observabilidad

## Slide 47
Conceptos Fundamentales: Controlabilidad y Observabilidad
Controlabilidad:
Sea un sistema representado por su ecuación de espacio de estado en tiempo discreto:
Controlabilidad completa de ESTADO:
El sistema cumple con esta condición si existe una acción de control no limitada constante por intervalos u(kT) y definida a lo largo de un número finito de periodos de muestreo, que lleve al sistema desde un estado inicial x(0) a un estado final xf deseado en un número finito N de periodos de muestreo. Esto se verifica matemáticamente como sigue:
Matriz Controlabilidad
u(t) vector.
u(t) escalar.
Con Matlab:
Matriz controlabilidad 
Y su rango con 
O también
siendo
Para que sea totalmente controlable debe cumplirse

## Slide 48
Observabilidad:
Observabilidad completa:
Un sistema es completamente observable si para cualquier instante de muestreo inicial k = 0, es posible determinar cualquier estado inicial x(0), a partir del conocimiento de la salida y(kT) y de la entrada u(kT) en un número finito de periodos de muestreos 0 < k < N, siendo N un tiempo finito. Esto se verifica a través de la siguiente condición:
Matriz Observabilidad
Con Matlab:
Matriz observabilidad 
Y su rango con 
O también
siendo
Conceptos Fundamentales: Controlabilidad y Observabilidad
Para que sea totalmente observable debe cumplirse
Sea un sistema representado por su ecuación de espacio de estado y su ecuación de salida en tiempo discreto:

## Slide 49
Bibliografía
Sistemas de Control de Tiempo Discreto, 2ed, Katsuhiko Ogata - Prentice Hall, 1996.
Linear System, Theory and Design, 3th ed., Chi-Tsong Chen – Oxford Uni Press, 1999.
APUNTES DE CÁTEDRA – Dr. Ing. Fernando Botterón

## Slide 50
Solución de la Ecuación de Espacio de Estado en Tiempo Discreto
La salida resulta de substituir la solución de x(k) en la ecuación (2)
Mediante la Transformada Z, puede obtenerse una solución de (1) y (2) como sigue:
Aplicándose la Transformada Z inversa, se obtiene la expresión para x(k):
Note que este método involucra el cálculo de [zI – G]-1, y luego, la Transformada Z inversa de cada término